技术参数及要求

一、采购项目名称：碘缺乏病监测用设备购置项目。

二、本次采购内容及说明：

1、要求包括产品运输和安装，通过相关部门的质量（计量）认证及培训等的一切费用。

2、本项目共1个标段。

3、供货时间：中标合同签订后20个工作日内完成供货。

4、*标识的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、项目采购清单及说明:

碘元素全自动检测仪

数量：1套

预算金额：20万

技术规格及系统详细要求：

*1 操作简单，检测尿碘时，尿液样本无需人工前期消化处理，由仪器自动进行消解、检测、统计、存储、打印结果；

2 检测范围：尿碘：10-1000µg/L；水碘：1-100µg/L；盐碘：5 mg/Kg～200 mg/Kg

3 样品位置：≧30个

4 线性：设备定标相关系数（r）在0.995～1之间

5 灵敏度：最小响应值≦1µg/L的碘含量

6 精度：定量加样，相对偏差（RSD）在±2%以内 ，

7 重复性：用仪器对相应标准碘溶液进行10次重复测试，变异系数（CV）不大于6%

8 准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其允许范围内

9 安全性：仪器的安全符合GB4793.1-2007、GB4793.9-2013和YY0648-2008适用要求
10 资质要求：具备相应的医疗器械产品注册证，可在国家食品药品监督管理总局查询。

11 配置清单（参考）：

1.主机1台；
2.工作站（电脑）1套；
3.操作软件（最新版本）；
4.配套通风管1根；
5.配套试剂1盒（100T/盒）；
6.试剂架1个