益大环评表〔2022〕2号

益阳市生态环境局

关于益阳市大通湖区云顺建筑材料有限公司

建筑废弃物资源化利用建设项目

环境影响报告表的批复

益阳市大通湖区云顺建筑材料有限公司：

你公司呈报的《益阳市大通湖区云顺建筑材料有限公司建筑废弃物资源化利用建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 益阳市大通湖区云顺建筑材料有限公司拟投资1200 万元在益阳市大通湖区千山红镇大西港村租赁原益阳大通湖光辉纸业有限公司用地建设建筑废弃物资源化利用项目。项目占地面积6196.92m2，主要建设砂石生产区、水泥制品加工区、养护区、生活办公区、给排水、供配电、储运及环保等相关公用辅助工程。项目建成后，年综合利用建筑废弃石料24万吨，年产机制砂、碎石26万吨（部分产品用于混凝土砌块生产）、空心混凝土砌块300万块、实心混凝土砌块450万块。

项目建设符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境管控基本要求和益阳市大通湖区千山红镇生态环境准入清单要求。根据湖南润美环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意项目的建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故的环境风险。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；施工废水必须收集沉淀处理后循环使用，施工生活废水经化粪池处理后用于厂区绿化用水；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，防止二次污染；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；加强水土流失防治措施，防止水土流失。

（三）落实大气污染防治措施。生产车间和输送廊道须采取全封闭式，堆场须采取三面封闭式；砂石加工区破碎和筛分工序产生的颗粒物经“负压收集+布袋除尘设施”处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准后，通过15m高排气筒排放；水泥制品加工区的配料、搅拌工序采用密闭式配料和搅拌装置，原料进料口采取三侧面，一顶面封闭，并在进料口上方设置雾化喷头，水泥筒仓仓顶须安装除尘器，车间及堆场大门口需安装自动雾化喷淋装置，减少粉尘无组织排放，厂界外排废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值要求。

（四）落实水污染防治措施。项目生产产生的洗砂水、设备及车辆冲洗水、降尘废水以及厂区初期雨水等经收集沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水自建污水处理设施无害化处理后，用于周边农田综合消纳，不得直接外排。

（五）落实噪声污染防治措施。落实报告表提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（六）落实固体废物污染防治措施。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理;废水处理系统压滤泥饼、收集到的粉尘以及洗车平台沉淀池沉渣等为一般工业固废，经分类收集贮存后外售或综合利用；废机油及含油废抹布和废手套等危险废物应送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理。

（七）本项目不得收集含沥青、危险化学品等危险废物的 建筑垃圾作为原料进行加工。

三、项目环评批复后，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续，益阳市生态环境局大通湖分局负责项目的现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及报告表送益阳市生态环境局大通湖分局。

益阳市生态环境局

2022年6月21日