益阳市环境监测站

主 编 部 门：益阳市环境监测站

编 制 日 期：二O 一六年二月

编 写 人 员：蔡  浩   李  娟

校       核：陈书静

审        核:  蔡  浩

签       发：莫   畏

站       长：倪   骥

地址：益阳市鹿角园路123号

电话：0737-4225769

传真：0737-4225769

邮编：413000

1、1月环境质量概况

1.1河流水质

本月，资水干流益阳段4个省控断面和1个国控断面水质均符合Ⅲ类标准，Ⅰ～Ⅲ类水质断面5个，占100﹪。地表水水质总体为优。

1.2城市饮用水水源地

本月，我市集中式饮用水水源地龙山港断面水质符合Ⅲ类水质标准。断面水质为达标。

1.3湖泊水质

本月，洞庭湖3个监测断面中南嘴断面、小河嘴断面和万子湖断面均为Ⅳ类水质，水质状况均为轻度污染， 3个断面营养状态均为中营养；大通湖1个监测断面为Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染，断面营养状态为中营养。

1.4城市环境空气

本月，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，市中心城区的环境空气质量达标天数比例为66.7%，较上月上升11.9%，较去年同期上升28%。

1.5酸沉降

本月，城区点共采集降水样品3个，市中心城区降水pH月均值为5.29，降水酸雨频率为100%。降水pH月均值较上月下降0.18，降水酸雨频率较上月上升66.7﹪。

2、地表水环境质量

2.1河流水质状况

按省环境监测中心站要求，对资水干流益阳段省控4个断面和1个国控断面共5个断面进行了监测，断面从上游到下游排列顺序为：平口、柘溪水库、桃谷山、龙山港和万家嘴。本月，资江干流益阳段水质总体为优，5个监测断面，Ⅰ～Ⅲ类水质断面5个，占100﹪。

# 表2-1  2016年1月资江干流益阳段5个监测断面水质状况

| 断面名称 | 功能区类型 | 执行标准 | 水质类别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 | 上年同期 |  |
| 平口 | 渔业用水功能区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 本月无超标污染物 |
| 柘溪水库 | 渔业用水功能区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |  |
| 桃谷山 | 渔业用水功能区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
| 龙山港 | 饮用水源保护区 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
| 万家嘴 | 工业用水功能区 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |  |

与上年同期及上月相比，资江干流益阳段水质总体无明显变化。

2.2湖泊水质状况

本月，洞庭湖3个监测断面中南嘴断面、小河嘴断面和万子湖断面均为Ⅳ类水质，水质状况均为轻度污染；南嘴、小河嘴和万子湖3个断面营养状态指数分别为44.9、42.7、42.8，营养状态均为中营养；3个断面主要污染因子均为总磷，南嘴断面、小河嘴断面和万子湖断面总磷分别超标0.7倍、0.7倍和0.8倍。大通湖1个监测断面为Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染；断面营养状态指数分别为50.0，营养状态为中营养；主要污染因子均为总磷，总磷超标0.8倍。

# 表2-2  2016年1月益阳湖泊监测断面水质状况

| 断面名称 | 功能区类型 | 执行标准 | 水质类别 | 营养状态 | 超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本月 | 上月 |  |  |
| 南嘴 | 渔业用水功能区 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 中营养 | 总磷（0.7） |
| 小河嘴 | 渔业用水功能区 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 中营养 | 总磷（0.7） |
| 万子湖 | 渔业用水功能区 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 中营养 | 总磷（0.8） |
| 大通湖 | 渔业用水功能区 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | / | 中营养 | 总磷（0.8） |

3、城市饮用水水源地水质

为保证饮用水源安全，较全面、及时地监控饮用水源地水质，每月对中心城区饮用水源地进行一次常规监测，龙山港断面为监测断面。本月饮用水水源地取水量为370万吨，水质符合Ⅲ类水质标准，水质状况为良好，饮用水源地水质达标率100%。较上年同期和上月水质状况无明显变化。

4、城市环境空气质量

4.1中心城区环境空气总体状况

本月，中心城区环境空气监测有效天数为27天，影响我市环境空气质量的主要污染物为细颗粒物（PM2.5）。环境空气质量类别分布分别为18天良、占66.7%，7天轻度污染、占25.9%，2天中度污染、占7.4%。1月份我市中心城区达标天数比例为66.7%，较上月上升11.9%；较上年同期上升28%。

# 表4-1  2016年1月中心城区环境空气质量状况统计表

| 时段 | 环境空气质量类别分布 （天数） | 污染天数中首要污染物分布（天数） | 达标天数比例﹪ | 达标天数 | 有效监测天数 | PM2.5达标天数 | PM2.5有效监测天数 | PM2.5达标天数比例﹪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 本月 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.7 | 18 | 27 | 21 | 31 | 67.7 |
| 上月 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54.8 | 17 | 31 | 17 | 31 | 54.8 |
| 上年同期 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 38.7 | 12 | 31 | 13 | 31 | 41.9 |

4.2中心城区各监测点位环境空气质量状况

益阳市中心城区各监测点位环境空气质量状况见表4-2。

# 表4-2  2016年1月中心城区各监测点位环境空气质量状况统计表

| 站点 | 环境空气质量类别分布 （天数） | 污染天数中首要污染物分布（天数） | 达标天数比例﹪ | 达标天数 | 有效监测天数 | PM2.5达标天数 | PM2.5有效监测天数 | PM2.5达标天数比例﹪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 赫山环保分局 | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57.7 | 15 | 26 | 15 | 26 | 57.7 |
| 资阳政务中心 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77.4 | 24 | 31 | 24 | 31 | 77.4 |
| 市环保局旧址 | 3 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80.6 | 25 | 31 | 25 | 31 | 80.6 |
| 市特殊学校 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64.5 | 20 | 31 | 20 | 31 | 64.5 |

本月，益阳市中心城区4个空气自动站二氧化硫（SO2）浓度均值范围在14～43µg/m3之间，二氧化氮（NO2）浓度均值范围在35～44µg/m3之间，可吸入颗粒物（PM10）浓度均值范围在70～135µg/m3之间，一氧化碳（CO）浓度均值范围在0.6～1.4mg/m3之间，臭氧（O3）浓度均值范围在46～71µg/m3之间，细颗粒物（PM2.5）浓度均值范围在58～75µg/m3之间。与上年同期相比，4个空气自动站主要污染物中，二氧化硫（SO2）月均浓度下降46.0%，二氧化氮（NO2）月均浓度上升37.9%，臭氧（O3）月均浓度下降17.8%，一氧化碳（CO）月均浓度下降47.1%，可吸入颗粒物（PM10）月均浓度下降23.4%，细颗粒物（PM2.5）月均浓度下降23.0%。详见表4-3。

# 表4-3  2016年1月中心城区环境空气污染物浓度均值统计表

| 站点 | SO2 （µg/m3） | NO2 （µg /m3） | CO （mg /m3） | O3 （µg /m3） | PM10 （µg /m3） | PM2.5 （µg /m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赫山环保分局 | 35 | 44 | 0.7 | 65 | 107 | 75 |
| 资阳政务中心 | 43 | 39 | 1.4 | 46 | 109 | 63 |
| 市环保局旧址 | 14 | 41 | 0.8 | 58 | 70 | 58 |
| 市特殊学校 | 38 | 35 | 0.6 | 71 | 135 | 70 |
| 均值 | 33 | 40 | 0.9 | 60 | 105 | 67 |
| 上年同期 | 61 | 29 | 1.7 | 73 | 137 | 87 |
| 变化幅度 | -46.0% | +37.9% | -47.1% | -17.8% | -23.4% | -23.0% |

5、酸沉降

本月全市共布设3个监测点，采集降水样品10个(对照点未参加统计)。市中心城区降水pH值范围在5.11～5.44之间，pH均值为5.29，降水酸雨频率为100%。与上月相比，市中心城区降水pH均值下降0.18，酸雨频率上升66.7%。与上年同期相比，市中心城区降水pH均值上升0.02，酸雨频率持平。详见表5-1。

# 表5-1  2016年1月份益阳市降水监测统计表

| 城 市 | 采样数 （测点数） | 酸雨频率 （%） | pH值 范 围 | pH 均值 | pH月均值较上月增减（±） | pH月均值较上年同期增减（±） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益阳市 中心城区 | 3（1） | 100 | 5.11-5.44 | 5.29 | -0.18 | +0.02 |
| 沅江市城区 | 4（1） | 100 | 4.63-4.78 | 4.66 | +0.30 | / |
| 甘溪港 | 3（1） | 66.7 | 5.35-5.60 | 5.47 | -0.10 | -0.11 |

附 录

1、断面（点位）设置

(1)地表水：依据《关于印发<“十二五”期间湖南省环境质量监测点位设置方案>的通知》（湘环办[2011]59号）文件要求，资水益阳段设置地表水水质监测断面共5个，其中国控断面1个为万家嘴断面，省控断面4个为平口断面、柘溪水库断面、桃谷山断面、龙山港断面。2014年4月起资水益阳段万家嘴断面水质由洞庭湖监测站负责监测。洞庭湖沅江市辖区内共设置3个监测断面，分别为小河嘴断面、万子湖断面和南嘴断面，断面水质由洞庭湖监测站负责监测。2015年12月大通湖监测断面被确定为国控断面，并于2016年1月开始由益阳市环境监测站负责监测。

(2)城市饮用水水源地：益阳市中心城区饮用水水源地监测断面为龙山港断面。

(3)城市环境空气：益阳市中心城区布设4个常规环境空气监测点位，资阳政务中心、赫山环保分局、市特殊学校、市环保局旧址；对照点设在甘溪港。

(4)城市酸雨：按照全国酸雨普查的要求，益阳市设3个降水监测点位。市区内设一点于原益阳市环保局院内、在中心城区东北方向的郊区甘溪港水质自动站设立一个监测点、此外在沅江市城区设一点于沅江市环保局院内。

2、评价项目及标准

(1)评价项目

河流型地表水水质评价：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 中除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他21项指标。

饮用水水源地水质评价：依据中国环境监测总站于2011年6月下发的《关于转发环保部<地表水环境质量评价办法（试行）>的通知》（总站水字[2011]77号）的规定，从2011年6月开始，我市月报中饮用水的评价项目为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2所列除水温、总氮和粪大肠菌群以外的其他指标。

环境空气评价：2015年1月开始，城市环境空气评价项目为SO2、PM10、NO2、PM2.5、CO、O3六项指标。

酸雨评价：pH、酸雨频率。

(2)评价标准

从2012年6月开始，地表水水质评价不再执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应功能区标准，而按Ⅰ类～劣Ⅴ类六个类别进行评价。当断面水质超过Ⅲ类标准时，应计算指标浓度超过Ⅲ类水质标准的倍数，即超标倍数。

饮用水水源地水质评价执行Ⅲ类标准。

环境空气评价标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准。

酸雨评价标准：降水酸度(pH值)，以pH=5.6作为划分酸雨的界限，一般将pH﹤5.6的降水称为酸雨。

3、环境质量定性评价方法

(1) 地表水环境质量定性评价方法

地表水环境质量分为：优、良好、轻度污染、中度污染、重度污染五个等级。

断面、河段水质类别与水质定性评价分级的对应关系见附表1。

附表1    断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 水质功能 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 除调节局部气候外，几乎无使用功能 |

河流、流域（水系）水质类别比例与定性评价分级见附表2。对于断面数少于5个的河流、水系，按附表2直接指出每个断面的水质状况。

地表水环境质量定性评价方法执行中国环境监测总站（总站综字〔2004〕72号）文件。

附表2   河流、流域（水系）水质定性评价分级

| 水质类别比例 | 水质状况 | 表征颜色 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90% | 优 | 蓝色 |
| 75％≤Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜90％ | 良好 | 绿色 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75％，且劣Ⅴ类比例＜20％ | 轻度污染 | 黄色 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75％，且20％≤劣Ⅴ类比例＜40％ | 中度污染 | 橙色 |
| Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜60％，且劣Ⅴ类比例≥40％ | 重度污染 | 红色 |

（2）湖泊、水库富营养化评价方法

根据营养状态指数（TLI）的计算结果对湖泊营养状态进行分级如下：

TLI(∑)＜30贫营养

30≤TLI(∑)≤50中营养

TLI(∑)＞50富营养

50＜TLI(∑)≤60轻度富营养

60＜TLI(∑)≤70中度富营养

TLI(∑)＞70重度富营养

营养状态指数（TLI）的计算方法执行中国环境监测总站（总站生字〔2001〕090号）文件。

(3)城市空气质量评价方法

附表3   城市空气质量定性评价

| 空气质量指数 AQI | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0--50 | 一级 | 优 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51--100 | 二级 | 良 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101--150 | 三级 | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151--200 | 四级 | 中度污染 | 进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201--300 | 五级 | 重度污染 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动 |
| ＞300 | 六级 | 严重污染 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外活动 |

(4)城市酸雨评价方法

附表4  酸雨状况定性评价

| 等 级 | 质 量 状 况 | pH 平 均 值 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 轻酸雨区 | 5.00≤pH ＜5.60 |
| Ⅱ | 中酸雨区 | 4.50≤pH<5.00 |
| Ⅲ | 重酸雨区 | pH <4.50 |

# Text boxes

月报

益阳市环境质量监测

201666

1