益环评验［2016］42号

关于长沙归一建材科技有限公司益阳分公司电厂脱硫石膏深加工系列产品益阳基

地建设项目竣工环境保护验收意见的函

长沙归一建材科技有限公司益阳分公司：

你公司《关于电厂脱硫石膏深加工系列产品益阳基地建设项目竣工环境保护验收的报告》及相关资料收悉，经研究，函复如下：

一、长沙归一建材科技有限公司益阳分公司电厂脱硫石膏深加工系列产品益阳基地建设项目位于益阳市赫山区石壁湖（原益阳市蚊香四厂）。2011年3月29日获得了益阳市环境保护局环评批复（益环审（表）［2011］11号）。项目总投资2336万元，其中环保投资75万元，项目占地面积16000㎡。主要建设内容：利用原厂的部分厂房，新建钢架构厂房和成品仓库及购买生产设备，形成年生产高强耐水石膏砖 5000万块/年、石膏水泥 50000t/a、粉刷石膏50000t/a、建筑石膏 80000 t/a的生产线，配套建设有废气处理设施。

二、湖南精科检测有限公司编制的《长沙归一建材科技有限公司益阳分公司电厂脱硫石膏深加工系列产品益阳基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》（精检竣监［2016］50号）表明：

1、废水：该项目石膏砖生产时原料混合产生的余水循环使用，不外排；员工生活污水经化粪池处理后用于周边农户灌溉。

2、废气：

（1）无组织废气：监测期间，该项目无组织废气监测点位中颗粒物的最大浓度值为0.664mg/m3 ，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

（2）有组织废气：监测期间，有组织废气监测点位中二氧化硫最大排放浓度为 739mg/ m3 、最大排放速率为3.35kg/h；烟尘的最大排放浓度为 72.8mg/ m3 、最大排放速率为 0.326kg/h；排放浓度符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、4 中的标准限值；排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值。

3、厂界噪声：验收监测期间，厂界东、南、西、北面环境噪声昼间最大噪声值为 56.5dB，夜间最大噪声值为 45.1dB，均符合《工业企业厂界环境噪声》排放标准（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准要求。

4、固体废物：项目产生的窑炉煤渣、除尘器粉尘集中收集后回用处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。

三、长沙归一建材科技有限公司益阳分公司电厂脱硫石膏深加工系列产品益阳基地建设项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，污染物排放达到国家规定的排放标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目投入运行后，你公司须严格做好污染防治设施、环境风险防范设施的运行管理和维护，确保外排废气、废水稳定达标，杜绝因污染引发居民投诉或群体性事件；加强环境风险防范工作，杜绝环境风险事故的发生。

五、由赫山环保分局负责该企业的日常环境监督管理。

益阳市环境保护局

2016年11月7日

抄送：赫山环保分局