益环评验〔2017〕2 号

益阳市环境保护局

关于桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司

新建年产5000万块新型墙体页岩砖生产线

项目竣工环境保护验收意见的函

桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司：

你公司《关于桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司新建年产5000万块新型墙体页岩砖生产线项目竣工环境保护验收的报告》、湖南省亿美有害物质检测有限公司编制的《桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司新建年产5000万块新型墙体页岩砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告》（第YY-2017-014 号）等相关资料收悉，经研究，函复如下：

一、桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司新建年产5000万块新型墙体页岩砖生产线项目建设地点为桃江县桃花江镇道关山村，建设单位为桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司，属新建项目。项目于2012年10月获得益阳市环境保护局环评批复（益环审（书）〔2012〕73），矿区面积0.019km2，采用露天多水平台阶式开采，项目总投资1400万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.57%。主要建设内容新建一条原料页岩的开采线、一条80×3.6m一烘二烧并列式隧道窑为主的页岩砖生产线、一栋1层的页岩砖生产车间及其配套环保设施。

二、湖南省亿美有害物质检测有限公司编制的《桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司新建年产5000万块新型墙体页岩砖生产线项目竣工环境保护验收监测报告》（第YY-2017-014 号）表明：

1、生态影响：矿场服务期内必须逐步做好复垦和植被恢复工作，企业已在开采区周围设置排水沟以及规模“长1.5m×宽1.5m×高2m”的沉淀池，厂区主要运输道路已修整压实，厂区周边已种植大量树木，矿山治理已存交相关植被恢复治理备用金，已修建加固边坡等生态环保措施，达到了一定生态保护和水土保持效果。

2、废水：验收监测期间，生活废水中PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油的最大日均浓度或范围分别为6.89-7.15（无量纲）、72mg/L、12.8mg/L、38mg/L、8.99mg/L、4.86mg/L,均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中一级标准限值的要求。

3、废气：验收监测期间，隧道窑废气处理后二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氟化物排放浓度分别为189mg/m3，79mg/m³，25mg/m3，2.9mg/m³，均符合GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2标准要求。无组织排放废气（颗粒物）浓度为0.160mg/m³，符合GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2无组织废气排放浓度限值标准要求。

4、噪声： 验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北外1米处环境噪声中昼间噪声最大值分别为53.1dB（A）、51.2dB（A）、54.1dB（A）、55.8dB（A），夜间噪声最大值分别为43.2dB（A）、43.1dB（A）、44.2dB（A）、47.2dB，均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值要求。

5、固体废物：本项目产生的固体废物主要为残次品及员工生活垃圾。场内设置了一般固废暂存场，残次品回用于生产，生活垃圾定期送垃圾处理场安全处置。

6、总量控制：二氧化硫的排放总量为17.282t/a, 氨氮的排放总量为7.272t/a, 均低于环评批复核定的总量控制指标。

三、桃江县建宇新型环保建筑材料有限公司新建年产5000万块新型墙体页岩砖生产线项目环评批复手续齐全，项目配套的各项环保设施基本落实到位，主要污染物排放达到国家标准要求，根据验收监测报告和验收组意见，符合建设项目竣工环保验收条件,我局同意该项目通过环境保护“三同时”竣工验收。

四、公司要严格按照环境保护相关的规章制度和要求，明确专职环保人员，严格做好生态保护、污染防治和环境风险防范工作，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝污染事故发生。

五、本项目营运期间的环境监管工作由桃江县环保局负责。

益阳市环境保护局

2017年2月20日

抄送：桃江县环境保护局