益环赫审[2018]23号

关于《益阳市赫山区国裕粮食收储有限责任公司

欧江岔粮库1.5万吨粮食仓库及其配套设施建设项目

环境影响报告表》的批复

益阳市赫山区国裕粮食收储有限责任公司：

你单位呈报的《欧江岔粮库1.5万吨粮食仓库及其配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市赫山区欧江岔镇的选址。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放。并着重做好以下工作：

（一）、加强环境管理，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”治理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放。

（二）、加强施工期的环境管理工作。优化施工平面布局，对施工扬尘采取定期洒水降尘；施工过程务必做好雨污分流工作，施工废水经隔油沉淀池处理后用作洒水降尘，严禁外排；合理安排施工时间，采取低噪声设备，确保场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，确保各种污染防治减轻工程施工对项目周围环境的影响。

（三）、本项目营运期大气污染物主要是进粮、粮食内部运输、粮食发放过程中产生的粉尘以及熏蒸产生的磷化氢废气。所有废气排放必须严格按照《报告表》所提出的要求全部采取相应的措施，粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及其无组织排放监控浓度限值，磷化氢参考《国家环境保护总局关于烟厂原烟储存仓库磷化氢无组织排放适用标准的复函》（环函〔2007〕219号），同时须对熏蒸废气加强管理、规范操作，熏蒸时密闭平仓房。

（四）、本项目营运期无生产废水，生活污水依托欧江岔粮食储备库现有化粪池处理后用作农肥，综合利用。

（五）、本项目噪声主要为扒谷机、补仓机、皮带输送机等运行过程所产生的噪声，须通过合理平面布局，选用低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（六）、本项目固体废物为除尘系统收集的粉尘、熏蒸产生的磷化铝废渣和磷化铝包装材料。粉尘收集后交由当地环卫部门定期清运处置，同时须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立一般固废堆放场地，不得随意堆放；磷化铝废渣和磷化铝包装材料属于危险危废，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行管理，其中磷化铝废渣由中储粮益阳市直属库熏蒸药品专用库按照《储粮化学药剂管理和使用规范》（LS1212-2008）进行处置，磷化铝包装材料由中储粮益阳市直属库交由有相关危废处置资质单位处置，严禁磷化铝废渣和磷化铝包装材料在本项目粮食储备库区内暂存和处置。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳市赫山区国裕粮食收储有限责任公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2018年8月7日