益环赫审[2018]50号

关于《湖南五夷光电技术有限公司

年产600万片TFT-LCD液晶显示屏全自动

生产线（CP-OLB）项目环境影响报告表》

的批复

湖南五夷光电技术有限公司：

你单位呈报的《年产600万片TFT-LCD液晶显示屏全自动生产线（CP-OLB）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意《报告表》的文本内容、结论和建议以及专家组的评审意见。在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，同意该项目在益阳市赫山区衡龙新区标准化厂房二期3#栋的选址。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放。并着重做好以下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”治理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放。

（二）、做好项目大气污染防治工作。本项目的产品为 TFT-LCD液晶显示屏，对生产车间的空气净化要求是万级恒温恒湿净化车间，温度23±3℃,湿度62±7%，项目研磨在纯水中进行，产生的粉尘全部入废水中。

（三）、做好项目水污染防治工作。本项目营运期生产废水主要为清洗废水、漂洗废水回用到纯水制备工艺循环使用，不得外排；纯水制备产生的浓水进入园区污水管网，由衡龙新区污水处理厂集中处理达标后排放。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。本项目噪声主要来自生产设备、风机、中央空调等运行过程所产生的噪声。通过合理布局、选用低噪声设备、做好设备维护、安装消声减振装置、加强绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废离子交换树脂、不合格产品收集后，定期交由有资质的单位处置；边角料、废胶管、废包装材料收集后，外售综合利用；废滤芯、废反渗透膜由纯水设备供应商收回；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、湖南五夷光电技术有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2018年12月5日