益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告表

精检竣监［2019］010号

建设单位：益阳银富石油有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

2019年4月

建设单位法人代表:  郭立新

编制单位法人代表:  昌小兵

项  目  负 责 人：胡  强

报   告   编  制：何佩佩

| 建设单位： | 益阳银富石油有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 413002 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 益阳市泥江口镇七里江村（临沧泥公路旁） | 地址： | 长沙市雨花区长沙国际企业中心12栋 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司报告专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

修改说明

根据验收报告会专家的评审意见，本报告做了如下修改：

| 序号 | 评审意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实并完善验收监测依据 | 已核实，详见P2 |
| 2 | 根据项目实际情况，核实完善建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表。 | 已细化，详见P16 |
| 3 | 完善环保设施执行情况，明确各污染防治措施落实情况（包括油气回收装置等） | 已补充，详见P10 |
| 4 | 核实项目各类废水排放去向 | 已补充，详见P10-11 |
| 5 | 补充说明项目雨污分流情况 | 已补充，详见P10 |

目  录

前  言	1

一、验收监测依据	2

1.1法律、法规	2

1.2验收技术规范	3

1.3工程技术文件及批复文件	3

二、验收监测评价标准、标号、级别、限值	3

2.1污染物排放标准	3

三、工程建设内容	5

3.1产品方案及规模	5

3.2工程组成及主要建设内容	5

3.3依托工程简介	5

3.4主要生产设备	6

四、原辅材料消耗及水平衡	7

4.1项目原辅材料消耗	7

4.2项目用水情况见下图	7

五、主要工艺流程及产污环节	9

六、主要污染源、污染物处理和排放	10

6.1废气	10

6.2废水	10

6.3固体废物	11

6.4噪声	11

6.5环保设施投资	12

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议	13

7.2建设项目环境影响报告表批复要求	15

八、验收监测质量保证及质量控制	17

8.1监测分析方法及仪器	17

8.2质量保证及质量控制体系	17

九、验收监测内容	19

9.1环境保护设施效果	19

十、验收监测期间生产工况记录	20

十一、验收监测结果	21

11.1污染物排放监测结果	21

十二、验收监测结论	24

12.1环保设施调试运行效果	24

12.2综合结论	24

12.3建议	24

附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

附件2:环评批复	26

附件3:危废经营许可证	28

附件4:委托函	29

附件5:消防验收意见书	30

附件6:油罐清洗施工合同	32

附件7:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	38

附件8:环境管理制度	39

附图1：项目地理位置图	43

附图2 项目平面布局及监测布点图	44

附图3 现场监测照片	45

# 前  言

为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，根据益阳市加油（气）站行业发展规划（2010-2020年）和益阳市国民经济和社会发展情况，综合桃益公路（县道X023）实际需要，益阳银富石油有限公司投资300万元在益阳市泥江口镇七里江村（临沧泥公路旁）新建1座三级加油站。项目总用地面积3790m2，总建筑面积978.6m2，其中罩棚720m2、营业用房201.6m2、附属用房57m2。道路及广场建设面积1674m2，绿化面积947.5m2；一体式洗车设备一台，加油机4台，储油罐4个，其中30立方米柴油罐2个、30立方米汽油储罐2个，油罐总容积120m3。

益阳银富石油有限公司于2016年11月委托深圳市环新环保技术有限公司编制《益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目环境影响报告表》，该报告表于2016年12月16日通过益阳市环境保护局赫山分局审批，审批文号为益环赫审[2016]47号。该项目于2018年6月开始施工，2019年2月投入试运营。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受益阳银富石油有限公司委托，负责其“益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目”竣工环境保护验收监测工作，2019年3月1日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2019年3月3日至3月4日，我公司对本项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测和现场管理检查。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

| 建设项目名称 | 益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 益阳银富石油有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 益阳市泥江口镇七里江村（临沧泥公路旁） |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油 |
| 设计生产能力 | 储油罐4个，其中25立方米柴油罐2个、15立方米汽油储罐2个 |
| 实际生产能力 | 储油罐4个，其中30立方米柴油罐2个、30立方米汽油储罐2个 |
| 建设项目环评时间 | 2016年2月 | 开工建设时间 | 2018年6月 |
| 调试时间 | 2019年2月 | 现场验收监测时间 | 2019年3月3日至3月4日 |
| 环评报告表审批部门 | 益阳市环境保护局赫山分局 | 环评报告表编制单位 | 深圳市环新环保技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 无 | 环保设施施工单位 | 无 |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 43 | 比例 | 14.3% |
| 实际总概算 | 300万元 | 环保投资 | 47.5 | 比例 | 15.8% |
| 一、验收监测依据 | 1.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日修正）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）； |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日起施行）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2017年9月1日起施行）； （9）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，（2017年7月28日起施行）。 1.2验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。 1.3工程技术文件及批复文件 （1）深圳市环新环保技术有限公司编制《益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目环境影响报告表》，2016年11月； （2）《益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目环境影响报告表》的批复，益环赫审[2016]47号，益阳市环境保护局赫山分局，2016年12月16日； （3）其他相关资料。 |
| 二、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2.1污染物排放标准 （1）废气 非甲烷总经排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB9067-1996）的表1中二级排放要求，具体限值如下： 表1 废气排放标准一览表 监测项目 标准限值（mg/m3） 标准来源 无组织 非甲烷总经 4.0 《大气污染物综合排放标准》（GB9067-1996） |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （2）噪声 执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中规定的2类标准排放限值，具体标准值如下： 表2 噪声排放标准一览表 项目 类别 时段 标准值（dB(A)） 标准来源 厂界四周1m处 2类 昼间 60 GB12348-2008 2类标准 夜间 50 （3）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般工业固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物厂区内临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |

三、工程建设内容 3.1产品方案及规模 与环评报告及其批复阶段相比本项目中油品种类发生变更，环评报告表中本加油站经营油品种类为93#汽油、97#汽油和柴油。企业在实际建设中对本地区油品供需重新进行了调研和考察，结合本地区实际情况对油品种类进行了调整，现经营油品种类为92#汽油、95#汽油和柴油。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件，该项目建设内容不属于重大变更，具体如下： 表3 产品方案及规模一览表 序号 环评产品名称 实际产品名称 日销售量 1 97#汽油 95#汽油 2 2 93#汽油 92#汽油 7 3 0#柴油 0#柴油 6 3.2工程组成及主要建设内容 本项目实际建设内容如下表所示： 表4 项目实际建设内容一览表 工程 组成 工程内容 单位 总建筑面积 备注 主体 工程 加油棚 m2 720 钢网架 营业站房 m2 201.6 1层，砖混结构 辅助用房 m2 57 砖混结构 贮运 工程 厂区道路 自由式道路网结构，满足消防车通行和消防救援的要求 公用 工程 供水 泥江口镇供水管网 供电 泥江口镇供电所 安全 防火墙、消防设施 环保 工程 污水处理 化粪池、隔油池 固废处理 垃圾桶 3.3依托工程简介 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂位于益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，合90.0亩。总投资50046.10万元，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。 3.4主要生产设备 本项目主要生产设备见表 5。 表 5 主要工艺设备清单 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 92＃汽油储罐 个 1 埋地 2 95＃汽油储罐 个 1 埋地 3 0＃柴油储罐 个 2 埋地 4 92＃汽油电脑加油机 台 2 双枪 5 95＃汽油电脑加油机 台 1 双枪 6 0＃柴油电脑加油机 台 1 双枪 7 一体化洗车设备 台 1 一体式 3.5工程变更情况 本项目中油品种类和储存量发生变更，环评报告表中本加油站经营油品种类为93#汽油、97#汽油和柴油，其中25立方米柴油罐2个、15立方米汽油储罐2个。企业在实际建设中对本地区油品供需重新进行了调研和考察，结合本地区实际情况对油品种类进行了调整，现经营油品种类为92#汽油、95#汽油和柴油，30立方米柴油罐2个、30立方米汽油储罐2个。根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件，该项目建设内容不属于重大变更。

四、原辅材料消耗及水平衡 4.1项目原辅材料消耗 与环评报告及其批复阶段相比，原辅材料使用情况一致，具体情况见下表： 表6 项目原辅材料消耗情况一览表 原料名称 储存规格 储存方式 储存形式 储存地点 汽油 30m³ 罐装 液态 油罐区 0#柴油 30m³ 罐装 液态 油罐区 4.2项目用水情况见下图 营运期间废水污染源主要包括加油站工作人员及顾客日常生活污水、地面冲洗水和洗车废水。 （1）、生活污水 项目共有5 名工作人员，按每人每天用水50L 计，则员工的用水量约为0.25t/d，按年运营365天计，约为91.25t/a。污水排放量按用水量的80％计算，则生活污水排放量约为73t/a。 加油站内设有公共厕所，按每天50人利用公共厕所、每人每次用水20L计，则公共厕所每天用水量为1t，按年运营365 天计，约为365t/a。污水排放量按用水量的80％计算，则排放污水量为292t/a。 （2）车辆冲洗废水 本项目营业过程中产生清洗用水参考《建筑给水排水设计规范》（GB/T50015-2003）中高压水枪冲洗水用定额，可取40～60L/辆·次计算，本项目清洗用水按60L/辆·次计，则清洗用水量为60L/辆·次×18250辆·次=1095t/a。清洗废水排放系数取0.8，则清洗废水排放量876t/a。 （3）地面冲洗废水 为保持场地清洁，加油站需不定时的对站内地面进行冲洗，年用冲洗水50t，产生冲洗废水为40t/a。 项目水平衡图见下图： 图4-1 项目水平衡图

五、主要工艺流程及产污环节 项目产排污流程见下图： 工艺说明： 本项目根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。

六、主要污染源、污染物处理和排放 6.1废气 项目主要废气为烃类废气、汽车尾气。 （1）烃类废气 在油罐大、小呼吸，油罐车缷油、加油机作业等过程中由于汽油和柴油的挥发会产生少量的非甲烷总烃。本站区在储油区油罐罐顶设置了油气回收系统（油罐区安装有一次油气回收系统，加油机安装有二次油气回收系统），使得产生的无组织排放的非甲烷总烃对周围环境影响较小。 （2）汽车尾气 本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为一氧化碳等，由于进出车辆较少，尾气产生量很少，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结。 下表7为项目废气产生及治理、排放情况见下表： 表7 项目废气产生、治理及排放情况一览表 废气类别 废气来源 污染物种类 排放形式 治理措施 排放去向 烃类废气 储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业 非甲烷总经 无组织 密封 无组织外排 汽车尾气 进出汽车 一氧化碳 无组织 通风 无组织外排 6.2废水 营运期间废水污染源主要包括加油站工作人员及顾客日常生活污水、地面冲洗水和洗车废水。 （1）、生活污水 项目共有5名工作人员，不在厂区食宿，废水通过化粪池处理后用于周边农田灌溉。 （2）车辆冲洗废水 本项目营业过程中采用一体化洗车设备对车辆进行冲洗，产生清洗用水通过二级沉淀池处理后用于周边农田灌溉。 （3）地面冲洗废水 项目采用雨污分流，为保持场地清洁，加油站需不定时的对站内地面进行冲洗，清洗废水通过雨水管道与雨水一起排入隔油沉淀池处理后用于周边农田灌溉。 表8 项目废水产生、治理及排放情况一览表 废水类别 废水来源 污染物种类 排放规律 废水排放量 治理设施 设计指标 废水排放去向 名称 数量 生产废水 洗车废水 SS、石油类 间断排放 876m3/a 二级沉淀池 1个 总有效容积约5m3 用于周边农田灌溉 地面冲洗废水 SS、石油类 间断排放 40m3/a 隔油沉淀池 1个 总有效容积约12m3 生活废水 员工办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 间断排放 365m3/a 化粪池 1个 总有效容积约15m3 6.3固体废物 项目固废主要为职工生活垃圾、油泥以及隔油废油。 （1）生活垃圾：主要为工作人员及顾客产生的垃圾。站内工作为员为8人，工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，全年生活垃圾1.46t/a；顾客产生的垃圾量以0.1kg/人次计，每天接待50人次计，年垃圾产生量约为1.825t。 （2）油泥：地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除。根据《国家危险废物名录》，产生的油泥为废矿物油类危险废物，危废编号为HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由益阳如意环保船舶污染接受有限公司处理（详见附件7），频率为三至五年一次，每次清理量约20kg，。 （3）隔离废油：场地冲洗废水含有一定的废油，在隔油沉淀池经过隔油处理会产生一定的量废油，产生量为100 kg/a，属于危险废物中的HW08，收集后益阳如意环保船舶污染接受有限公司处理（详见附件7）。 表9 固体废弃物产生和排放状况

序号 种类 产生位置 产生量（t/a） 固废性质 排放量（t/a） 处置措施 1 生活垃圾 生活办公 3.285 一般固废 0 统一收集由环卫部门定期运往垃圾处理场集中处理 2 油泥 油罐区 0.02t/次 危险固废 0 3-5年清除一次，由有资质单位处理 3 隔离废油 隔油沉淀池 0.1 0 由有资质单位处理 6.4噪声 主要来源于项目区内来往的机动车产生的噪声和加油泵、柴油发电机等设备运行时产生的噪声，各个噪声源及其源强情况见下表： 表10 噪声排放情况一览表 噪声类型 产生位置 产生类型 声源值（dB（A） 治理措施 采取措施后5m处噪声级（dB（A） 备注 设备噪声 加油泵 固定噪声源 60～80 减振、距离衰减 70 间歇式 柴油发电机 98～105 隔声、减振、距离衰减 80 间歇式 汽车运行噪声 场区内 流动噪声源 60 减速、禁止鸣笛、加强管理 50 间歇式 6.5环境风险防范措施 根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目车间内已进行地面硬化，厂内已设置了较为完善的消防灭火系统，配备了灭火器、消防沙等消防器材。建设单位已设置了企业内部应急组织，厂内配备了相应的应急物资，并按照国家相关规定编制了《益阳银富石油有限公司桃益加油站突发环境事件应急预案》，目前应急预案正在编制中。 6.6环保设施投资 本项目实际总投资为300万元，其中环境保护投资总概算47.5万元，占投资总概算的15.8%。实际环境保护投资见下表11所示： 表11 实际环保投资情况说明 序号 投资项目 环评投资（万元） 实际投资（万元） 1 地埋式污水处理设施、隔油池、沉淀池、化粪池 8 20 2 油气回收系统 23 15 3 垃圾回收桶、标识牌 2 0.5 4 储罐防渗、防泄漏处理，加油区防渗处理 7 10 6 减震、隔声、吸声等装置 1 1 7 绿化 2 1 8 总计 43 47.5

7、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议 1、结论 （1）项目概况结论 益阳银富石油有限公司拟投资300万元在赫山区泥江口镇七里村（临沧泥路旁）新建1座加油站。项目占地3790m2，根据《汽油加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），按三级标准建设。设地埋卧式储油罐4个，其中25立方米柴油罐2个、15立方米汽油储罐2个。 （2）区域环境质量现状结论 经监测，项目建设地空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准要求；项目纳污水体为志溪河，监测期间志溪河中的各类监测因子监测值均达到其水功能区划要求达到的《地表水环境质量标准》要求；区域昼、夜间噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本区域声环境质量较好。 （3）环境影响分析结论 ①废水：加油站废水主要来源为场地冲洗水、汽车冲洗水和生活废水。 生活污水经化粪池处理后用于周边农田、菜地灌溉；加油站地面冲洗废水、汽车清洗废水，经隔油沉淀池处理后，进入储水池，浮油由有资质单位回收，废水回用于冲洗地面，不排放。另外产品运输遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的滴漏将造成水环境、土壤环境污染。因此本次废气评价要求，地下储油罐区、加油机和输油管道要做好防渗、防漏措施，避免对土壤和地下水产生污染。 ②废气：主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境，从而引起对大气环境的污染。 采用安装油气回收装置的平衡淹没式装料方式，可以大大减少废气污染。 ③固体废弃物 生活垃圾3.285t/a，分类收集后由环卫部门运往城市垃圾场填埋；地下储油罐清理油泥产生量约22kg/次，属于危废中的HW08，清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置；隔离废油产生量为100 kg/a，收集后运往具有危险废物处理资质的公司处理处置。本工程固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境不会造成影响。 ④噪声 汽车噪声通过提高公众环保、公德意识、限制鸣笛等途径控制。发电机噪声通过优选低噪声设备、建筑隔声、基础防振、或采取消声措施控制，主机房墙面贴吸声材料。 （4）加油站不利因素的减缓措施 ①为防止地下油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划设计时，应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ②可考虑采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、储油罐外周检查通道、油罐区地面、输油管线外表面做防腐防渗处理。 ③在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 ④提高工艺系统的密闭率，减少废气排放点。 ⑤投产后应定期检查设备接口，避免油气泄漏产生危险及环境污染。 ⑥清洗油罐必须由专业的清洗队伍承担清洗工作，业主应要求清洗队将清洁油罐产生的含油污水集中收集处理,严禁外排。 ⑦站内的一切垃圾必须及时清除。 ⑧加油站属易燃易爆场所，其安全防护距离必须达到本评价所提出的具体要求。加油站周围距场址50米以内的范围内，以后不准修建生活设施。 ⑨项目在建设期间，应严格按照《汽车加油加气站设计与规范》（GB50156-2002）（2006版）中的有关规定严格执行。 ⑩项目建设用地规划必须符合规划局给出的用地规划。（后附有益阳市规划局建设用地规划条件通知书） （5）风险分析结论 本项目按消防、加油站防火规范设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗振等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的概率，则本项目的事故风险可接受。 （6）总结论 综上所述，工程如能采取有效的污染治理措施，严格有效的消防安全措施，确保废气、废水、固体废弃物等污染物达标排放，保证工程对各环境保护目标不造成干扰，杜绝泄漏、操作等事故的发生，则在此基础上，工程在环保方面是可行的。 2、建议 ①在项目的设计的施工过程中，严格设计规范，提高储罐基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。 ②施工期间采用围档减少建筑粉尘等影响周边环境；定时在施工场地洒水，保持作业面的湿度，减少建筑粉尘、飘尘对周围环境的影响；建筑废水经处理达标后回用；控制施工时段减少施工噪声，保证场界噪声达标，严禁噪声扰民；采用环保型装饰材料；建筑垃圾及时清运入城市垃圾堆场。 ③工程施工中为防止油罐渗漏对地下水的污染，在加油站规划中应考虑在储油罐周围设计检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件。采用玻璃钢防腐技术对储油罐内外表面，储油罐外周检查通道、油罐区地面基础输油管线外表面做防腐防渗处理。 ④排水系统应采用雨污分流制。在加油站存在油料污染的地面修建水沟，收集受污染的雨水和日常冲地水，收集的废水经15立方米左右的隔油沉淀池处理后排入30立方米储水池，回用于地面冲洗。隔油沉淀池的设计和建设按有关规范执行，隔油沉淀池需定期清理，以确保处理效果。 ⑤储油罐顶部覆土厚度不小于0.5m。油罐的周围回填细砂或细土，其厚度不小于0.3m，并应采取防止油罐上浮的措施。储油罐外表面选用较浅色颜色的涂料，减少储油罐对热辐射的吸收，降低挥发烃类的排放量。 ⑥在夏季高温季节对罐体外露表面采取降温措施，如对罐体外表面用水进行喷淋降温，可减少由于高温造成小呼吸损失。 ⑦加油站属一级防火单位，经营者应把加油站的防爆、防火工作放在首位，按消防法规规定落实防火措施和制度，定期检查消防设备，及时更换老化的消防设备。 ⑧制定合理的环保安全管理制度，配备专门管理人员，定期检查环保设备运行情况，制定非正常工况时的应急措施，杜绝安全、环保事故发生。 7.2建设项目环境影响报告表批复要求 本项目环境影响报告表于2016年12月16日由益阳市环境保护局赫山分局审批通过，并出具审批意见。其批复如下： 表12 建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表 环评及批复阶段情况 实际情况 是否落实 加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”治理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放。 已落实，与环评及其批复阶段一致 企业已制定环保管理制度，并配备兼职环保管理人员，定期对“三废”治理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放。 是 本项目废水主要为生活废水、冲洗废水及罐车冲洗废水，主要污染物为石油类。冲洗废水及罐车冲洗废水必须经沉砂、隔油池处理后，再与生活污水经化粪池处理后用于周边农田菜地灌溉。 已落实，与环评及其批复阶段一致 项目生活废水经化粪池处理、车辆冲洗废水经沉淀池处理、地面冲洗废水经隔油池处理后用于周边农田菜地灌溉，不外排 是 本项目大气污染物主要来自油品在收集、运输、储备和发油过程中挥发的非甲烷总经、必须按环评要求，分别采取有效措施，使废气排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中标准。 已落实 本站区在储油区油罐罐顶设置了油气回收系统（油罐区安装有一次油气回收系统，加油机安装有二次油气回收系统），使得产生的无组织排放的非甲烷总烃对周围环境影响较小。 根据本次验收监测数据可知，验收检测期间厂区非甲烷总经无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB9067-1996）的无组织监控限值 是 本项目固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾和清理油罐后产生的含油污泥。生活垃圾必须有专人收集，采取全封闭式建筑堆放，定时清运至垃圾场统一处理。清理油罐后产生的含油污泥属危险废物，必须送有资质的单位进行回收处理。 已落实 生活垃圾必须有专人收集，定时清运至垃圾场统一处理。清理油罐后产生的含油污泥，益阳如意环保船舶污染接受有限公司处理。 是 本项目噪声主要来自油泵、发电机、空调设备和加油车辆进出口等产生的噪声。必须通过合理布局，选用低噪声设备，加装降噪减振设施，采取吸声、隔音材料，对进出口占机动车辆严格管理，设置绿化隔离带等措施，使区域内噪声降到最低达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 已落实，与环评及其批复阶段一致 项目通过采取合理布局，选用低噪声设备，对进出口占机动车辆严格管理，设置绿化隔离带等措施来降低噪声影响。根据本次验收监测数据可知，本项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 是 本工程投产后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。 项目环境风险事故应急预案正在编制中。 是

八、验收监测质量保证及质量控制 8.1监测分析方法及仪器 本验收项目监测分析方法及使用仪器见表13。 表13 监测分析方法一览表 类别 检测项目 分析方法 使用仪器 检出限 无组织废气 非甲烷总烃 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017) G5气相色谱仪，JKFX-007 0.07mg/m3 噪声 厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） AWA5688多功能 声级计，JKCY-108 / 8.2质量保证及质量控制体系 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。 （3）对废气样品，采集指标10%的现场空白，大气校准结果详见表15。 （4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。 （5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。 （7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表14。 表14 噪声仪器校验表 校准日期 声级计校准型号 声级计仪器编号 检测前校准值dB(A) 检测后校准值dB(A) 前后差值dB(A) 2019.3.3 AWA5688 JKCY-108 93.7 94.0 0.3 2019.3.4 AWA5688 JKCY-108 93.8 94.0 0.2 表15 大气采样器校准记录仪 校准日期 大气采样器 型号 大气采样器 编号 校准值（L/min） 流量标准值（L/min） 允许误差范围（L/min） 结果评价 2019.3.3 崂应2050空气/智能TSP综合采样器 JKCY-132 0.511 0.500 ±0.025 合格 2019.3.4 崂应2050空气/智能TSP综合采样器 JKCY-132 0.508 0.500 ±0.025 合格

九、验收监测内容 9.1环境保护设施效果 （1）、废气监测内容 废气监测内容见表16。 表16 无组织废气监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 项目厂界上风向 非甲烷总经 3次/天，连续2天 项目厂界下风向 项目厂界下风向 （2）、噪声监测内容 噪声监测内容见表17。 表17 噪声监测内容 序号 监测点位 监测因子 监测频次 Z1 厂界东外1m 连续等效A声级 昼、夜各监测一次，连续2天 Z2 厂界南外1m Z3 厂界西外1m Z4 厂界北外1m

十、验收监测期间生产工况记录 2019年3月3日至3月4日，湖南精科检测有限公司对益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，具体如下： 表18 项目验收监测期间实际生产负荷记录核算表 生产线 监测日期 实际运行负荷（吨/天） 设计生产负荷 （吨/天） 负荷率（%） 95#汽油 2019.3.3 1.5 2 75 2019.3.4 1.6 80 92#汽油 2019.3.3 5.0 7 71 2019.3.4 5.3 76 0#柴油 2019.3.3 4.5 6 75 2019.3.4 4.8 80

十一、验收监测结果 11.1污染物排放监测结果 无组织废气 本项目无组织排放废气监测期间气象参数及监测结果如下： 表19 采样期间气象参数 日 期 采样日期 温度（℃） 气压（kPa） 风向 风速（m/s） 项目厂界上风向 2019.3.3 10.1 101.1 东南风 0.6 2019.3.4 10.3 101.2 东南风 0.7 项目厂界下风向 2019.3.3 12.6 101.1 东南风 0.8 2019.3.4 13.1 101.2 东南风 0.7 项目厂界下风向 2019.3.3 11.3 101.1 东南风 0.7 2019.3.4 12.3 101.2 东南风 0.8 本次验收无组织废气排放检测数据见下表： 表20 无组织废气排放监测数据一览表 监测点位 监测项目 监测日期 检测结果（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 项目厂界上风向 非甲烷总烃 2019.3.3 0.21 0.19 0.25 2019.3.4 0.26 0.23 0.28 项目厂界下风向 2019.3.3 0.48 0.44 0.51 2019.3.4 0.45 0.50 0.54 项目厂界下风向 2019.3.3 0.43 0.46 0.49 2019.3.4 0.47 0.52 0.55 执行标准 4.0 是否达标 达标 检测数据表明，验收检测期间厂区非甲烷总经无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB9067-1996）的无组织监控限值，项目无组织废气可实现厂界达标排放。 （2）噪声 本次验收厂界噪声检测数据见下表： 表21 厂界噪声检测结果 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 昼间 夜间 厂界东 2019.3.3 56.3 43.2 2019.3.4 55.7 42.7 厂界南 2019.3.3 57.1 44.6 2019.3.4 56.3 43.2 厂界西 2019.3.3 57.8 44.1 2019.3.4 57.6 44.1 厂界北 2019.3.3 54.6 42.3 2019.3.4 55.8 43.3 执行标准 60 50 是否达标 达标 达标 经检测，本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为54.6～57.8dB(A)、夜间噪声值范围为42.3～44.6dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目厂界噪声可实现达标排放。

十二、验收监测结论 12.1环保设施调试运行效果 （1）污染物排放监测结果 无组织废气： 验收检测期间厂区非甲烷总经无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB9067-1996）的无组织监控限值，项目无组织废气可实现厂界达标排放。 噪声： 经检测，本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为54.6～57.8dB(A)、夜间噪声值范围为42.3～44.6dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目厂界噪声可实现达标排放。 12.2综合结论 项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。综上所述，项目建设总体符合竣工环保验收条件。 12.3建议 （1）严格执行所指定的环境保护管理制度的相关对顶，确保外排污染物长期、稳定达标排放。加强环境风险防范意识，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用，杜绝非正常排污事故的发生。 （2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。 （3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。

## 附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖南精科检测有限公司  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 益阳市泥江口镇七里江村（临沧泥公路旁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 石油及制品批发F 5162 | 建设性质 | (新建(改扩建(技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 油罐4个，其中25立方米柴油罐2个、15立方米汽油储罐2个 | 实际生产能力 | 储油罐4个，其中30立方米柴油罐2个、30立方米汽油储罐2个 | 环评 单位 | 深圳市环新环保技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 益阳市环境保护局赫山分局 | 审批文号 | 益环赫审[2016]47号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年6月 | 竣工日期 | 2019年2月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | = |
|  | 验收单位 | 益阳银富石油有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 300 | 环保投资总概算（万元） | 43 | 所占比例（%） | 14.3 |
|  | 实际总投资（万元） | 300 | 实际环保投资（万元） | 47.5 | 所占比例（%） | 15.8 |
|  | 废水治理（万元） | 20 | 废气治理 （万元） | 15 | 噪声治理 （万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态 （万元） | 1 | 其它 （万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 运营单位 | 益阳银富石油有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2018年8月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

## 附件2:环评批复

## 附件3:危废经营许可证

## 附件4:委托函

## 附件5:消防验收意见书

## 附件6:油罐清洗施工合同

## 附件7:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

## 附件8:环境管理制度

## 附件9:验收意见及专家签到表

益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年3月27日，益阳银富石油有限公司根据《益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

验收工作组由建设单位（益阳银富石油有限公司）、验收监测单位（湖南精科检测有限公司）及专家组（名单附后）组成。验收工作组现场查看并核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位对项目进展情况及验收监测报告编制情况的详细介绍，经认真研究讨论形成如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：益阳市泥江口镇七里江村

建设规模：日销售92#汽油7t、95#汽油2t、0#柴油6t

建设内容：项目总用地面积3790m2，总建筑面积978.6m2，其中罩棚720m2、营业用房201.6m2、附属用房57m2，道路及广场面积1674m2，绿化面积947.5m2；设置一体式洗车设备一台、加油机4台、储油罐4个，其中30立方米柴油罐2个、30立方米汽油储罐2个，油罐总容积120m3

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2016年11月由深圳市环新环保技术有限公司对其进行了环境影响评价，并于2016年12月通过了益阳市环境保护局赫山分局的审批（益环赫审〔2016〕47号）。项目于2018年6月动工建设，于2019年2月竣工并投入运营。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资47.5万元，占实际总投资的15.8%。

（四）验收范围

本次验收范围为本项目竣工环保总体验收。

# 二、工程变动情况

根据相关资料结合现场踏勘，本项目相对环评阶段，主体建设内容与环评审批情况基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中的重大变更。

# 三、环境保护设施落实情况

（一）废水

地面冲洗水经三级隔油沉淀池处理、洗车废水经二级沉淀池处理、生活污水经化粪池处理，各类废水处理后用于周边农田灌溉。

（二）废气

项目采用地下卧式储油罐，油罐区安装有一次油气回收系统，加油机安装有二次油气回收系统，使得产生的无组织排放的非甲烷总烃对周围环境影响较小。

（三）噪声

通过选用低噪声设备，对高噪设备采取减振、隔音，进出车辆采取减速、禁止鸣笛等措施，减少噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

加油站每隔3-5年应对油罐进行一次清洗，清洗时产生的油泥由益阳如意环保船舶污染接受有限公司处置；隔油沉淀池废油泥经定期交由益阳如意环保船舶污染接受有限公司处理；生活垃圾经站区统一收集后，由当地环卫部门定期清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

湖南精科检测有限公司于2019年3月3日、4日对项目外排污染物的监测结果表明：

（一）废气

验收监测期间，场界无组织废气监测点中非甲烷总烃监测值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）场界噪声

验收监测期间，场界四周昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

# 五、工程建设对环境的影响

根据项目废水、废气、场界噪声监测结果，各类污染物均能实现达标排放，固体废物能得到安全处置。总体而言，工程建设对周边环境的影响可控。

# 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续基本完备，技术资料基本齐全，基本执行了环境影响评价和“三同时”管理制度。验收工作组经认真讨论，认为本项目在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。

# 七、后续要求

1、加强对油品泄漏的风险防范及预警，完善应急处置方案，按规范要求开展地下水日常监测。

2、按规范要求建设危险废物暂存间，暂存间设置规范标识，地面进行防渗处理，各类危废分类分区堆放，同时做好危废处置台账。

3、加强环境管理，对外排污染物开展定期监测，确保污染物达标排放。

# 八、验收人员信息

见附件。

验收工作组

2019年3月27日

益阳银富石油有限公司桃益加油站建设项目竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

2019年3月27日，益阳银富石油有限公司在益阳市组织召开了桃益加油站建设项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收工作组由建设单位（益阳银富石油有限公司）、验收监测单位（湖南精科检测有限公司）及3位专家组成。

验收工作组现场查看并核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，会议听取了建设单位对项目进展情况、验收监测单位对验收监测报告编制情况的详细介绍。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：

# 一、项目建设基本情况

（一）建设地点及主要建设内容

建设地点：益阳市泥江口镇七里江村（临沧泥公路旁）

建设内容：项目属于三级加油站，总用地面积3790m2，总建筑面积978.6m2，其中罩棚720m2、营业用房201.6m2、附属用房57m2、道路及广场建设面积1674m2，绿化面积947.5m2；一体式洗车设备一台，加油机4台，储油罐4个，其中30立方米柴油罐2个、30立方米汽油储罐2个，油罐总容积120m3。

（二）环保审批情况

2016年11月，由深圳市环新环保技术有限公司编制该建设项目环境影响报告表；

2016年12月16日，益阳市环境保护局赫山分局以“益环赫审[2016]47号”文件同意该项目建设。

（三）投资情况

总投资为300万元，其中环保投资47.5万元，占总投资的15.8%。

（四）验收范围

本次验收包括桃益加油站整个场区。

# 二、工程变动情况

根据相关资料结合现场踏勘，本项目相对环评阶段，主体建设内容基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办（2015）52号）中的重大变更。

三、环境保护设施落实情况

环评报告和环评批复文件所提出的各项环保措施基本落实，具体包括：

（1）大气污染防治

项目采用地下卧式储油罐，油罐区安装有一次油气回收系统，加油机安装有二次油气回收系统，使得产生的无组织排放的非甲烷总烃对周围环境影响较小。

（2）水污染防治措施

生地面冲洗水经三级隔油沉淀池处理、洗车废水经二级沉淀池处理、生活污水经化粪池处理，各类废水处理后用于周边农田灌溉。

（3）噪声防治

项目主要产噪设备采取了相应的隔声、减振等措施。

（4）固体废物处置

生活垃圾收集后交由环卫部门定期统一清运处理；油泥、隔离废油等危险废物交由有资质单位进行处置。

# 四、验收监测及调查结果

（1）废气

现场监测期间，加油站上风向、加油站下风向（两个监测点）三个无组织排放监控点所监测的非甲烷总烃最大浓度为0.55mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）噪声

现场监测期间，厂界东、南、西、北侧昼、夜噪声，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（3）固体废物

现场调查表明：生活垃圾由环卫部门统一定时清运，油泥、隔离废油等危险废物交由益阳如意环保船舶污染接受有限公司外运处置，基本做到了“减量化、资源化和无害化”的要求。

# 五、验收整体结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续基本完备，技术资料基本齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，建设单位在完全落实了环评报告表及其批复所规定的各项环境污染防治措施的前提下认为桃益加油站建设项目在环境保护方面符合竣工验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 六、建议和要求

（一）环保工程设施及管理完善建议

1、加强日常管理，落实各项环境保护制度和风险防范措施，确保加油站生产安全和生态安全。

2、加强各环保设施的检修、维护，确保污染物长期、稳定达标排放。

3、加强加油站绿化，同时对外排污染物开展定期监测，并做好固废处置台账，发现问题及时采取解决措施。

（二）验收调查报告完善要求

1、核实并完善验收监测依据；根据项目实际情况，核实完善建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表。

2、完善环保设施执行情况，明确各污染防治措施落实情况（包括油气回收装置等）；核实项目各类废水排放去向；补充说明项目雨污分流情况。

验收专家组

2019年3月27日

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2 项目平面布局及监测布点图

## 附图3 现场监测照片

| 雨水沟 | 沉淀池 |
| --- | --- |
| 隔油池 | 化粪池 |
| 化粪池采样 | 沉淀池采样 |
| 隔油池采样 | 废气上风向采样 |
| 废气下风向采样1 | 废气下风向采样1 |
| 厂界东 | 厂界南 |
| 厂界西 | 厂界北 |

# Text boxes

用于周边农田灌溉

项目所在地

下风向G2

图例

无组织废气监测点位

废水监测点位

噪声监测点位

化粪池

隔油池

沉淀池

项目厂界

下风向G1

上风向

N4

N3

N2

N1

洗车区

加油区

综合

办公

区

油罐区