建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告 表

项目名称：年产10万立方米混凝土生产线建设项目

建设单位：益阳市腾辉混凝土有限公司    ________

2018年10月

目录

1. 项目概况	3

2. 验收监测依据	4

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	4

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	5

3. 项目建设情况	5

3.1 地理位及平面布置	5

3.2建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	8

3.4 给水排水	8

3.5生产工艺	9

3.6项目环评及批复要求	11

4.环境保护设施	11

4.1污染物治理、处置设施	11

4.2其他环保设施	14

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5.环评主要结论与建议及审批部门审批决定	15

5.1环评主要结论	15

5.2环评主要建议	15

5.3 审批部门审批决定	16

6. 验收执行标准	17

6.1 废水执行标准	17

6.2 废气执行标准	17

6.3 噪声执行标准	17

6.4总量控制指标	17

7. 验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试运行效果	18

7.2 环境质量监测	18

8. 质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法及监测仪器	18

8.2监测仪器	19

8.3质量保证与控制	19

9. 监测结果与分析评价	20

9.1 监测期间工况分析	20

9.2 环境保护设施调试效果	20

9.3 工程建设对环境的影响	23

10.环境管理检查	23

10.1 环保设施调试运行效果	23

10.2 工程建设对环境的影响	25

10.3总体结论	25

10.4验收监测建议	25

11.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	25

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 环境敏感点位置示意图

附图3 平面布置图

附图4 项目监测布点示意图

附图5 验收项目部分照片

附件：

附件1  益阳市环境保护局 益环审（表）[2018]40号文关于《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》的批复

附件2 营业执照

附件3 验收期间工况表

附件4 厂房购买合同

附件5 检测报告

附件6 补充检测报告

附件7 公众参与调查表

附件8自查报告

# 项目概况

发展推广商品混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，商品混凝土供应站集中生产供应可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染。随着经济增长，建筑行业蓬勃发展，商品混凝土的市场需求量也随之变大。

益阳市腾辉混凝土有限公司投资800万，于2018年在益阳市赫山区龙光桥街道寨子仑村租赁土地11.17亩（原益娄高速临时搅拌站废弃场地），建设年产10万立方米混凝土生产线建设项目。

# 项目于2018年11月完工并投入试运行。2018年8月，广西钦天境环境科技有限责任公司编制完成《 益阳市腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土生产线建设项目环境影响报告表》，2018年10月8日，益阳市环境保护局以益环审（表）[2018]40号文对该项目予以审批。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告文件和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

在此背景下，2018年8月，益阳腾辉混凝土有限公司编制了《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目竣工环境保护验收企业自查报告》，自查报告结论如下：该项目环保手续齐全。该项目实际建设内容及各项环保设施建设情况与环评及其批复阶段一致，可开展竣工环境保护自主验收监测。

依据国家建设项目竣工环境保护验收相关要求和规定，益阳腾辉混凝土有限公司委托湖南格林城院环境检测咨询有限公司负责该项目的竣工环境保护验收监测工作。目前生产及环保设施运行状况正常，按照验收监测方案，于2019年3月19日至2019年3月20日，湖南格林城院环境检测咨询有限公司对项目的污染源排放状况实施了连续两天的现场监测，益阳腾辉混凝土有限公司在此基础上编制本验收监测报告。

表1-1 建设项目基本情况一览表

| 建设项目名称 | 益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 益阳腾辉混凝土有限公司 |
| 建设地点 | 湖南益阳市赫山区龙光桥街道寨子仑村（地理位置见附图1） |
| 法人代表 | 徐放军 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设内容 | 包括办公及生活区、生产区、料仓、堆场、实验室、停车坪、配电间、沉淀池等。设计生产规模：年产商品混凝土10万m³。 |
| 生产规模 | 年产10万吨混凝土 |
| 行业类别 | 水泥制品制造 C3021 |
| 建设规模 | 占地 7447 平方米 |
| 项目员工 | 厂区劳动定员为10人，包括生产维修人员、机器操作工、领班等。 |
| 生产班制 | 工作班制为五天，每天工作10小时制，年工作时间为280天 |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 19万元 | 比例 | 2.38% |
| 环评及批复情况 | 2018年8月广西钦天境环境科技有限责任公司编制完成《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》，2018年10月8日，益阳市环境保护局以益环审（表）[2018]40号文对该项目予以审批。 |

# 2. 验收监测依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日；
（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订），2019年1月11日；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日施行；
（5）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》，2017年6月12日；
（6）国家环保总局环发（1999）61号文件《关于贯彻实施《建设项目环境保护管理条
例》的通知》，1999年3月17日；

（7）《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》，国务院第682号令，2017年10月1日起施行；

（8）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》（ 湘环发［2004］42 号，2004 年5 月）；
    （9）国家环保总局环发（2001）19号文件《关于进一步加强建设项目环境保护工作的
通知》，2001年2月21日；

（10）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，2017年6月19日。

（11）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部国环规环评[2017]4 号，2017年 11 月 20 日起施行。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环境保护部环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日；

（2）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》（ 环发［2009］105号，2009年12月17日）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》生态环境部办公厅，2018年5月16日；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术规范水泥制造》（HJ/T256-2006）。

（5）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令，第682号，2017年10月1日；

（6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月23日；

（7）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007年10月1日。

## 2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》，广西钦天境环境科技有限责任公司，2018年8月;

（2）关于《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表的批复》，益阳市环境保护局，益环审（表）[2018] 40号，2018年10月8日。

3. 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

益阳市赫山区位于湖南省中部偏北，地居富饶的洞庭湖西缘和资水尾闾，地理坐标为：北纬28度16分28度53 分，东经112度11分至112度43分。东邻湘 阴、望城两县，南界宁乡县，西接桃江县，北望资阳区。东西宽53公里，南北长67公里，总面积1631.82平方公里。国道319线和省道308线穿境而过，石（门）长（沙）铁路与洛（阳）湛（江）铁路在此交汇。长（沙）常（德）公路将赫山与长沙黄花机场连为一体，相聚仅1小时车程。水路沿资江达洞庭湖，外通长江，内 联湘、沅、澧水，可航运 1000 吨级货轮。详见附图一。

本项目用地位于益阳市赫山区龙光桥街道寨子仑村，项目西侧有344乡道与进厂道路相连。生产搅拌楼、储罐及输送皮带位于场区中央，场区的北面是三级沉淀池、实验室，东面是原料堆场，西边是配电室、食堂、办公楼和大门，南边是地磅。

厂址工程地质条件比较好，地层较简单，地层层位稳定，无不良地质现象。地下水文地质条件简单，无明显的不良工程地质现象具体布局见附图3。

地理位置分布图见附图1，环境敏感点位图见附图2，厂区总平面布置图见附图3。

项目周边主要环境保护目标见表3-1。

表3-1项目周边主要环境保护目标

| 序号 | 环境要素 | 环境保护目标 | 功能及规模 | 方位及距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 寨子仑村居民 | 住宅，3户，10人 | 项目厂界西侧约 40-50m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  |  | 住宅，10户，40人 | 项目厂界西北侧约 20-200m |  |
|  |  |  | 住宅，6户，20人 | 项目厂界南侧约 50-100m |  |
|  |  |  | 住宅，2户，7人 | 项目厂界东侧、东南侧约 80-150m |  |
|  |  | 运输路线 344 乡道沿线居民 | 住宅，60户，170人 | 道路中心线 200m 范围内 |  |
|  |  | 运输路线 X026 县道沿线居民 | 住宅，70户，210人 | 道路中心线 200m 范围内 |  |
| 2 | 声环境 | 寨子仑村居民 | 住宅，3户，10人 | 项目厂界西侧约 40-50m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准 |
|  |  |  | 住宅，10户，40人 | 项目厂界西北侧约 20-200m |  |
|  |  |  | 住宅，6 户，20 人 | 项目厂界南侧约 50-100m |  |
|  |  |  | 住宅，2 户，7 人 | 项目厂界东侧、东南侧约 80-150m |  |
|  |  | 运输路线 344 乡道沿线居民 | 住宅，60 户，170 人 | 道路中心线 200m 范围内 |  |
|  |  | 运输路线 X026 县道沿线居民 | 住宅，70 户，210 人 | 道路中心线 200m 范围内 |  |
| 3 | 地表水 环境 | 九斗村水库 | 小水库，渔业用水区 | 项目西侧 100m 左右 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |
|  |  | 清溪河 | 撇洪渠，渔业用水区 | 项目北侧 500m 左右 |  |
|  |  | 新河 | 撇洪河，渔业用水区 | 项目东北侧 12km 左右 |  |
| 4 | 生态 环境 | 植被 | 周边植被等 | —— | —— |

## 3.2建设内容

项目主要建设内容为：总占地7447平方米，包括办公及生活区、生产区、料仓、 堆场、实验室、停车坪、配电间、沉淀池等。设计生产规模：年产商品混凝土10万m³。

3.2.1工程建设内容

项目主要建设内容见表3-2-1。

表3-2-1  项目主要建设内容

| 名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 120 型混凝土搅拌生产线一条 |
|  | 搅拌输送区 | 360m2 | —— | 搅拌区全密封，输送区半密封 |
|  | 水泥储罐 | 120t | 2 个 | 全密封 |
|  | 矿粉储罐 | 120t | 1 个 | 全密封 |
|  | 粉煤灰储罐 | 120t | 1 个 | 全密封 |
| 辅助工程 | 砂石料仓 | 3.1m×2m×1.4m | 4 节 | 分别盛装0-5石，1-3 石，2-4石及细沙，半封闭式料仓 |
|  | 砂石堆场 | 880m2 | —— | 搭建顶棚，设2.7m高隔断，分区堆放 |
|  | 办公及实验室 | 160m2 | 2 层 | 混砖结构 |
|  | 厨房及食堂 | 125m2 | 1层 | 原益娄高速临时搅拌站所建，现废弃 |
|  | 停车坪 | 160m2 | 1处 | 露天 |
|  | 配电间 | 15m2 | 1间 | 板房结构 |
|  | 设备检修间 | 50m2 | 2间 | 混砖结构 |
|  | 沉淀池 | 4m×3.5m×3.5m | 3个 | 做好防渗措施 |
| 公用 工程 | 供电系统 | 接赫山供电局新市渡供电所，另厂区配有200KVA的变压器一台 |
|  | 给水 | 本项目生产用水来自水塘和地下井水，生活用水来自地下井水。 |
|  | 排水 | 排水为雨、污分流制，由厂内污水处理措施处理后综合利用。 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 生产废水经三级沉淀池(总容积约147m3)沉淀后回用；生活污水经二级56mm³化粪池处理后作为肥料用于厂区的绿化和周边农田的灌溉；初期雨水排水沟收集后沉淀池集中沉淀处理，用于车辆冲洗及喷淋洒水降尘。 |
|  | 废气治理 | 要求车行道路已经硬化，道路清扫时采取洒水措施，运输车辆驶出场地前，对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，运输车辆采取封闭覆盖，运输道路洒水抑尘；原料装卸时在固定位置设喷淋洒水装置，定期对堆场进行洒水降尘，原料堆场已建围挡；厂界四周设置围墙，搅拌机设置在全封闭车间内。 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，高噪声设备布置在厂房中间，并进行消声、隔声、减振、降噪处理。场内种植了树木绿化带。 |
|  | 固废治理 | 员工生活垃圾应定期交由环卫部门统一清运；废砂石料、废弃混凝土回收利用； 废水处理池产生的沉淀物也回用于生产，生产过程中产生的固体废物全部综合利用；废机油存储至实验室做模块使用。 |
| 依托 工程 | 益阳生活垃圾焚烧发电厂 |

3.2.2项目主要设备

项目主要设备见表3-2-2。

表3-2-2 项目主要设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌机 | 套 | 1 | 120 型 |
| 2 | 铲车 | 台 | 2 | 30型 |
| 3 | 石灰石矿粉储罐 | 个 | 1 | 120t |
| 4 | 水泥储罐 | 个 | 2 | 120t |
| 5 | 粉煤灰储罐 | 个 | 1 | 120t |
| 6 | 运输车 | 台 | 6 | 12立方米 |
| 7 | 输变电设备 | 套 | 1 | 200KVA |
| 8 | 地磅 | 台 | 1 | 100t |

3.2.3主要生产产品

项目主要生产产品见表3-2-3。

表3-2-4 主要生产产品

| 产品 | 产量（m³/a） | 储存场所及最大储量 | 贮存运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品混凝土 C10、C15、C20、C25、C30、C35、C50等 | 10万 | 不储存 | 搅拌车 | 用于建筑施工 |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及燃料见表3-3。

表3-3 项目主要生产原辅材料

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量和单位 | 来源 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 2.8万吨/a | 益阳各水泥厂家可满足供应 | 储罐 |
| 2 | 矿粉 | 1.7万吨/a | 省内外均可 | 储罐 |
| 3 | 粉煤灰 | 0.7万吨/a | 省内外均可 | 储罐 |
| 4 | 砂子 | 8.2万吨/a | 益阳各砂石场供应 | 堆场 |
| 5 | 卵石 | 9.3万吨/a | 益阳各卵石场供应 | 堆场 |
| 6 | 外加剂 | 0.06万吨/a | 省内外均可、减水剂 | 贮槽 |
| 7 | 水 | 1.834万吨/a | 水塘、地下井水、回用水 | —— |

## 3.4 给水排水

本项目生活用水源于地下井水。本项目定员10人，仅在厂区中、晚餐，不住宿，年工作280天，一般生活用水按40L/天·人计算，即0.4m³/d，112m³/a，主要为厕所及洗手等用水，项目排水按0.8的系数计算即为0.32m³/d，89.6m³/a。

项目采用雨污分流制，根据湖南省用水定额（DB43T388-2014）中表19非金属矿物质品业用水定额中显示，用水量为0.3m³/m³商品混凝土，但根据同类型企业工艺改进及添加剂的作用，实际用水量根据业主提供资料，按照定额的60%计算，新的混凝土用水标准采用循环用水，冲洗场地和清洗设备用水经三级沉淀池处理后循环环，使用，厂区内的初期雨水必须经过沉淀处理后回用，生活污水经化粪池处理后用作耕地施肥和绿化浇灌。项目水平衡图见图 3-1。

图3-1 项目用水排水平衡图  t/d

## 3.5生产工艺

项目生产工艺流程图见图 3-2。

图3-2生产工艺图及产污环节图

工艺流程说明：

本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时河沙、砂卵石的提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰、石灰石矿粉等粉状原料通过气压输送管直接存储在筒库中，进料时通过螺旋输送机提升输送，加入减水剂（18%的减水率）作为外加剂，搅拌用水采用泵供水。再将各种原料进行计量配送， 然后进行重量配料，之后将各原辅材料和水放到搅拌机进行混合搅拌，而后将合格产品送入混凝土运输车，最后送建筑工地。

本项目生产工序采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，粉状原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，骨料输送带上配有防雨棚。因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥、粉煤灰和矿粉。

本项目设置 3 个沉淀池，现场的生产废水进行沉淀后循环回用，不外排。

3.6项目变动情况

项目基本按照环评要求建设，生活污水经二级化粪池后，用于厂区绿化和周边农田灌溉，不外排。食堂为原原益娄高速临时搅拌站时所建，本项目员工均为附近居民，不设食堂。危险废物废润滑油，经收集后用塑料壶装存放在实验室指定位置，用于实验室试块脱模，不外排。雨棚因冬天大雪压塌了，将在2019年5月重建。

## 3.7项目环评及批复要求

2018年8月，湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制完成《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》，2018年10月8日，益阳市环境保护局以益环审（表）[2018]40号文对该项目予以审批。

# 4.环境保护设施

## 4.1污染物治理、处置设施

4.1.1 废水

（1）生活污水

由于本项目所在地污水管网尚未建设完善，项目生活污水产生量为2.4m3/d，合计672m3/a（按280天/年计）；生活污水经管道收集，进入化粪池处理系统，用于厂区和周边绿化。

（2）生产废水

项目生产废水主要为设备清洗废水、搅拌车清洗废水、场地清洗废水。对设备、车辆进行清洗时，在专门的清洗平台上进行，后由平台四周的水渠收集后，经砂石分离机分离至沉淀池沉淀后回用，场地的冲洗废水由场地四周的水渠收集至沉淀池沉淀后回用。本项目设备清洗水、搅拌车清洗废水和场地清洗废水再经厂区中部沉淀池（池子数量为3个，总容积约147m3）收集沉淀，经三级沉淀池后全部回用于搅拌机物料混合，进入产品。

（3）初期雨水

站场搅拌区雨水系统：按厂区地势高低情况，要求在站场周边设置雨水收集沟，在地势低洼处设立雨水收集池，按大雨时前半个小时的雨水为初期雨水，将初期雨水进行沉淀处理后回用于生产，并设计转换闸阀，将后期雨水排向厂外。

项目废水主要污染物及治理、排放情况见下表。

表4-1-1 废水污染源及防治措施

| 污染源 | 产生量 | 处理方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备清洗废水 | 2m3/d | 经砂石分离机、沉淀池处理后回用 | 回用于产品中，不外排 |
| 搅拌车清洗废水 | 5m3/d |  |  |
| 场地冲洗水 | 4m3/d |  |  |
| 生活污水 | 2.4m3/d | 食堂废水与其它生活污水一并排入化粪池处理后，作为肥料用于厂区的绿化和周边农田的灌溉 | 不外排 |
| 初期雨水 | 414 m3/a | 沉淀池处理后回用 | 不外排 |

4.1.2 废气

本项目大气污染物主要为混凝土生产过程中的粉尘，主要来源于有石子、河沙等骨料输送过程产生粉尘，水泥筒仓和粉煤灰仓粉尘、搅拌站搅拌产生粉尘，运输车辆引起的动力扬尘，堆场扬尘，散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘。

（1）筒库顶呼吸孔及库底粉尘

筒仓产生粉尘采用如下处理方式：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲反吹布袋除尘器，粉尘经处理后排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值20mg/m3要求。

（2）搅拌站粉尘

项目混凝土生产过程中设置搅拌机1台，配料时会产生粉尘，搅拌机设置在密闭搅拌仓内，原料经传送带，传至搅拌机内，搅拌产生的粉尘。

（3）原料转载粉尘

项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。项目原料转载粉尘为无组织排放，产尘量较小，对周围环境影响较小。

（4）汽车动力扬尘

项目汽车动力起尘量为3.04t/a。项目对厂区运输道路已进行适当硬化，对厂区内地面进行定期撒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少80%，则项目汽车扬尘会减少至0.61t/a，对周边环境影响较小。

（5）放空口产生的粉尘

散装车放空口在抽料时有粉尘产生，为无组织排放。散装车抽料时工厂用毡料布袋手工扎紧放空口，使物料不能散失，有效减少粉尘的产生，对周围环境影响较小。

（6）原料装卸及堆场扬尘

项目成品堆场、加工生产车间均设置为封闭式，并设有围挡，且在堆场上方设喷淋洒水装置，原料装卸时在固定位置设喷淋洒水装置，定期对堆场进行洒水降尘，产尘量为4t/a。实施以上措施后产尘量约0.8t/a，为无组织排放，对周围环境影响较小。

（2）大气防护距离

根据大气环境防护距离计算，本项目废气排放无需设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

因此本项目卫生防护距离为50m，即生产车间边界到附近敏感点的距离不小于50m，根据对项目周边环境保护目标的调查，项目生产区间为界设定的50m的防护距离内，无环境敏感目标。

4.1.3 噪声排放及防治措施

本项目噪声源主要为皮带输送机、空压机、螺旋输送机、混凝土罐车、搅拌机、泵类等产生噪声。其噪声源源强在 70~85dB（A）左右，对周围环境有一定影响。

为了减轻噪声对周围环境的影响，具体采取以下措施：

1）总平面布置

从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置于远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。对搅拌站用隔音板和隔音棉做成封闭式围护结构，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时修建围墙，并在布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

2）加强治理

项目建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保措施发挥最佳有效的功能：加强职工环保意识教育，提倡文明生产，以防止人为噪声，强化行车管理制度，在厂区入口处设置减速带，禁止鸣笛，在进入厂区及运输路线低速行驶，最大限度降低流动噪声对厂区周边居民和运输道路沿线居民的影响。

4.1.4 固（液）体废物

本项目产生的固体废弃物主要为除尘装置收集的粉尘、沉淀池沉渣、员工生活垃圾及废矿物油。

①除尘装置收集的粉尘

搅拌、水泥筒仓工作过程产生的粉尘采用除尘装置进行除尘，除尘装置收集的粉尘量约为979.642t/a，回用于生产。

②沉淀池沉渣

项目废水经三级沉淀池产生砂石约55t/a，分离后的砂石作为原材料回用到混凝土生产。

③不合格品

不合格品产生量约为120t/a。不合格品外售建材单位。

④生活垃圾

生活垃圾产生量9t/a，生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门清运处理。

⑤危险废物

项目中需使用润滑油的生产设备涉及搅拌机、排风机等。废润滑油的产生量为14.58kg/a。用油桶装好，存放于厂区内实验模块区，全部用做实验室试块脱模剂，没有外排。

项目产生的固体废物合理处置，对周边环境影响较小。

主要固体废物及处理处置情况见表4-1-4。

表4-1-4 固体废物污染源及处理处置情况

| 固废名称 | 产生量 | 固废性质 | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除尘装置收集的粉尘 | 979.642t/a | 一般工业固废 | 回收利用 |
| 沉淀池砂石 | 55t/a | 一般工业固废 |  |
| 不合格品 | 120 t/a | 一般工业固废 | 外售建材单位 |
| 生活垃圾 | 9t/a | 一般固废 | 当地环卫部门清运 |
| 废矿物油 | 14.58kg/a | 危险固废 | 用油桶装好，存放于厂区内实验模块区，全部用做实验室试块脱模剂，没有外排。 |

## 4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

本项目产生的风险主要来环保设施非正常工况下发生超标排放，将使区域内的大气环境受到污染，并影响周围居民的人体健康。

为此，建设单位应采取切实有效的环境风险防范措施：

（1）加强沉淀池施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。

（2）加强人员管理，定期对沉淀池周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。

（3）雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区沉淀池内，导致沉淀池废水外溢情况发生。

（4）做好风险应急防范措施，针对厂区内沉淀池中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。

（5）油品库做好防渗处理，准备油毡等应急物质，一旦油品发生泄漏，立即处理，不泄漏到外环境。

（6）建设单位必须加强管理，确保布袋除尘器设备正常运行，一旦发生故障，应立即停产检修。检修完毕后，确保布袋除尘器设备正常运行，方能继续运营生产。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

无。

4.2.3其他设施

无

4.3公众反馈意见及处理情况

为了了解项目周围公众对该项目运行的态度，我公司（益阳腾辉混凝土有限公司）对附近的居民和项目附近社会团体采用现场发放调查表的形式进行公众参与，让更多的人认识了解本项目的意义及可能引起的环境问题，有利于本项目的顺利进行。另外，公众的参与对于提高全民的环境意识，自觉参与环境保护工作具有积极的促进作用。同时，可以了解和确定本项目对周围环境的影响。

本次个人公众参与共发放调查问卷6份，其中个人调查表5份，团体调查表1份，回收率100%。被调查者为当地居民。①本次调查具有较为广泛的代表性，调查人员基本上均发表了自己的意见。②在参与调查的人群中，人群中文化程度和环境意识较高，看问题较为客观，而且具有从全局和长远的观点看事情的眼光和胸怀；③学历层次，受调查者拥有初中以上学历。被调查对象基本信息统计见表4-3-1和表4-3-2。

表4-3-1   被调查对象基本信息表（个人）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 住址 | 职业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹学海 | 男 | 47 | 初中 | 寨子仑村离项目100米 | 运输 |
| 2 | 曹建兵 | 男 | 44 | 初中 | 寨子仑村离项目80米 | 务农 |
| 3 | 曹新才 | 男 | 44 | 高中 | 寨子仑村离项目110米 | 经商 |
| 4 | 曹迎春 | 男 | 45 | 初中 | 寨子仑村离项目30米 | 务农 |
| 5 | 曹建尤 | 男 | 55 | 初中 | 寨子仑村离项目30米 | 务农 |

表4-3-2公众参与团体调查对象统计表

| 序号 | 单位名称 | 单位住址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赫山寨子仑村村委 | 赫山区寨子仑村 |

调查结果：

公众意见和建议详见附件，个人表和团体调查结果统计见表4-3-3.

表4-3-3 公众参与个人表和团体调查结果统计

| 调查内容 | 人数 | 占有效问卷的百分比 |
| --- | --- | --- |
| 1、您对本项目的环保工作是否满意？ | A.满意 | 4 | 66.7% |
|  | B.基本满意 | 2 | 33.3% |
|  | C.不满意 | 0 | 0 |
| 2、您认为本项目对您的主要环境影响是？ | A.水污染物 | 0 | 0 |
|  | B大气污染物 | 0 | 0 |
|  | C废渣 | 0 | 0 |
|  | D噪声 | 2 | 33.3% |
|  | E生态破坏 | 0 | 0 |
|  | F没有影响 | 0 | 0 |
|  | G不知道 | 0 | 0 |
| 3、本项目对生活方面的影响? | A.正影响 | 1 | 16.7% |
|  | B.负影响 | 0 | 0 |
|  | C.无影响 | 5 | 83.3% |
|  | D.不知道 | 0 | 0 |
| 4本项目对您工作方面的影响？ | A.正影响 | 1 | 16.7% |
|  | B.负影响 | 0 | 0 |
|  | C.无影响 | 4 | 66.7% |
|  | D.不知道 | 0 | 0 |
| 5您对该项目的整体态度？ | A.支持 | 5 | 83.3% |
|  | B.较支持 | 1 | 16.7% |
|  | C不支持 | 0 | 0 |

根据调查问卷调查统计结果，公众对本项目的态度如下：

1）66.7%的被调查者对本项目环保工作满意，33.3%的调查者较满意。

2）33.3%的被调查者认为本项目的主要环境影响是大气污染物和噪声。

3）16.7%的被调查者认为本项目对生活方面有正影响，83.3%的被调查者认为无影响。

4）16.7%的调查者认为项目对其工作有正影响，认为无影响的有66.7%。

- 83.3%的调查者对本项目的整体态度为支持，还有16.7%较支持本项目。

综上所述，调查对象寨子仑村委和居民均支持本项目，无人反对。

## 4.4环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资800万元，实际环保投资19万元，环保投资占总投资比例2.38%。主要环保设施见表4-3-1。

表4-3-1 建设项目环保投资一览表

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 投资金额 （万元） | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 筒库顶呼吸孔及库底粉尘 | 除尘器 | 1 | 已落实 |
|  | 砂石料场粉尘 | 水淋喷洒系统，半密闭罩棚、挡风墙等永久性防尘措施 | 5 | 已落实 |
|  | 运输、装卸、输送进料、筒库放空口产生的粉尘 | 要求厂区出入口及场区地面硬化，专人负责清扫洒水、保洁，水淋喷洒系统，封闭皮带骨料输送机，密闭罐装水泥车等 | 4 | 已落实 |
| 废水 | 生产废水 | 初期雨水收集装置+三级沉淀池 | 3 | 已落实 |
|  | 生活污水 | 化粪池 | 1 | 已落实 |
| 噪声 | 噪声 | 隔音板和隔音棉；围墙及其花草树木、消声器等 | 2 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶、由环卫部门收集处置 | 2 | 已落实 |
|  | 生产固废 | 场内堆场暂存后及时清运，资源利用 |  | 已落实 |
| 绿化 | 灌木植物等 | 绿化率达10% | 1 | 已落实 |
| 总计 |  |  | 19 |  |

# 5.环评主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环评主要结论

## 益阳市腾辉混凝土有限公司年产 10 万立方米混凝土生产线建设项目选址比较合理，符合国家产业政策，项目的实施有利于当地的经济增长。虽然项目实施后排放的污染物对区域环境将产生一定的影响，但只要建设单位严格按照本报告提出的各项规定，充分落实本环评的各项污染防治措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。本项目从环保角度出发，可以在拟定地点按照拟定的规模实施。

## 5.2环评主要建议

## ①该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。

## ②项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生粉尘污染事故；对生产、生活污水必须先处理，达标后再排放；公司应有计划地改善工人的劳动工作环境，减少噪声对工人工作环境的影响。

## ③对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

## ④加强环保行政管理力度，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实，确保污染治理设施正常运行，排放污染物稳定达标。

## ⑤合理规划厂区绿化，绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。做好场区绿化工作，以进一步降低噪声和粉尘对周围环境的影响。

## 5.3 审批部门审批决定

益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环评批复要求及配套环保设施运行情况见表5-3。

表5-3 批复落实情况

| 项目 | 环评批复意见 | 落实情况 | 是否 落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或者兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 | 经核实，公司已经建立了环境管理机构，配备兼职环保人员，制定环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放 | 落实 |
| 废水要求 | 按雨污分流的原则建设厂区排水网。搅拌机清洗水、车辆清洗水和地面冲洗水，必须集中收集处理后循环使用，不得外排；生活废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中的一级标准后外排。 | 项目区域内实行雨污分流。搅拌机清洗水、车辆清洗水和地面冲洗水沉淀处理后回用于生产。生活污水按环评要求经二级56m³的化粪池后，作为肥料用于厂区的绿化和周边农田的灌溉，不外排。 | 落实 |
| 废气要求 | 本项目大气污染物主要是原料在运输、装卸、贮存堆放、输送进料及筒库抽料时放空产生的粉尘。必须采取有效的防治措施，严格控制无组织粉尘排放，原料运输车辆采取封闭覆盖，抑尘措施，原材采取分区半封闭罩棚储存，以减少扬尘产生。搅拌机必须在全封闭的车间内运行。外排粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）要求。 | 1、车行道路已经硬化，道路清扫时采取洒水措施，运输车辆驶出场地前，对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，运输车辆采取封闭覆盖，运输道路洒水抑尘；原料装卸时在固定位置设喷淋洒水装置，定期对堆场进行洒水降尘，原料堆场已建围挡；厂界四周设置围墙，搅拌机设置在全封闭车间内。 2、经验收监测，监测期间，厂界无组织粉尘排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值的要求。 | 原料堆场已建围挡，因天气的原因顶棚到验收时没有建成，将在2019年5月完成 |
| 降噪要求 | 本项目的噪声主要是各种机械设备运行时产生的噪声，要严格控制作业时间，合理布局并对高噪声设备采取减振减振降噪措施，以减少噪声对周围环境的影响。场界四周要多植树木，形成绿色隔离带，使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 | 1、经现场调查，选用低噪声设备，高噪声设备布置在厂房中间，并进行消声、隔声、减振、降噪处理。场内种植了树木绿化带。 2、经验收监测，监测期间，厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的2类标准限值要求。 | 落实 |
| 固废处置要求 | 本项目固体废物主要是生产过程产生的废弃砂石料、混凝土、废水处理池产生的沉淀物和生活垃圾等。废弃的砂石料、混凝土和废水处理池产生的沉淀物要妥善堆存，综合利用，不得外排；生活垃圾应定点收集，定时清运至垃圾处理场进行安全处置。 | 经核实，员工生活垃圾应定期交由环卫部门统一清运；废砂石料、废弃混凝土回收利用； 废水处理池产生的沉淀物也回用于生产，生产过程中产生的固体废物全部综合利用 | 落实 |
| 其他要求 | 建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施。 | 公司建立环境管理机构，配备兼职环保人员，制定环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放，落实，做好油品泄漏和粉尘超标排放的应急方案。 | 落实 |

# 6. 验收执行标准

依据望经环批【2018】25号文，监测评价执行以下标准：

## 6.1 废气执行标准

本项目产生的无组织排放的粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 3 中的无组织排放监控浓度限值：0.5mg/m3（周界外）。有关污染物排放标准值见下表。

表6-1废气执行标准

| 采样点 | 监测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3 ） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界周围 | 颗粒物 | 0.5 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 3 中无组织排放标准 |

本项目附近敏感点粉尘浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中的浓度限值标准。有关污染物排放标准值见下表。

表6-2环境空气质量评价标准 （mg/Nm3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 0.2 | 0.3 | - |  |

## 6.2 噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准；敏感点噪声执行噪声排放评价标准限值详见表 6-3。

表6-3 噪声执行标准

| 类别 | 标准限值（昼间） | 标准限值（夜间） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

附近敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表6-4声环境质量标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 dB(A) | 50dB(A) | 厂址周围环境 |

## 6.4总量控制指标

本项目没有废水排放，废气中无二氧化硫和氮氧化物的排放，故本项目不需要申请总量。

# 7. 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

7.1.1废气

无组织废气监测内容见表7-1-1，监测点位见附图。

表7-1-1 废气监测内容

| 序号 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界及附近敏感点 | ◎1：厂界东侧； ◎2：厂界南侧； ◎3：厂界西侧； ◎4：厂界北侧； ◎5：厂区西北侧居民点 | 颗粒物 | 连续2天，每天3次 |

7.1.2厂界噪声监测

厂界噪声布设监测点位５个，具体监测内容见表7-1-2，具体监测点位布设位置见附图。

表7-1-2  厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周及附近敏感点 | 1、2、3、4、5 | 厂界噪声 | 监测两天，昼、夜各1次 |

## 7.2 环境质量监测

## 厂界外敏感点设监测点位1个，具体检测内容见表7-1-3，具体监测点位布设位置见附图。

## 7-1-3 环境空气检测结果

| 监 测 项 目 | 点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.19 | 2019.03.20 |
| 总悬浮颗粒物 | ◎5项目西北侧的居民点 | 0.167 | 0.164 |
| 最大检测值 | 0.167 |
| 标准值 | 0.3 |
| 是否达标 | 达标 |
| 备注 | 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准 |

# 8. 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法及监测仪器

项目监测分析方法，见表8-1。

| 类别 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 环境空气 | 总悬浮颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 连续等效声级法 | GB12348-2008 | 28dB(A) |
|  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 | HJ640-2012 | —— |

## 8.2监测仪器

项目监测使用仪器，见表8-2。

表8-2 监测使用仪器

| 类别 | 分析项目 | 使用仪器 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | FA2104 电子天平 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | AWA6228 噪声统计分析仪 | / |

## 8.3质量保证与控制

严格按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》规定的质量保证与质量控制相关的要求实施监测，确保监测质量。

（1）监测人员均持上岗证。

（2）所有的监测仪器设备均经过计量检定并在有效期内。

（3）采用国家有关部门颁布的标准分析方法。

（4）样品采集、运输、保存均按照国家有关监测技术规范进行，采样过程加采10%的平行样；分析样品按照采样个数的10%加做平行样，采取带质控样进行分析等一系列质量控制措施，保证监测质量，确保监测数据及结论科学、准确。平行样、质控样结果见表8-3-1、8-3-2。

（5）监测结果经三级审核。

（5）监测数据和报告实行三级审核制度。

## 8.3.1 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）验收监测期间要求企业保证正常生产作业，环保设施运行正常。

（2）严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）中的要求进行。

（3）气态样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，校准记录见表8-4，有证标准物质校准，按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

（4）在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行。

（5）现场监测保证2名监测人员，监测人员均持证上岗。

（6）监测数据和报告实行三级审核制度。

表8-4大气采样器校准记录表

| 校准日期 | 大气采样器 型号 | 大气采样器编号 | 校准值 （L/min） | 流量标准值（L/min） | 允许误差范围（L/min） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.19 | 崂应2050空气/智能TSP综合采样器 | JKJC-132 | 0.505 | 0.500 | ±0.025 | 合格 |
| 2019.3.20 | 崂应2050空气/智能TSP综合采样器 | JKJC-132 | 0.507 |  |  | 合格 |

## 8.3.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）严格按照《环境噪声检测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》（HJ 707-2014）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等技术规范和要求进行监测。

（2）现场监测保证2名监测人员参加，监测人员均持证上岗。

（3）监测时测量仪器配置防风罩，测量应在无雨雪、无雷电天气，风速为5 m/s以下时进行。不得不在特殊气象条件下测量时，应采取必要措施保证测量准确性，同时注明当时所采取的措施及气象情况。

（4）声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5 dB，噪声仪器校验表见表8-5。

表8-5 噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器 编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.19 | AWA5688 | JKJC-108 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |
| 2019.3.20 | AWA5688 | JKJC-108 | 94.0 | 94.0 | 0 |

# 9. 监测结果与分析评价

2019年3月19日至20日，我司对该项目的污染源排放现状实施了连续2天的现场检测，监测期间，该企业运营正常、稳定，各项环保设施运行正常。

## 9.1 监测期间工况分析

验收监测期间工况表见表9-1。

表9-1验收监测期间工况分析

| 监测 日期 | 名称 | 设计 | 监测当天产量（m3) | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年设计产能 | 日产能 |  |  |
| 3月19日 | 混凝土 | 10万立方混凝土 | 357立方混凝土 | 300 | 84% |
| 3月20日 |  |  |  | 320 | 90% |
| 备注 | 年工作280天 |

## 按设计年生产来计算，验收期间现场监测工况为84%~90%，达到验收标准75%的工况要求，符合验收。

## 9.2 验收期间气象参数

监测期间气象参数，见表 9-2。

表9-2 监测期间气象参数

| 采样时间 | 天气状况 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 风向 | 风速（m/s） | 大气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.19 | 02:00 | 多云 | 16.2 | 83.2 | N | 0.8 | 100.4 |
|  | 08:00 | 多云 | 17.3 | 88.5 | N | 1.9 | 100.5 |
|  | 14:00 | 多云 | 23.5 | 83.9 | N | 1.7 | 100.5 |
|  | 20:00 | 多云 | 17.1 | 83.2 | N | 1.0 | 100.4 |
| 2019.3.20 | 02:00 | 阴天 | 16.3 | 93.2 | N | 1.5 | 100.4 |
|  | 08:00 | 阴天 | 18.4 | 98.5 | N | 1.3 | 100.5 |
|  | 14:00 | 阴天 | 25.4 | 93.9 | N | 1.4 | 100.4 |
|  | 20:00 | 阴天 | 19.2 | 93.2 | N | 1.8 | 100.5 |

## 9.3 监测结果及分析

9.3.1 废水监测结果及分析评价

监测期间，工厂冲洗废水、洗车废水经三级沉淀池处理后回用，不外排；生活污水则按环评要求经二级56m³的化粪池处理后用于厂区的绿化和周边农田的灌溉，不外排。

9.3.2废气监测结果及分析评价

监测期间，我公司对该项目无组织废气进行监测（点位分布详见附图4），工厂五个无组织监测点监测结果见表9-3和表9-4。

表9-3 无组织废气检测结果

| 项 目 | 点位 | 检测结果 （mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.19 | 2019.03.20 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 颗粒物 | ◎1工厂东侧 | 0.227 | 0.209 | 0.203 | 0.209 | 0.203 | 0.190 |
|  | ◎2工厂南侧 | 0.449 | 0.460 | 0.458 | 0.462 | 0.460 | 0.458 |
|  | ◎3工厂西侧 | 0.180 | 0.181 | 0.180 | 0.181 | 0.184 | 0.183 |
|  | ◎4工厂北侧 | 0.134 | 0.142 | 0.138 | 0.142 | 0.138 | 0.129 |
| 最大检测值 | 0.462 |
| 标准值 | 0.5 |
| 是否达标 | 达标 |
| 备注 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |

表9-4 厂区西北侧敏感点粉尘监测结果

| 监 测 项 目 | 点位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.03.19 | 2019.03.20 |
| 总悬浮颗粒物 | ◎5项目西北侧的居民点 | 0.167 | 0.164 |
| 最大检测值 | 0.167 |
| 标准值 | 0.3 |
| 是否达标 | 达标 |

9.3.3噪声治理设施

根据工厂噪声源分布情况，在厂区周围共设5个噪声监测点（点位分布详见附图4），监测结果及分析评价见表9-5和表9-6。

表9-5厂界噪声监测结果

| 监测项目 监测点位 | 噪声测得值Leq[dB(A)] |
| --- | --- |
|  | 2019.03.19 | 2019.03.20 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ▲1：厂区东侧1m处 | 47.6 | 44.5 | 47.6 | 42.8 |
| ▲2：厂区南侧1m处 | 54.5 | 43.3 | 54.2 | 43.1 |
| ▲3：厂区西侧1m处 | 56.6 | 43.8 | 56.7 | 43.4 |
| ▲4：厂区北侧1m处 | 57.4 | 43.3 | 57.2 | 44.4 |
| 标准值 | 60 50 60 50 | 50 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 |

表9-6厂区西侧敏感点噪声监测结果

| 监测项目 监测点位 | 噪声测得值Leq[dB(A)] |
| --- | --- |
|  | 2019.03.19 | 2019.03.20 |
|  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 昼间 |
| ▲5：项目西侧居民点 | 54.5 | 43.2 | 54.6 | 42.6 |
| 标准值 | 60 50 60 50 | 50 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 |

9.3.4固体废物治理设施

现场调查固废的处置情况，工厂对固体废物的分类管理，各工程固废的分类收集、暂存、

委托有资质单位安全处置和综合利用，工厂具体情况见表4-1-4项目固体废物产生及处置情况。

# 10.环境管理检查

## 10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

查阅益阳市环境保护局关于《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》的批复，益环审（表）[2018] 40号文，上述文件未对本项目环境保护设施处理效率作出要求。

10.1.2 污染物排放监测结果

10.1.2.1 废水监测结论

监测期间，工厂冲洗废水、洗车废水经三级沉淀池处理后回用，不外排；生活污水则经两格56立方米化粪池处理后用于附近灌溉，不外排。

10.1.2.2 废气监测结论

验收监测期间，厂区东、南、西、北四个无组织排放监控点所监测的颗粒物最大浓度为 0.462mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中大气污染物无组织排放限值要求，厂区北侧居民点检测的颗粒物最大浓度为0.167mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

10.1.2.3 噪声监测结论

验收监测期间，工厂夜间停工不生产，厂区东、南、西、北侧1m敏感点四个噪声测点昼间等效声级为42.8～57.4dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。厂区西侧居民点噪声测点昼间等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

10.1.2.5固体废物处置情况结论

现场调查表明：工厂对固体废物的分类管理，各工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用，工厂具体情况见表4-1-4项目固体废物产生及处置情况。

10.1.2.6 环境管理检查情况

基本执行了建设项目环境保护的管理规定，有专人负责环保现场管理，负责对废水处理设施的管理，安排了设备检修人员对环保设备进行维护。基本落实了环评批复的要求，制定了环境风险应急预案和环保管理制度。

## 10.2 工程建设对环境的影响

项目无废水外排，少量排放的无组织粉尘，监测结果表明，无组织粉尘排放能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 3 中的无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。噪声监测表面，生产期间，噪声对周边环境影响较小，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目各项环保设施已按照环评报告书及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

## 10.3总体结论

固体废物基本得到妥善处置，验收监测期间该工程各项污染因子的监测数据均达标，环保设施运转正常，基本能达到环评、环评批复及相关环境管理要求，符合建设项目“三同时”环保验收条件，该建设项目能够达到竣工环境保护验收条件。

## 10.4验收监测建议

（1）加强厂区管理，规范布局，注重厂区内部的干净、整洁，做到清洁生产。

（2）加强环境管理，注重环保宣传，注重员工节能节水减污等环保意识的培养。

（3）建议化粪池、沉淀池定期清掏，避免发生污物堆积情况。

（4）严格按照固废收集、存储及处置的技术规范，综合利用和安全处置各类固体废弃物。

（5）建议企业加强厂内设备管理和维护，保证设备正常运行，避免设备非正常运行噪声对外环境产生影响。

（6）建议企业做好废润滑油的使用台账，产生量和使用量要明确。

# 11.建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产10万立方米混凝土建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 益阳市赫山区龙光桥街道寨子仑村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 十九 非金属矿物制品业 50 砼结构构件制造及商品混凝土加工 | 建设性质 | ￭新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 北纬28.474000 东经112.366889 |
|  | 设计生产能力 | 年产10万立方米混凝土 | 实际生产能力 | 年产10万立方米混凝土 | 环评单位 | 湖南绿鸿环境科技有限责任公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 益阳市环境保护局 | 审批文号 | 益环审（表）[2018]40号文 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年10月 | 竣工日期 | 2018年11月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 益阳腾辉混凝土有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南格林城院环境检测咨询有限公司 | 验收监测时工况 | 84%~90% |
|  | 投资总概算（万元） | 800 | 环保投资总概算（万元） | 19 | 所占比例（%） | 2.38 |
|  | 实际总投资 | 800 | 实际环保投资（万元） | 19 | 所占比例（%） | 2.38 |
|  | 废水治理（万元） | 4 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | 1 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2800h |
| 运营单位 | 益阳腾辉混凝土有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430903MA4PN10X5T | 验收时间 | 2019.03.19-2019.03.20 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 工业粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 工业固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

附图一   项目地理位置图

附图2   监测布点

◎废气检测点    ▲噪声监测点

附图3：平面布置示意图

| 附图4 验收项目部分照片 |
| --- |
| 主要生产设备1 | 主要生产设备2 |
| 敏感点无组织废气监测1 | 厂界无组织废气监测2 |
| 现场噪声监测1 | 现场噪声监测2 |

附件1 环评批复

附件2 营业执照

附件3 验收期间工况表

附件6 厂房购买合同

附件4 厂房租赁合同

附件5  检测报告

附件6· 公众参与调查表

附件8自查报告

益阳腾辉混凝土有限公司“年产10万立方米混凝土建设项目”

竣工环境保护验收企业自查报告

1.环保手续履行情况

益阳腾辉混凝土有限公司“年产10万立方米混凝土建设项目”位于湖南益阳市赫山区龙光桥街道寨子仑村，建设性质为新建。2018年8月，湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》。2018年10月，益阳市环境保护局以关于《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》的批复，益环审（表）[2018]40号予以审批。目前该项目生产及环保设施运行状况正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

2.项目建成情况

2.2.1项目建设情况

项目建设情况见表2-2-1。

表2-2-1建设项目情况

| 建设项目名称 | 益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 益阳腾辉混凝土有限公司 |
| 建设地点 | 湖南益阳市赫山区龙光桥街道寨子仑村 |
| 法人代表 | 徐放军 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设内容 | 主要包括办公及生活区、生产区、料仓、堆场、实验室、 停车坪、配电间、沉淀池等 |
| 生产规模 | 年产10万吨混凝土 |
| 行业类别 | 水泥制品制造C3021 |
| 建设规模 | 占地面积7447m2 |
| 项目员工 | 厂区劳动定员为10人，包括生产维修人员、机器操作工、领班等。 |
| 生产班制 | 每天工作10小时制，年工作时间为280天 |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 19万元 | 比例 | 2.38% |
| 实际投资 | 800万元 | 实际环保投资 | 19万元 | 比例 | 2.38% |
| 环评及批复情况 | 2018年8月，湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制完成《益阳腾辉混凝土有限公司年产10万立方米混凝土建设项目环境影响报告表》，2018年10月8日，益阳市环境保护局以益环审（表）[2018]40号文对该项目予以审批。 |

2.2.2工程建设内容

项目工程建设主要内容见表2-2-2。

表2-2-2  项目工程建设主要内容

| 名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 120 型混凝土搅拌生产线一条 |
|  | 搅拌输送区 | 360m2 | —— | 搅拌区全密封，输送区半密封 |
|  | 水泥储罐 | 120t | 2 个 | 全密封 |
|  | 矿粉储罐 | 120t | 1 个 | 全密封 |
|  | 粉煤灰储罐 | 120t | 1 个 | 全密封 |
| 辅助工程 | 砂石料仓 | 3.1m×2m×1.4m | 4 节 | 分别盛装0-5石，1-3 石，2-4石及细沙，半封闭式料仓 |
|  | 砂石堆场 | 880m2 | —— | 搭建顶棚，设2.7m高隔断，分区堆放 |
|  | 办公及实验室 | 160m2 | 2 层 | 混砖结构 |
|  | 厨房及食堂 | 125m2 | 1层 | 混砖结构 |
|  | 停车坪 | 160m2 | 1处 | 露天 |
|  | 配电间 | 15m2 | 1间 | 板房结构 |
|  | 设备检修间 | 50m2 | 2间 | 混砖结构 |
|  | 沉淀池 | 12m×3.5m×3m | 3个 | 做好防渗措施 |
|  | 沉淀池 | 3m×3.5m×3m | 1个 | 做好防渗措施 |
| 公用 工程 | 供电系统 | 接赫山供电局新市渡供电所，另厂区配有200KVA的变压器一台 |
|  | 给水 | 本项目生产用水来自水塘和地下井水，生活用水来自地下井水。 |
|  | 排水 | 排水为雨、污分流制，由厂内污水处理措施处理后综合利用。 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 生产废水经三级沉淀池沉淀后回用；生活污水经化粪池处理后用于厂区周边绿化；初期雨水排水沟收集后沉淀池集中沉淀处理，回用于车辆冲洗及喷淋洒水降尘。 |
|  | 废气治理 | 要求车行道路已经硬化，道路清扫时采取洒水措施，运输车辆驶出场地前，对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，运输车辆采取封闭覆盖，运输道路洒水抑尘；原料装卸时在固定位置设喷淋洒水装置，定期对堆场进行洒水降尘，原料堆场已建围挡；厂界四周设置围墙，搅拌机设置在全封闭车间内，项目落实各项大气污染防治措施。 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，高噪声设备布置在厂房中间，并进行消声、隔声、减振、降噪处理。场内种植了树木绿化带。 |
|  | 固废治理 | 员工生活垃圾应定期交由环卫部门统一清运；废砂石料、废弃混凝土回收利用； 废水处理池产生的沉淀物也回用于生产，生产过程中产生的固体废物全部综合利用；废机油存储至实验室做模块使用。 |
| 依托 工程 | 益阳生活垃圾焚烧发电厂 |

2.2.3项目主要设备

项目主要设备见表2-2-3。

表2-2-3项目主要设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土搅拌机 | 套 | 1 | 120 型 |
| 2 | 铲车 | 台 | 2 | 30型 |
| 3 | 石灰石矿粉储罐 | 个 | 1 | 120t |
| 4 | 水泥储罐 | 个 | 2 | 120t |
| 5 | 粉煤灰储罐 | 个 | 1 | 120t |
| 6 | 运输车 | 台 | 6 | 12立方米 |
| 7 | 输变电设备 | 套 | 1 | 200KVA |
| 8 | 地磅 | 台 | 1 | 100t |

2.2.5 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及燃料见表2-2-5。

表2-2-5 项目主要原辅材料

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量和单位 | 来源 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 2.8万吨/a | 益阳各水泥厂家可满足供应 | 储罐 |
| 2 | 矿粉 | 1.7万吨/a | 省内外均可 | 储罐 |
| 3 | 粉煤灰 | 0.7万吨/a | 省内外均可 | 储罐 |
| 4 | 砂子 | 8.2万吨/a | 益阳各砂石场供应 | 堆场 |
| 5 | 卵石 | 9.3万吨/a | 益阳各卵石场供应 | 堆场 |
| 6 | 外加剂 | 0.06万吨/a | 省内外均可、减水剂 | 贮槽 |
| 7 | 水 | 1.834万吨/a | 水塘、地下井水、回用水 | —— |

3.2.6主要生产产品

项目主要生产产品见表3-2-6。

表3-2-6 主要生产产品

| 产品 | 产量（m³/a） | 储存场所及最大储量 | 贮存运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品混凝土 C10、C15、C20、C25、C30、C35、C50等 | 10万 | 不储存 | 搅拌车 | 用于建筑施工 |

3. 环境保护设施建设情况

3.1建设过程

项目总投资800万元，实际环保投资19万元，环保投资占总投资比例2.38%。主要环保设施见表3-3-1。

表3-3-1 建设项目环保投资一览表

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 投资金额 （万元） | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 筒库顶呼吸孔及库底粉尘 | 除尘器 | 1 | 已落实 |
|  | 砂石料场粉尘 | 水淋喷洒系统，半密闭罩棚、挡风墙等永久性防尘措施 | 5 | 已落实 |
|  | 运输、装卸、输送进料、筒库放空口产生的粉尘 | 要求厂区出入口及场区地面硬化，专人负责清扫洒水、保洁，水淋喷洒系统，封闭皮带骨料输送机，密闭罐装 水泥车等 | 4 | 已落实 |
| 废水 | 生产废水 | 初期雨水收集装置+三级沉淀池 | 3 | 已落实 |
|  | 生活污水、食堂废水 | 化粪池+隔油池 | 1 | 已落实 |
| 噪声 | 噪声 | 隔音板和隔音棉；围墙及其花草树木、消声器等 | 2 | 已落实 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶、由环卫部门收集处置 | 2 | 已落实 |
|  | 生产固废 | 场内堆场暂存后及时清运，资源利用 |  | 已落实 |
| 绿化 | 灌木植物等 | 绿化率达10% | 1 | 已落实 |
| 总计 |  |  | 19 |  |

3.2污染物治理/处置设施

3.2 .1废水

（1）生活污水

由于本项目所在地污水管网尚未建设完善，项目生活污水产生量为2.4m3/d，合计672m3/a（按280天/年计）；生活污水经管道收集，进入化粪池，经沉淀后用于厂区和周边绿化。

（2）生产废水

项目生产废水主要为设备清洗废水、搅拌车清洗废水、场地清洗废水。对设备、车辆进行清洗时，在专门的清洗平台上进行，后由平台四周的水渠收集后，经砂石分离机分离至沉淀池沉淀后回用，场地的冲洗废水由场地四周的水渠收集至沉淀池沉淀后回用。本项目设备清洗水、搅拌车清洗废水和场地清洗废水再经厂区中部沉淀池（池子数量为3个，总容积约147m3）收集沉淀，经三级沉淀池后全部回用于搅拌机物料混合，进入产品。

（3）初期雨水

站场搅拌区雨水系统：按厂区地势高低情况，要求在站场周边设置雨水收集沟，在地势低洼处设立雨水收集池，按大雨时前半个小时的雨水为初期雨水，将初期雨水进行沉淀处理后回用于生产，并设计转换闸阀，将后期雨水排向厂外。

项目废水主要污染物及治理、排放情况见下表。

表4-1-1 废水污染源及防治措施

| 污染源 | 产生量 | 处理方式 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备清洗废水 | 1m3/d | 经砂石分离机、沉淀池处理后回用 | 回用于产品中，不外排 |
| 搅拌车清洗废水 | 5.4m3/d |  |  |
| 场地冲洗水 | 1.8m3/d |  |  |
| 生活污水 | 1.2m3/d | 食堂与其它生活废水经化粪池处理系统处理后，回用于厂区和附近绿化 | 不外排 |

3.2.2 废气

本项目大气污染物主要为混凝土生产过程中的粉尘，主要来源于有石子、河沙等骨料输送过程产生粉尘，水泥筒仓和粉煤灰仓粉尘、搅拌站搅拌产生粉尘，运输车辆引起的动力扬尘，堆场扬尘，散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘。

（1）筒库顶呼吸孔及库底粉尘

筒仓产生粉尘采用如下处理方式：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲反吹布袋除尘器，粉尘经处理后排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值20mg/m3要求。

（2）搅拌站粉尘

项目混凝土生产过程中设置搅拌机1台，配料时会产生粉尘，搅拌机设置在密闭搅拌仓内，搅拌机进料口处均设置布袋脉冲收尘器，粉尘经处理后排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值20mg/m3要求。

（3）原料转载粉尘

项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。项目原料转载粉尘为无组织排放，产尘量较小，对周围环境影响较小。

（4）汽车动力扬尘

项目汽车动力起尘量为3.04t/a。项目对厂区运输道路已进行适当硬化，对厂区内地面进行定期撒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少80%，则项目汽车扬尘会减少至0.61t/a，对周边环境影响较小。

（5）放空口产生的粉尘

散装车放空口在抽料时有粉尘产生，为无组织排放。散装车抽料时工厂用毡料布袋手工扎紧放空口，使物料不能散失，有效减少粉尘的产生，对周围环境影响较小。

（6）原料装卸及堆场扬尘

项目成品堆场、加工生产车间均设置为封闭式，并设有围挡，且在堆场上方设喷淋洒水装置，原料装卸时在固定位置设喷淋洒水装置，定期对堆场进行洒水降尘，产尘量为4t/a。实施以上措施后产尘量约0.8t/a，为无组织排放，对周围环境影响较小。

（2）大气防护距离

根据大气环境防护距离计算，本项目废气排放无需设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

因此本项目卫生防护距离为50m，即生产车间边界到附近敏感点的距离不小于50m，根据对项目周边环境保护目标的调查，项目生产区间为界设定的50m的防护距离内，无环境敏感目标。

3.2.3 噪声排放及防治措施

本项目噪声源主要为皮带输送机、空压机、螺旋输送机、混凝土罐车、搅拌机、泵类等产生噪声。其噪声源源强在 75~85dB（A）左右，对周围环境有一定影响。

为了减轻噪声对周围环境的影响，具体采取以下措施：

1）总平面布置

从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置于远离厂界同时选择距离项目附近敏感点最远的位置，另外在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。对搅拌站用隔音板和隔音棉做成封闭式围护结构，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时修建围墙，并在布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。

2）加强治理

项目建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保措施发挥最佳有效的功能：加强职工环保意识教育，提倡文明生产，以防止人为噪声，强化行车管理制度，在厂区入口处设置减速带，禁止鸣笛，在进入厂区及运输路线低速行驶，最大限度降低流动噪声对厂区周边居民和运输道路沿线居民的影响。

3.2.4 固（液）体废物

本项目产生的固体废弃物主要为除尘装置收集的粉尘、沉淀池沉渣、员工生活垃圾及废矿物油。

①除尘装置收集的粉尘

搅拌、水泥筒仓工作过程产生的粉尘采用除尘装置进行除尘，除尘装置收集的粉尘量约为979.642t/a，回用于生产。

②沉淀池沉渣

项目废水经三级沉淀池产生砂石约55t/a，分离后的砂石作为原材料回用到混凝土生产。

③不合格品

不合格平产生量约为120t/a。不合格品外售建材单位。

④生活垃圾

生活垃圾产生量9t/a，生活垃圾经集中收集后委托当地环卫部门清运处理。

⑤危险废物

项目中需使用润滑油的生产设备涉及搅拌机、排风机等。废润滑油的产生量为14.58kg/a。用油桶装好，存放于厂区内实验模块区，全部用做实验室试块脱模剂，没有外排。

项目产生的固体废物合理处置，对周边环境影响较小。

主要固体废物及处理处置情况见表4-1-4。

表4-1-4 固体废物污染源及处理处置情况

| 固废名称 | 产生量 | 固废性质 | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除尘装置收集的粉尘 | 979.642t/a | 一般工业固废 | 回收利用 |
| 沉淀池砂石 | 55t/a | 一般工业固废 |  |
| 不合格品 | 120 t/a | 一般工业固废 | 外售建材单位 |
| 生活垃圾 | 9t/a | 一般固废 | 当地环卫部门清运 |
| 废矿物油 | 14.58kg/a | 危险固废 | 用油桶装好，存放于厂区内实验模块区，全部用做实验室试块脱模剂，没有外排。 |

3.3其他环境保护设施

3.3.1环境风险防范设施

本项目产生的风险主要来环保设施非正常工况下发生超标排放，将使区域内的大气环境受到污染，并影响周围居民的人体健康。

为此，建设单位应采取切实有效的环境风险防范措施：

（1）加强沉淀池施工建设，确保各池体质量达标，防止因池体质量不达标导致的池体破损，废水外溢。

（2）加强人员管理，定期对沉淀池周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。

（3）雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区沉淀池内，导致沉淀池废水外溢情况发生。

（4）做好风险应急防范措施，针对厂区内沉淀池中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。

（5）油品库做好防渗处理，准备油毡等应急物质，一旦油品发生泄漏，立即处理，不泄漏到外环境。

（6）建设单位必须加强管理，确保布袋除尘器设备正常运行，一旦发生故障，应立即停产检修。检修完毕后，确保布袋除尘器设备正常运行，方能继续运营生产。

3.3.2规范化排污口

无。

3.3.3其他设施

无。

3.3.4整改情况

项目已落实环境影响报告表及其审批部门审批决定要求的环境保护设施，无需整改。

# Text boxes

0.32

64.41

项目所在地

竣工环境保护“三同时”验收监测期间工况表

表 验收监测期间工况

| 监测 日期 | 名称 | 设计 | 监测当天产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年设计产能 | 日产能 |  |  |
| 3月19日 | 混凝土 | 10万立方混凝土 | 357立方混凝土 | 300 | 84% |
| 3月20日 |  |  |  | 320 | 90% |
| 备注 | 年工作280天 |