益环赫审（书）[2019]19号

关于《湖南华慧新能源股份有限公司

锂离子电池产品生产线搬迁扩建项目

环境影响报告书》的批复

湖南华慧新能源股份有限公司：

你单位呈报的《锂离子电池产品生产线搬迁扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 你公司投资3亿元，在益阳市龙岭工业园天子坟社区（紫竹路以北，团山路以西），建设锂离子电池产品生产线搬迁扩建项目。总建筑面积为44957.75平方米，主要内容包括：生活办公区（员工食堂、员工宿舍、办公楼）等；生产区：将原来的3栋厂房中1#2#厂房合并改建成锂离子电池生产车间（包括极片制造部、电芯制造部等）、预留3#厂房（作为以后的锂离子电池应用创新创业平台、研发实验中心、检验检测中心、组装 PACK车间、管理系统开发等）；附加配套配电房、发电机房、仓库等，拟投产后具备年产2.5亿只锂离子电池产品生产的能力。拟建项目符合国家相关产业政策，选址基本合理。根据广东志华环保科技有限公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位切实落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意该项目的选址及建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）、做好项目废水污染防治工作。严格按“雨污分流”并规范建设排污口。本项目废水主要为制纯水浓水、冷却系统排水、搅拌设备清洗废水、电芯外壳清洗废水和生活污水。必须按《报告书》要求采用分类收集、分质处理方式处置。正负极搅拌设备清洗废水经“化学沉淀池”对所含重金属污染物处理后，同经过气浮装置处理后的电芯外壳清洗废水一同进入“水解酸化+生物接触氧化”工艺处理；食堂废水经

隔油池处理后与其他生活污水一并入化粪池预处理；以上经处理后的生产废水和经预处理后的生活污水排入益阳城东污水处理厂处理达标后排入撇洪新河。

（三）、做好项目大气污染防治工作。本项目废气污染源主要包括配料及制片粉尘、涂布烘干工序产生的NMP有机废气、含浸组立工序产生的电解液有机废气、废水处理站废气和厨房油烟废气。必须严格按《报告书》提出的要求进行落实到位，所有外排废气必须达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5非甲烷总烃限值(50mg/m3)要求，通过20m高排气筒外排。

（四）、本项目噪声主要为生产设备和各类机泵等，通过合理平面布局，选用低噪声设备，采用密闭的生产车间，加强设备维护，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）、项目主要固体废物有废抹布手套、废铜箔、废铝箔、极片边角料、废隔膜胶纸、导针边角料、废电池、一般物品的废包装纸箱及塑料包装袋、项目制水车间中循环使用后不能再循环的废树脂、废活性炭、废NMP溶剂、吸附VOCs的废活性炭、废水处理站污泥和生活垃圾。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）要求暂存后综合利用；危险废物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中暂存，并交由有资质的单位安全处置，不得造成二次污染；生活垃圾应设置全封闭垃圾站，定期送垃圾处理场安全处置，禁止乱堆乱弃。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、湖南华慧新能源股份有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告书》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年6月6日