年加工15000平方米大理石项目

竣工环境保护验收监测报告表

精检竣监［2019］053号

建设单位：益阳市鸿磊石材有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

2019年7月

建设单位法人代表:  陈 薇

编制单位法人代表:  昌小兵

项  目  负 责 人：胡  强

报   告   编  制：何佩佩

| 建设单位： | 益阳市鸿磊石材有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13607377715 | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 413000 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 益阳市赫山区龙光桥街道办事处全丰社区永红村民组5号 | 地址： | 长沙市雨花区长沙国际企业中心12栋 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司报告专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

前  言	1

一、验收监测依据	2

1.1法律、法规	2

1.2验收技术规范	3

1.3工程技术文件及批复文件	3

二、验收监测评价标准、标号、级别、限值	3

2.1污染物排放标准	3

三、工程建设内容	5

3.1产品方案及规模	5

3.2工程组成及主要建设内容	5

3.3依托工程简介	6

3.4主要生产设备	6

四、原辅材料消耗及水平衡	6

4.1项目原辅材料消耗	6

4.2项目用水情况见下图	6

五、主要工艺流程及产污环节	8

六、主要污染源、污染物处理和排放	9

6.1废气	9

6.2废水	9

6.3固体废物	11

6.4噪声	11

6.5环保设施投资	12

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议	13

7.2建设项目环境影响报告表批复要求	14

八、验收监测质量保证及质量控制	16

8.1监测分析方法及仪器	16

8.2质量保证及质量控制体系	16

九、验收监测内容	17

9.1环境保护设施效果	17

十、验收监测期间生产工况记录	18

十一、验收监测结果	19

11.1污染物排放监测结果	19

十二、验收监测结论	21

12.1环保设施调试运行效果	21

12.2综合结论	21

12.4建议	21

附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	22

附件2:环评批复	23

附件3:委托函	26

附件4:工况证明	27

附件5:企业营业执照	28

附件6:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	29

附图1：项目地理位置图	35

附图2 项目厂区平面布局图	36

附图3 项目监测布点图	37

附图4 现场监测照片	38

# 前  言

益阳市鸿磊石材有限公司是一家以石材加工销售（不含石料破碎项目）为主的企业，建设年加工15000平方米大理石项目位于益阳市赫山区龙光桥街道办事处全丰社区永红村民组5号，公司租用原益阳市荣盛预制件构件有限公司场地，占地为1430平米，总投资200万元。项目主要采用大理石等为原料，经过切割、磨平的工序加工，年加工15000平方米大理石。

益阳市鸿磊石材有限公司于2018年11月，委托湖南景玺环保科技有限公司编制了《年加工15000平方米大理石项目环境影响报告表》，益阳市环境保护局于2018年11月27日以“益环赫审［2018］49号”文予以批复。该项目于2018年11月开始施工，2019年5月投入试运营。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受益阳市鸿磊石材有限公司委托，负责其“《年加工15000平方米大理石项目竣工环境保护验收监测工作，2019年5月10日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2019年5月21日至5月22日，我公司对本项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测和现场管理检查。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《年加工15000平方米大理石项目竣工环境保护验收监测报告》。

| 建设项目名称 | 年加工15000平方米大理石项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 益阳市鸿磊石材有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 益阳市赫山区龙光桥街道办事处全丰社区永红村民组5号 |
| 主要产品名称 | 大理石 |
| 设计生产能力 | 年加工15000平方米大理石项目 |
| 实际生产能力 | 年加工15000平方米大理石项目 |
| 建设项目环评时间 | 2018年11月 | 开工建设时间 | 2018年11月 |
| 调试时间 | 2019年5月 | 现场验收监测时间 | 2019年5月21日至5月22日 |
| 环评报告表审批部门 | 益阳市环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 湖南景玺环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 无 | 环保设施施工单位 | 无 |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 9 | 比例 | 4.5% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资 | 9 | 比例 | 4.5% |
| 一、验收监测依据 | 1.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）； |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日起施行）； 《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2017年9月1日起施行）； （9）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，（2017年7月28日起施行）。 1.2验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。 1.3工程技术文件及批复文件 （1）湖南景玺环保科技有限公司《年加工15000平方米大理石项目环境影响报告表》，2018年11月； （2）《年加工15000平方米大理石项目环境影响报告表》的批复，益环赫审［2018］49号，益阳市环境保护局，2018年11月27日； （3）其他相关资料。 |
| 二、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2.1污染物排放标准 （1）废气 本项目外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体限值如下： 表2 废气排放标准一览表 监测项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准来源 无组织 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （3）噪声 执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中规定的2类标准排放限值，具体标准值如下： 表3 噪声排放标准一览表 监测项目 类别 时段 标准值（dB(A)） 标准来源 厂界四周1m处 2类 昼间 60 GB12348-2008 2类标准 夜间 50 （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般工业固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物厂区内临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |

三、工程建设内容 3.1产品方案及规模 与环评报告及其批复阶段相比，本项目产品种类及规模未变，具体如下： 表4 产品方案及规模一览表 序号 产品名称 年产量 1 大理石 15000m2 3.2工程组成及主要建设内容 与环评报告及其批复阶段相比，本项目环评建设内容与实际建设内容如下表所示： 表5 项目环评建设内容与实际建设内容一览表 工程类别 环评建设内容 实际建设情况 主体工程 机械工作区域配套安装切割机对原料石材进行切割加工，配套有喷水设施，安装雕刻机，配套喷水设施。人工打磨、修编加工区，对石材进行手工加工，配套粉尘处理装置 人工打磨、修编加工区，对石材进行手工加工配套喷水设施。其他与环评一致 配套工程 仓库位于厂区西南侧，面积约500m2 与环评一致 储运工程 成品库位于厂区东南侧，面积约500m2 与环评一致 公用工程 供水 生产用水取自兰溪河，生活用水抽取地下井水 与环评一致 排水 排水采用雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池处理后综合利用，生产废水经收集池、沉淀池后循环使用 与环评一致 供电 市政供电 与环评一致 环保工程 废气治理 粉尘通过在产尘部位采用喷水处理，粉尘的去除效率为70% 与环评一致 废水治理 生活污水经化粪池处理后综合利用，生产废水经收集池、沉淀池后循环利用，不外排 与环评一致 噪声治理 布局合理，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护，加强厂区绿化等 与环评一致 固废处置 废边角料收集后外售；沉淀池沉积物交由环卫部门及时清运处置，生活垃圾收集后由环卫部门及时清运处置 与环评一致 依托工程 益阳市垃圾焚烧发电厂 益阳市垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，规模确定为垃圾进场厂量800t/d（365d/a），垃圾入炉量700t/d（333d/a），采用机械炉焚烧工艺，服务范围为益阳市城区及其周边部分乡镇和东部新区 与环评一致 从上表可知，对比项目环评及批复建设内容，本次验收主体工程、辅助工程等各项建设指标有局部调整，功能一致，建筑物数量未变。项目生产配套的污染控制设施处理工艺有部分调整，不属于重大工程变动情况。 3.3依托工程简介 本项目租用原益阳市荣盛预制件构件有限公司场地建设年加工15000平方米大理石项目。生活垃圾依托益阳市垃圾焚烧发电厂。 益阳市垃圾焚烧发电厂位于湖南省益阳市谢林港镇青山村，规模确定为垃圾进场厂量800t/d（365d/a），垃圾入炉量700t/d（333d/a），采用机械炉焚烧工艺，服务范围为益阳市城区及其周边部分乡镇和东部新区。 3.4主要生产设备 本项目主要生产设备见表 6。 表 6 主要工艺设备清单 序号 设备名称 规格/型号 单位 环评数量 实际数据 1 红外线切边机 5000*6000*1500 台/套 3 3 2 小型石材磨边机 1200*8000*1800 台/套 1 1 3 石材仿形机 2000*4000*1500 台/套 3 3 4 石材线条磨边机 500*4000*1400 台/套 1 1 5 石材自动雕刻机 4000*6000*1100 台/套 2 2 6 水刀切割机 4000*6000*1100 台/套 1 1 7 手动水磨机 400*80*80 台/套 10 10 8 手动切割机 250*80*80 台/套 10 10 9 手动角磨机 250*80*80 台/套 10 10 10 行吊 / 台/套 1 2

四、原辅材料消耗及水平衡 4.1项目原辅材料消耗 与环评报告及其批复阶段相比，原辅材料使用情况一致，具体情况见下表： 表7 项目原辅材料消耗情况一览表 原料名称 使用量 来源 贮存方式 储存量 半成品石材 15000m3 外购 露天，仓储 20000m3 云石胶 500kg 外购 桶装 / 4.2项目用水情况见下图 （1）给水 生产用水抽取兰溪河水，生活用水抽取地下井水。 （2）排水 排水采用雨污分流、清污分流。废水包括生产废水和生活污水，生产废水主要是喷淋废水，生活污水经化粪池进行处理后用于周边农作物施肥，综合利用。喷淋废水通过废水收集池、过滤池、沉淀池后回用。 项目总用水及排水量如表8所示。 表8 本项目给排水情况一览表 序号 用水项目 用水定额 数量（人） 用水量m3/d 排放系数% 排水量m3/d 1 生活用水 100L/d·人 8 0.8 0.8 0.64 2 车间地面冲洗水 / / 0.8 / 沉淀后循环使用 3 加工区喷淋用水 / / 6 / 沉淀后循环使用，仅补充新鲜水 图4-2 水平衡图（m3/d）

五、主要工艺流程及产污环节 图4-1 石材加工工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 将半成品石材经过切割机切割、打磨机打磨后，进行人工的修边打磨，再经过雕刻机进行刻字、雕花纹，然后再经过手工打磨修正，最后经过组装即得到成品，组装工程利用云石胶进行粘接。其中在切割机切割、雕刻机雕刻以及手工加工工序皆要求设置喷水设施，进行湿式作业。

六、主要污染源、污染物处理和排放 6.1废气 与环评报告及其批复阶段相比，本项目废气类别一致，本项目营运期产生的废气主要为切割、打磨、修边等工序所产生的粉尘。 本项目设备自带喷水装置，在切割和打磨过程中，会对刀头、打磨装置与石材接触位置采用边喷水、边切割打磨加工的方式，切割、打磨粉尘废气经过喷水处理后，废气中的粉尘被水湿润后形成较大的颗粒，受重力沉降于水下，进入废水沉淀池。 下表9为项目废气产生及治理、排放情况见下表： 表9 项目废气产生、治理及排放情况一览表 废气类别 废气来源 污染物种类 排放形式 治理设施名称 治理设施数量 工艺流程 示意 设计 指标 排气筒高度与内径尺寸 排放去向 治理设施监测点设置或开孔情况 粉尘 切割和打磨等工序 颗粒物 无组织排放 喷淋装置 1套 / / / 无组织外排 / 下图6-1为项目废气对应的处理设施照片。 喷淋装置 6.2废水 本项目产生的废水主要为生产废水和生活废水。 （1）生产废水 本项目采用湿法加工，生产过程全程带水作业，生产用水主要为石材加工过程中的冷却除尘用水，项目生产用水、车间地面冲洗水不外排，全部进入沉淀池沉降后回用。 （2）生活污水 本项目员工人数8人，厂区不设置食堂，无住宿职工。项目生活污水经化粪池处理后用于周边农作物施肥，综合利用。 表9 项目废水产生、治理及排放情况一览表 废水类别 废水来源 污染物种类 排放规律 废水排放量 治理设施 设计指标 废水回用量 废水排放去向 名称 数量 生产废水 湿法加工、车间地面冲洗水 SS、COD 连续排放 4.842m3/d 沉淀池 1个 总有效容积约45m3 4.842m3/d 不外排，回用于生产 生活废水 员工办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 间断排放 0.64m3/a 化粪池 1个 总有效容积约2m3 0m3/d 用于周边农作物施肥 下图6-2为项目废水对应的处理设施照片。 沉淀池 化粪池

6.3固体废物 本项目营运过程中，厂区内会产生一般工业固体废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①沉淀池沉渣 切割、雕刻、打磨等过程产生的石粉随喷淋废水进入沉淀池，沉淀后的石粉沉积在沉淀池池底。本项目沉渣的产生量为4.41t/a，经人工清理后交由环卫部门处理。 ②边角余料 生产过程中产生的边角余料属一般固体废物，产生量约为840t/a。收集后堆放于厂区内，定期外售于砂石加工厂综合利用。 （3）生活垃圾 项目员工定额8人，不在厂区食宿，生活垃圾产生量为1.2t/a，收集后由环卫部门清运。 表10 固体废弃物产生和排放状况 序号 性质 名称 产生量（t/a） 性状 处理处置方式其数量（t/a） 1 一般工业固废 边角余料 840 固态 外售 2 沉淀池沉渣 4.41 固态 由环卫部门定期清理 3 职工办公生活 生活垃圾 1.2 固态 6.4噪声 本项目营运期的噪声源主要为切割机、磨边机、雕刻机、行吊、手动切割机、手动水磨机等设备运行产生的噪声，其噪声级一般在75dB（A）~ 90dB（A），具体源强见表11。 表11 主要噪声源分布及源强情况 序号 噪声源 主要产噪设备 排放方式 噪声值（dB(A)） 治理措施 1 切割加工区 红外线切割机 间歇 90 选用低噪声设备、建筑隔声、合理布局 2 雕刻加工区 雕刻机 间歇 80 3 厂区 行吊 间歇 75 4 手工加工区 手动切割机、打磨机 间歇 80 6.5环保设施投资 本项目实际总投资为200万元，其中环境保护投资总概算9万元，占投资总概算的4.5%。 实际环境保护投资见下表12所示： 表12 实际环保投资情况说明 类型 主要污染物 防治措施 环评投资(万元) 实际投资(万元) 废气 石粉 采用湿发作业，设置喷淋装置 3 3 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 配套化粪池处理后用于周边农作物施肥 4 4 生产废水 SS 经沉淀池处理后回用 噪声 切割机、行吊、打磨机等 选用低噪声设备；基础降噪、安装消声器 1 1 固体废物 生活垃圾 收集后由环卫部门及时清运 1 1 沉淀池沉渣 边角余料 收集后外售给砂石加工厂进行综合利用 / / 环保投资总计 9 9

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议 （一）结论 1 项目概况 益阳市鸿磊石材有限公司年加工15000平方米大理石项目位于益阳市赫山区龙光桥街道办事处全丰社区永红村民组5号，项目总投资200万元，项目占地面积1430m2，设计年加工15000平方大理石。 2 环境质量现状 本项目所在地区域环境质量现状调查结果表明：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准进行评价，项目所在地环境空气质量良好，无超标现象；由兰溪河常规监测结果可知：受纳水体2个监测断面超标因子为COD、BOD5、氨氮。造成兰溪河水质污染的原因主要是流域内的工业废水、乡镇居民生活污水、农村生活垃圾、工业废渣、畜禽养殖废物及农业面源污染等。益阳市环保局已制定《兰溪河、志溪河流域生态环境保护总体规划》（2013年~2022年），相关部门已开展了整治工作，兰溪河污染现状将得到改善；厂区边界四面昼夜声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3 环境影响分析结论 （1）废气 本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘，经湿法作业、加强车间通风、周围绿色植物吸收后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目废水为生产废水、生活污水，生活污水化粪池处理后用于周边农作物施肥不外排，生产废水经收集池沉淀池处理后循环使用。 （3）噪声 通过合理布局，并采取减振降噪措施，主要噪声源在运行时产生的噪音经过隔声、距离衰减后，夜间不进行生产，厂界噪声级可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物 生活垃圾定期由环卫部门进行处理；切割、切边产生的边角余料收集后定期外售给其他单位进行综合利用。生活垃圾及沉淀池沉渣收集后交由环卫部门清运处置。 本项目固体废物经上述处理后，对周围环境不会造成影响。 4公参结论 从公众参与访谈记录及调查结果可知，本项目周围的居民、村民能正确理解本项目的意义和可能对环境产生的影响，以及本项目的建设对项目区域经济发展及就业情况的积极作用。因此，本项目的生产得到公众的支持，工程的建设运营有良好的社会基础。 （二）环评总结论 综上所述，益阳市鸿磊石材有限公司年加工15000平方米大理石项目项目符合国家产业政策，用地性质符合要求，项目选址及平面布置基本合理。在完善环评提出的各项污染防治措施，实现达标排放的情况下，项目产生的污染物对周围环境的影响较小。因此，本评价认为该项目从环保角度来说是可行的。 （三）建议与要求 （1）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，并对环保人员进行专业的培训，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 （2）本项目如涉及与本次评价内容以外的主体生产工艺调整、生产设备更换、生产原辅料或产品方案发生重大变化时，建设单位应提前与环境管理部门征询管理意见，并开展相应的备案管理、环境管理工作。 7.2建设项目环境影响报告表批复要求 本项目环境影响报告表于2018年11月27日由益阳市环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下： 表13 建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表 项目 环评及批复阶段情况 实际情况 是否发生重大变更 废气治理 做好大气污染物防治工作。本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘，通过湿法作业、加强车间通风、周围绿色植物吸收等措施，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘，通过湿法作业、加强车间通风、周围绿色植物吸收等措施。根据本次验收数据可知，验收检测期间厂区颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值。 否 废水治理 做好项目水污染物防治工作，按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。生产废水经沉淀处理后循环使用，不得外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农作物施肥。 项目已设置雨污分流，生产废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农作物施肥。 否 噪声治理 做好项目噪声污染防治工作。通过合理布局、选用低噪声设备、做好设备维护，采取减振、降噪措施，夜间不生产，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求 项目通过合理布局、选用低噪声设备、做好设备维护，采取减振、降噪措施，夜间不生产等方式减少噪声产生，通过本次验收数据可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 否 固废治理 加强对固体废物的分类管理控制。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。切割、切边产生的边角余料收集后外售；生活垃圾及沉淀池沉渣收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。 项目切割、切边产生的边角余料收集后外售；生活垃圾及沉淀池沉渣收集后由当地环卫部门及时清运。 否 风险防范措施 加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”质量设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放。 项目已建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”质量设施进行维护和检查。 否

八、验收监测质量保证及质量控制 8.1监测分析方法及仪器 本验收项目监测分析方法及使用仪器见表14。 表14 监测分析方法一览表 类别 检测项目 分析方法 使用仪器 检出限 无组织废气 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 （GB/T 15432-1995） LE204E电子天平，JKFX-013 0.001mg/m3 噪声 厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） AWA5688型多功能 声级计，JKCY-017 / 8.2质量保证及质量控制体系 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。 （3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。 （4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。 （5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。 （7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表17。 表17 噪声仪器校验表 校准日期 声级计校准型号 声级计仪器编号 检测前校准值dB(A) 检测后校准值dB(A) 前后差值dB(A) 2019.5.21 AWA5688 JKCY-017 93.7 94.0 0.3 2019.5.22 AWA5688 JKCY-017 93.8 94.0 0.2

九、验收监测内容 9.1环境保护设施效果 （1）、废气监测内容 废气监测内容见表19。 表19 无组织废气监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 评价标准 项目厂界上风向 颗粒物 3次/天，连续2天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值； 项目厂界下风向 项目厂界下风向 （2）、噪声监测内容 噪声监测内容见表21。 表21 噪声监测内容 序号 监测点位 监测因子 监测频次 评价标准 Z1 厂界东外1m 连续等效A声级 昼、夜各监测一次，连续2天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类标准 Z2 厂界南外1m Z3 厂界西外1m Z4 厂界北外1m

十、验收监测期间生产工况记录 2019年5月21日～5月22日，湖南精科检测有限公司对年加工15000平方米大理石项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，具体如下： 表22 项目验收监测期间实际生产负荷记录核算表 产品 监测日期 实际运行负荷（平方米/天） 设计生产负荷 （平方米/天） 负荷率（%） 备注 大理石 2019.5.21 45 50 90 按300天计算 2019.5.22 42 84

十一、验收监测结果 11.1污染物排放监测结果 无组织废气 本项目无组织排放废气监测期间气象参数及监测结果如下： 表23 采样期间气象参数 日 期 采样日期 温度（℃） 气压（kPa） 风向 风速（m/s） 项目厂界上风向 2019.5.21 29.1 100.1 南 1.1 2019.5.22 28.6 100.1 南 1.0 项目厂界下风向 2019.5.21 29.9 100.1 南 1.2 2019.5.22 29.6 100.1 南 1.1 项目厂界下风向 2019.5.21 28.4 100.1 南 1.0 2019.5.22 28.8 100.1 南 1.0 本次验收无组织废气排放检测数据见下表： 表24 无组织废气排放监测数据一览表 监测点位 监测项目 监测日期 检测结果（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 项目厂界上风向 颗粒物 2019.5.21 0.114 0.123 0.142 2019.5.22 0.128 0.134 0.167 项目厂界下风向 2019.5.21 0.217 0.267 0.241 2019.5.22 0.264 0.268 0.224 项目厂界下风向 2019.5.21 0.312 0.269 0.278 2019.5.22 0.284 0.309 0.334 执行标准 1.0 是否达标 达标 检测数据表明，验收检测期间厂区颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值，项目无组织废气可实现厂界达标排放。

（2）噪声 本次验收厂界噪声检测数据见下表： 表27 厂界环境噪声检测结果 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 昼间 夜间 厂界东 2019.5.21 56.3 41.1 2019.5.22 55.8 42.2 厂界南 2019.5.21 54.0 43.1 2019.5.22 53.6 41.1 厂界西 2019.5.21 53.3 40.7 2019.5.22 53.1 41.4 厂界北 2019.5.21 53.2 41.7 2019.5.22 52.2 40.4 执行标准 60 50 是否达标 达标 达标 经检测，本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为52.2～56.3 dB(A)、夜间噪声值范围为40.4 ～43.1dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

十二、验收监测结论 12.1环保设施调试运行效果 （1）污染物排放监测结果 无组织废气： 验收检测期间厂区颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值，项目无组织废气可实现厂界达标排放。 噪声： 经检测，本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为52.2～56.3 dB(A)、夜间噪声值范围为40.4 ～43.1dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。 12.2综合结论 项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划。综上所述，项目建设总体符合竣工环保验收条件。 12.4建议 （1）严格执行所指定的环境保护管理制度的相关对顶，确保外排污染物长期、稳定达标排放。加强环境风险防范意识，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用，杜绝非正常排污事故的发生。 （2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。 （3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。

## 附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖南精科检测有限公司  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年加工15000平方米大理石项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 益阳市赫山区龙光桥街道办事处全丰社区永红村民组5号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3033建筑用石加工 | 建设性质 | (新建(改扩建(技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年加工15000平方米大理石 | 实际生产能力 | 年加工15000平方米大理石 | 环评 单位 | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | / | 审批文号 | / | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年11月 | 竣工日期 | 2019年5月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 益阳市鸿磊石材有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | 84%-90% |
|  | 投资总概算（万元） | 200 | 环保投资总概算（万元） | 9 | 所占比例（%） | 4.5 |
|  | 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保投资（万元） | 9 | 所占比例（%） | 4.5 |
|  | 废水治理（万元） | 4 | 废气治理 （万元） | 3 | 噪声治理 （万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态 （万元） | / | 其它 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 益阳市鸿磊石材有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430900MA4L6JUE3A | 验收时间 | 2019年6月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

## 附件2:环评批复

## 附件3:委托函

## 附件4:工况证明

## 附件5:企业营业执照

## 附件6:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

附件7:验收意见及签到表

益阳市鸿磊石材有限公司

益阳市鸿磊石材有限公司年加工15000平方米大理石项目

竣工环境保护验收意见

2019年6月27日，益阳市鸿磊石材有限公司根据《益阳市鸿磊石材有限公司年加工15000平方米大理石项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表等要求对本项目进行验收。

验收工作组由建设单位（益阳市鸿磊石材有限公司）、环评单位（湖南景玺环保科技有限公司）、验收监测单位（湖南精科检测有限公司）及专家组（名单附后）组成。验收工作组现场查看并核实了本项目配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位对项目进展情况、验收监测单位对验收监测报告编制情况的详细介绍。经认真研究讨论形成如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：益阳市赫山区龙光桥街道全丰社区永红村民组5号

建设性质：新建

生产规模：年加工大理石15000平方米

建设内容：项目占地面积1430平方米，建设生产车间一栋，设置机械工作区、人工打磨区、修编加工区，配套粉尘处理装置；配套建设原料仓库与成品库

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2018年11月由湖南景玺环保科技有限公司对其进行了环境影响评价，并于2018年11月通过了原益阳市环境保护局的审批（益环赫审[2018]49号）项目于2018年11月动工建设，于2019年5月建成并投入运营。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资9万元，占实际总投资的4.5%。

（四）验收范围

本次验收为本项目竣工环保总体验收。

# 二、工程变动情况

根据相关资料结合现场踏勘，本项目相对环评阶段，主体建设内容基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中的重大变更。

# 三、环境保护设施落实情况

（一）废水

喷淋废水经收集池、过滤池、沉淀池后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农林灌溉。

（二）废气

切割、打磨、修边等工序所产生的粉尘经喷水处理，废气中的粉尘被水湿润后形成较大的颗粒，受重力沉降于水下，进入废水沉淀池。

（三）噪声

通过合理布局、选用低噪声设备，采取减震、厂房隔声、加强设备检修及厂区绿化等措施，降低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

边角余料收集后堆放于厂区内，定期外售于砂石加工厂综合利用；沉淀池废渣、生活垃圾经分类收集后，由当地环卫部门统一清运。

# 四、环境保护设施调试效果

湖南精科检测有限公司有限公司于2019年5月21日、22日对项目外排污染物的监测结果表明：

（一）废气

验收监测期间，厂界无组织废气监测点中颗粒物浓度最大值为0.334mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）厂界噪声

验收监测期间，厂界东、南、西、北侧昼间噪声最大值分别为：56.3dB(A)、54.0dB(A)、53.3dB(A)、53.2dB(A)，夜间噪声最大值分别为：42.2dB(A)、43.1dB(A)、41.4dB(A)、41.7dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

# 五、工程建设对环境的影响

根据项目废气、厂界噪声监测结果，各类污染物均能实现达标排放，废水能得到综合利用，固体废物能得到安全处置。总体而言，工程建设对周边环境的影响可控。

# 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续基本完备，技术资料基本齐全，基本执行了环境影响评价和“三同时”管理制度。验收工作组经认真讨论，认为本项目在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。

# 七、后续要求

1、加强对切割、打磨、修边等工序所产生的粉尘的控制，减少粉尘无组织排放。

2、完善各类环境管理制度，对外排粉尘、厂界噪声等开展定期监测，确保污染物达标排放。

# 八、验收人员信息

见附件。

验收工作组

2019年6月27日

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2 项目厂区平面布局图

## 附图3 项目监测布点图

## 附图4 现场监测照片

| 噪声1 | 噪声2 |
| --- | --- |
| 无组织废气 | 无组织废气 |

# Text boxes

项目所在地

下风向

下风向

上风向

N4

N3

N3

N1

图例

无组织废气监测点位

噪声监测点位

化粪池

办公区

沉淀池

生产车间