益环赫审（书）[2019]29号

关于《益阳飞益再生资源回收利用有限公司1万吨/年废旧包装物综合利用项目

环境影响报告书》的批复

益阳飞益再生资源回收利用有限公司：

你单位呈报的《1万吨/年废旧包装物综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元，在益阳市龙岭工业集中区沧水铺工业园（租赁益阳市华中塑业有限公司部分厂房，再新建部分构筑物）建设1万吨/年废旧包装物综合利用项目。主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程以及依托工程;拟建设废弃日用化工用品包装物破碎、清洗生产线1条；废旧塑料、废旧塑料制品和废旧编织袋破碎、清洗、造粒生产线3条。项目建成后，预计可回收1万吨/年废旧包装物进行综合利用；生产9095吨/年再生塑料颗粒和470吨/年日化包装破碎料的产品。拟建项目符合国家产业政策，选址基本合理。根据重庆大润环境科学研究院有限公司编制的环评报告书的分析结论，在建设单位切实落实报告书提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意该项目的选址及建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）、做好项目废水污染防治工作。严格按“雨污分流”并规范建设生产废水处理站。本项目废水主要为生产废水和生活污水。必须按《报告书》要求采用分类收集、分质处理方式处置。生产废水经自建的废水处理站处理后全部循环利用，不得外排；生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，进入东部新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入撇洪新河。

（三）、做好项目大气污染防治工作。项目营运期主要废气为分拣工序粉尘和造粒工序的有机废气和异味气体。对分拣工序粉尘，采用密闭厂房阻隔+定期清扫洒水降尘+加强车间管理等措施处理达标后排放。对造粒工序的有机废气及异味气体臭气浓度，要求在挤出机上方安装负压集气设施进行收集，再通过洗涤净化塔+UV光解+活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒达标排放；颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯及单位产品非甲烷总烃排放量，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中相关标准，异味气体臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。项目噪声主要为破碎机、造粒机、切粒机、各类风机等运行过程所产生的噪声，通过合理平面布局，选用低噪声设备，采用密闭的生产车间，加强设备维护，对高噪声设备采取隔声、减振等降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）、做好项目固体废物污染防治工作。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。项目产生的一般工业固体废物严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）要求暂存后综合利用；生活垃圾由当地环卫部门定期清运处置，严格执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)，禁止乱堆乱弃。危险废物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求暂存后，交由有资质的单位安全处置，不得造成二次污染。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变动时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳飞益再生资源回收利用有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告书》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年8月16日