益环赫审（表）[2019]45号

关于《湖南佳佳粮食购销股份有限公司

年产5000吨成型生物质颗粒生产线建设

项目环境影响报告表》的批复

湖南佳佳粮食购销股份有限公司：

你单位呈报的《年产5000吨成型生物质颗粒生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市赫山区兰溪镇金塘村的选址。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，完善各项应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施，应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。生产车间造粒过程产生的粉尘经集气罩和布袋除尘器处理后在车间内沉降，沉降后以无组织形式排放，运营过程应加强布袋除尘器设备的管理维护和生产车间通风换气，确保排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值要求。

（三）、做好项目水污染防治工作。严格按照“雨污分流”的原则规范建设项目厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后用作农肥,不得外排。

（四）、本项目噪声主要为旋风除尘器、制粒机、叉车、运输带、风机等设备运转时产生的机械噪声。必须通过合理布局，选用低噪声设备，做好设备维护，安装消声减振装置等防治措施，使噪声排放达到符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准；并严格控制好生产时间，禁止夜间生产 （22:00-6:00）。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存、管理和处置措施。项目固体废物主要为布袋除尘器收集粉尘、生活垃圾和废润滑油桶，布袋除尘器收集粉尘交由环卫部门统一清运处理，废润滑油桶暂存于危废暂存间后交由有危废处理资质的单位进行合理处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、湖南佳佳粮食购销股份有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年10月21日