益环赫审（表）[2019]44号

关于《湖南耀盛新型建材有限公司

年产3000万块环保砖建设项目

环境影响报告表》的批复

湖南耀盛新型建材有限公司：

你单位呈报的《年产3000万块环保砖建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市赫山区沧水铺镇沧水铺村的选址。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，完善各项应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施，应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。本项目主要的大气污染来自于物料运输、装卸和原料堆场等产生的粉尘和食堂油烟废气，按环评要求，水泥筒库产生的粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）；厂区其它工序产生的粉尘通过对厂区出入口及场区进行地面水泥硬化；对运输物料实行密闭运输，同时在车辆卸货区域安装水淋喷洒系统减少粉尘；皮带输送的原料等要求通过适当洒水具有一定的湿度；堆场采用水淋喷洒系统喷水，并在堆场建立密闭或半密闭罩棚、挡风墙等永久性防尘措施使粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。食堂安装油烟净化装置使油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值标准（2.0mg/m3）。

（三）、做好项目水污染防治工作。按“雨污分流”的原则建设厂区排水系统。本项目不涉及生产废水，主要废水为初期雨水、职工的生活污水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起经四格净化池处理后用作周边山林和耕地的灌溉用水，不进入周边沟渠；初期雨水收集沉淀后用于厂区内洒水降尘，不得外排。

（四）、本项目噪声主要为机械设备运行过程所产生，必须通过合理布局，选用低噪声设备，设置绿化隔离带等措施，使噪声排放达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类、4类（靠近319国道一侧）标准要求。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾由当地环卫部门负责清运处置，禁止乱堆乱弃；危险废物统一收集置于危废暂存间后交由有资质的单位处置，不合格产品统一收集后用于道路建设的路面铺垫料进行综合利用。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、湖南耀盛新型建材有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年10月21日