益环赫审（表）[2019]62号

关于《湖南华讯通信线材有限公司

铝合金、塑钢玻璃门窗生产建设项目

环境影响报告表》的批复

湖南华讯通信线材有限公司：

你单位呈报的《铝合金、塑钢玻璃门窗生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湖南华讯通信线材有限公司投资3000万元（其中环保投资14万元）在益阳市赫山区龙岭工业园春嘉路光明大道龙岭工业园内建设铝合金、塑钢玻璃门窗生产项目。项目占地面积13333平方米，建设6条铝合金、塑钢玻璃门窗生产线，分别为铝合金门窗、塑钢门窗以及钢化玻璃加工，铝合金门窗包括中空玻璃、夹胶玻璃、单层玻璃三条生产线；塑钢型门窗包括中空玻璃、夹胶玻璃、单层玻璃三条生产线，年产铝合金玻璃门窗1.5万方、塑钢玻璃门窗4万方、钢化玻璃7.5万方。项目符合国家产业政策，选址基本合理。根据湖南至禹环境服务有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意该项目的选址及建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营期间，必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度及应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。打胶有机废气、热熔对接有机废气通过集气罩+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，确保外排污染物满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB431355-2017）表1限值；未收集打胶有机废气、热熔对接有机废气通过加强通风和绿化，确保外排无组织VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）；塑钢切割、钻孔经移动式布袋除尘器处理，铝条切割、钻孔通过加强通风和绿化，确保外排无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准。

（三）、做好项目水污染防治工作。生产废水循环使用，不得外排；生活污水经化粪池、隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，经园区污水管网排入益阳市城东污水处理厂进行深度处理。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备，同时加强设备维护，并采取减振、隔声等措施，确保厂界北、西、东侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中的3类标准 ，南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。一般固废：钢化玻璃废边角料（包含沉渣在内）、废塑钢型材、废铝条、包装薄膜收集后外售综合利用；废玻璃胶桶和废活性炭分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾收集后由当地环卫部门及时清运。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、湖南华讯通信线材有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年12月30日