益环评表〔2021〕13号

益阳市生态环境局

关于沅江市新华风电场工程

环境影响报告表的批复

湖南能创能源发展有限公司：

你公司呈报的《关于申请对<沅江市新华风电场工程环境影响报告表>进行批复的函》、益阳市生态环境局沅江分局《关于<沅江市新华风电场工程环境影响报告表>的预审意见》及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、沅江市新华风电场工程位于益阳市沅江市南大膳镇和黄茅洲镇境内（东经112°14′37″～112°56′20″，北纬28°42′26″～29°11′17″之间），占地面积5.3万m2（其中永久性占地2900m2），主要占地类型为公共设施用地（农用沟渠内），2#风机占用一般农用地。项目计划投资24352万元，其中环保投资361万元，占总投资的1.48％。设计安装9台单机容量为3.3MW的风力发电机组，装机总规模为29.7MW，建设9台容量为3700kVA箱式变电站、11.5km集电线路工程，依托沅江市黄茅洲风电场110kV升压站。配套建设厂内道路、临时堆土场以及环保工程等相关公用辅助工程。项目建设工期为12个月。

二、项目建设符合国家产业政策，符合《风电发展“十三

五”规划》、《湖南省“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《湖南省“十三五”新能源规划》、《湖南省风电场项目建设管理办法》、《关于进一步规范风电发展的通知》 （湘发改能源〔2016〕822 号）及《益阳市“十三五”规划》等有关要求，符合益阳市 “三线一单”生态环境分区管控要求和沅江市南大膳镇、黄茅洲镇生态环境准入要求。项目已列入湖南省发改委《关于公布2019年分散式试点项目核准审查结果（第一批）的通知》（湘发改能源[2020]771号）。根据湖南葆华环保有限公司编制的环境影响报告表的分析结论、各相关部门意见以及专家评审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意沅江市新华风电场工程建设。

三、你公司在项目建设和运营期间，必须严格落实环境影响

报告表中提出的污染防治和生态保护的措施，并重点做好以下工

作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。进一步优化项目设计，主体工程和配套设施的设计上要与当地的景观相协调，保护项目周围的农田、植被、水体、地貌、景物；细化项目环境保护实施计划，制定环境风险应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）结合当地农村环境综合整治，做好施工期的各项环境保护工作，防止施工期影响项目周边环境。落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；施工废水需采取沉砂池收集后回用，生活废水需建临时化粪池收集后用于周围林地或农田浇灌，不得随意排放；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；严格控制道路路基和路面宽度，最大程度降低设备运输新建道路对生态环境的破坏；控制施工场界，不得越界施工破坏周边生态环境；严禁捕杀野生动物；施工采用商品混凝土，现场不得设置搅拌场；严格按照水土保持方案批复的要求，采取有效措施防止水土流失；施工期结束后，须及时做好施工迹地区和创伤区的生态环境恢复工作，严禁土地长期裸露。

（三）落实运营期生态环境保护措施。做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险，产生的废机油、废矿物油、废变压器油和废蓄电池等危险废物交由具有处理资质的单位安全处置；选用先进的低噪声风机机组设备，严格控制叶片结构噪声，有效降低噪声环境影响，升压站厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准；员工生活污水依托黄茅洲风电场升压站内一体化污水处理设施进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级标准后用于周边农田灌溉；生活垃圾定点收集后委托环卫部门统一及时清运；加强生态保护，落实环评报告中对陆生野生动植物保护和减缓影响措施，尤其是迁徙鸟类的保护。

（四）切实做好周边控规工作。你公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地，在本工程区域风机工作平台周边 300 米及环评报告预测的噪声防护范围内禁止规划新建民居、学校、幼儿园等噪声敏感建筑物。

（五）严格落实占用农业灌排工程实施等效替代工程，防止项目建设影响周边农田灌溉。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或

者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报

批该项目的环境影响文件。自环境影响报告表批复文件批准之

日起,如超过 5 年方开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、公司须严格执行环境保护“三同时”制度，益阳市生态环境局沅江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。

六、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批

准的环境影响报告表送益阳市生态环境局沅江分局。

益阳市生态环境局

2021年2月8日