2021年重点排污单位

第二季度执法监测报告

沅江市污水处理厂

废水监测结果及评价表        单位：mg/L

| 监测项目 | 出口排放浓度 | 执行标准 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温（℃） | 17.9 | / | / |
| 生化需氧量(BOD5) | 1.8 | 10 | / |
| 动植物油 | 0.06 | 1 | / |
| 石油类 | 0.06L | 1 | / |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | / |
| 粪大肠菌群(MPN/L) | 720 | 103 | / |
| 砷 | 0.0005 | 0.1 | / |
| 汞 | 0.00004L | 0.001 | / |
| 镉 | 0.005L | 0.01 | / |
| 铬 | 0.03L | 0.1 | / |
| 铅 | 0.07L | 0.1 | / |
| 甲基汞 | 0.00001L | 不得检出 | / |
| 乙基汞 | 0.00002L | 不得检出 | / |
| 悬浮物 | 7 | 10 | / |
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | / |
| pH（无量纲） | 7.55 | 6-9 | / |
| 总氮 | 2.82 | 15 | / |
| 总磷 | 0.17 | 0.5 | / |
| 化学需氧量(COD) | 8 | 50 | / |
| 氨氮 | 0.086 | 5 | / |
| 色度(倍) | 16 | 30 | / |

辣妹子食品股份有限公司沅江食品厂

| 采样点位 | 采样 日期 | 样品 状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，色度：倍） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五日 生化 需氧量 | 动植物油 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学 需氧量 | pH值 | 色度 | 悬浮物 |
| 废水 总排口 | 2021.4.15 | 无色无味较清 | 16.2 | 0.11 | 2.08 | 0.16 | 7.74 | 54 | 7.38 | 8 | 10 |
|  |  | 无色无味较清 | 18.6 | 0.09 | 1.87 | 0.22 | 8.42 | 66 | 7.12 | 8 | 7 |
|  |  | 无色无味较清 | 17.4 | 0.14 | 2.62 | 0.19 | 8.06 | 61 | 7.46 | 16 | 8 |
| 标准限值 | 300 | 100 | / | / | / | 500 | 6~9 | / | 400 |
| 注：1.流量为业主提供800m3/d。 |

沅江市城市生活垃圾无害化处理场

处理设施出口废水监测结果            单位：mg/L

| 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.19 | 6-9 | 是 |
| 化学需氧量 | 8 | 100 | 是 |
| 氨氮 | 12.2 | 25 | 是 |
| 总磷 | 0.13 | 3 | 是 |
| 总氮 | 17.6 | 40 | 是 |
| 色度（倍） | 8 | 40 | 是 |
| 悬浮物 | 5 | 30 | 是 |
| 五日生化需氧量 | 1.9 | 30 | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 |
| 镉 | 0.005L | 0.01 | 是 |
| 铬 | 0.03L | 0.1 | 是 |

湖南华兴玻璃有限公司

废气监测结果及评价表

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| A1 废气排气筒 | 2021.4.29 | 标干风量（m3/h） | 39651 | 39601 | 45764 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 12.7 | 12.6 | 12.7 | / |
|  |  | （低浓度） 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 6.4 | 6.7 | 6.1 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 9.5 | 9.9 | 9.1 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.254 | 0.265 | 0.279 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 13 | 16 | 11 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 19 | 24 | 16 | 850 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.515 | 0.634 | 0.503 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 313 | 309 | 304 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 466 | 454 | 452 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 12.4 | 12.2 | 13.9 | / |
| 备注：1.排气筒高度：68m； 2.燃料种类：煤； 3.标准参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中标准限值。 |

湖南兴潮食品有限公司

| 采样点位 | 采样 日期 | 样品 状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，色度：倍） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五日 生化 需氧量 | 动植物油 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 化学 需氧量 | pH值 | 色度 | 悬浮物 |
| 废水 总排口 | 2021.4.15 | 微黄无味微浊 | 15.8 | 0.09 | 1.77 | 0.05 | 8.57 | 63 | 7.96 | 32 | 14 |
|  |  | 微黄无味微浊 | 18.7 | 0.07 | 2.31 | 0.08 | 9.62 | 71 | 7.61 | 16 | 18 |
|  |  | 微黄无味微浊 | 16.8 | 0.12 | 1.59 | 0.06 | 9.14 | 68 | 7.78 | 32 | 17 |
| 标准限值 | 300 | 60 | / | / | / | 500 | 6~8.5 | / | 400 |
| 注：1. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准； 2.流量为业主提供9m3/h。 |

沅江市第二污水处理厂

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2污水 处理厂 出水口 | 2021.4.15 | 无色无味 较清 | pH值（无量纲） | 7.49 | 6~9 |
|  |  |  | 水温（℃） | 18.2 | / |
|  |  |  | 色度（倍） | 16 | 30 |
|  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 5 | 10 |
|  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.06L | 1 |
|  |  |  | 动植物油（mg/L） | 0.08 | 1 |
|  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 50 |
|  |  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.6 | 10 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.5 |
|  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 760 | 1000 |
|  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.374 | 5 |
|  |  |  | 总氮（mg/L） | 2.72 | 15 |
|  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.14 | 0.5 |
|  |  |  | 镉（mg/L） | 0.005L | 0.01 |
|  |  |  | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.001 |
|  |  |  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.05 |
|  |  |  | 铬（mg/L） | 0.03L | 0.1 |
|  |  |  | 铅（mg/L） | 0.07L | 0.1 |
|  |  |  | 砷（mg/L） | 0.0006 | 0.1 |
|  |  |  | 烷基汞（mg/L） | 甲基汞（mg/L） | 0.00001L | 不得检出 |
|  |  |  |  | 乙基汞（mg/L） | 0.00002L | 不得检出 |
| 注：1.标准参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级标准A标准及表2中标准限值； 2.流量为业主提供12000m3/d。 |

南县第一污水处理厂

废水监测结果及评价表

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.49 | 无量纲 | 6-9 | 是 |
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 是 |
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | 是 |
| 化学需氧量 | 16 | mg/L | 50 | 是 |
| 生化需氧量 | 3.5 | mg/L | 10 | 是 |
| 氨氮 | 0.06 | mg/L | 5（8） | 是 |
| 总氮 | 7.33 | mg/L | 15 | 是 |
| 总磷 | 0.44 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 石油类 | 0.28 | mg/L | 1 | 是 |
| 动植物油 | 0.14 | mg/L | 1 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 940 | MPN/L | 103 | 是 |
| 水温 | 16.7 | °C | — | / |
| 流量 | 695 | m3/h | — | / |
| 汞 | 0.00057 | mg/L | 0.001 | 是 |
| 镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 是 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 是 |
| 砷 | 0.0027 | mg/L | 0.1 | 是 |
| 铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 烷基汞 | 甲基汞 | 1.0*10-5L | mg/L | 不得检出 | 是 |
|  | 乙基汞 | 2.0*10-5L | mg/L |  | 是 |

湖南赤松亭农牧有限公司

废水监测结果及评价

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.47 | 无量纲 | 6.0-8.5 | 是 |
| 流量 | 67 | t/d | — | / |
| 悬浮物 | 72 | mg/L | 350 | 是 |
| 化学需氧量 | 188 | mg/L | 500 | 是 |
| 生化需氧量 | 40.7 | mg/L | 300 | 是 |
| 氨氮 | 34.0 | mg/L | — | / |
| 总磷 | 12.1 | mg/L | — | / |
| 总氮 | 67.5 | mg/L | — | / |
| 动植物油 | 0.20 | mg/L | 60 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 3300 | MPN/L | — | / |

南县第二污水处理厂

废水监测结果及评价表     单位：mg/L

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.31 | 无量纲 | 6-9 | 是 |
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 是 |
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | 是 |
| 化学需氧量 | 17 | mg/L | 50 | 是 |
| 生化需氧量 | 3.8 | mg/L | 10 | 是 |
| 氨氮 | 0.05 | mg/L | 5（8） | 是 |
| 总氮 | 7.59 | mg/L | 15 | 是 |
| 总磷 | 0.34 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 石油类 | 0.14 | mg/L | 1 | 是 |
| 动植物油 | 0.06L | mg/L | 1 | 是 |
| 阴离子表面 活性剂 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 840 | 个/L | 103 | 是 |
| 水温 | 16.0 | °C | — | / |
| 流量 | 390 | m3/h | — | / |
| 汞 | 0.00047 | mg/L | 0.001 | 是 |
| 镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 是 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 是 |
| 砷 | 0.0005 | mg/L | 0.1 | 是 |
| 铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 烷基 汞 | 甲基汞 | 1.0*10-5L | mg/L | 不得检出 | 是 |
|  | 乙基汞 | 2.0*10-5L | mg/L |  | 是 |

高明污水处理厂

废水监测结果及评价表

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 19.3 | ℃ | — | / |
| pH | 7.71 | 无量纲 | 6-9 | 是 |
| 色度 | 2 | 倍 | 30 | 是 |
| 化学需氧量 | 38.0 | mg/L | 50 | 是 |
| 生化需氧量 | 7.3 | mg/L | 10 | 是 |
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 10 | 是 |
| 动植物油 | 0.11 | mg/L | 1 | 是 |
| 石油类 | 0.19 | mg/L | 1 | 是 |
| 阴离子表面 活性剂 | 0.19 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 总氮 | 6.91 | mg/L | 15 | 是 |
| 氨氮 | 3.17 | mg/L | 5（8） | 是 |
| 总磷 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 590 | MPN/L | 103 | 是 |
| 汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 是 |
| 镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 是 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 是 |
| 砷 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 烷基汞 | 甲基汞 | 1.0*10-5L | mg/L | 不得检出 | 是 |
|  | 乙基汞 | 2.0*10-5L | mg/L |  | 是 |
| 挥发酚 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 是 |
| 氰化物 | 0.001L | mg/L | 0.5 | 是 |
| 硫化物 | 0.020 | mg/L | 1.0 | 是 |
| 总铜 | 0.007 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 总镍 | 0.138 | mg/L | 0.05 | 是 |

安化县垃圾填埋场

处理站排口废水监测结果及评价表

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.67 | 无量纲 | — | / |
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 30 | 是 |
| 色度 | 2 | 稀释倍数 | 40 | 是 |
| 化学需氧量 | 53 | mg/L | 100 | 是 |
| 生化需氧量 | 10.4 | mg/L | 30 | 是 |
| 氨氮 | 1.83 | mg/L | 25 | 是 |
| 总磷 | 0.03 | mg/L | 3 | 是 |
| 总氮 | 12.1 | mg/L | 40 | 是 |
| 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 是 |
| 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 是 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 是 |
| 粪大肠菌群 | 1600 | mg/L | 10000 | 是 |

备注：1、“—”表示对应标准无限值要求。

湖南力天高新材料股份有限公司

废水监测结果及评论

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.63 | 无量纲 | 6-9 |
| 悬浮物 | 10 | mg/L | 400 |
| 化学需氧量 | 26 | mg/L | 500 |
| 氨氮 | 15.0 | mg/L | - |
| 石油类 | 0.31 | mg/L | 20 |
| 总铜 | 0.006L | mg/L | 2.0 |
| 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.05 |
| 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.1 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 1.5 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 |
| 总砷 | 0.0005 | mg/L | 0.5 |
| 总铅 | 0.07L | mg/L | 1.0 |
| 总镍 | 0.007L | mg/L | 1.0 |
| 总钴 | 0.04 | mg/L | - |

锅炉废气监测结果及评价

| 监测项目 | 监测 频次 | 平均标干烟气流量（m3/h） | 含氧量 （%） | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 超标 倍数 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 1次 | 9493 | 17.1 | 6 | 18 | 300 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 17.2 | 5 | 16 |  |  |  |
|  | 3次 |  | 17.0 | 8 | 24 |  |  |  |
| 颗粒物 | 1次 | 9493 | 17.1 | 12.4 | 38.2 | 50 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 17.2 | 14.6 | 46.1 |  |  |  |
|  | 3次 |  | 17.0 | 11.7 | 35.1 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 1次 | 9493 | 17.1 | 93 | 286 | 300 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 17.2 | 85 | 268 |  |  |  |
|  | 3次 |  | 17.0 | 96 | 288 |  |  |  |

安化县三旺钨业有限责任公司

废水监测结果及评价

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.17 | 无量纲 | 6-9 | 是 |
| 悬浮物 | 10 | mg/L | 50 | 是 |
| 化学需氧量 | 26 | mg/L | 50 | 是 |
| 总钴 | 0.13 | mg/L | 1 | 是 |
| 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.3 | 是 |
| 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.005 | 是 |
| 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.05 | 是 |
| 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.5 | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 是 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.5 | 是 |
| 总镍 | 0.02L | mg/L | 0.5 | 是 |

锅炉废气监测结果及评价

| 监测项目 | 监测 频次 | 烟气流量（m3/h） | 含氧量 （%） | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 超标 倍数 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1次 | 3595 | 15.2 | 19 | 39 | 50 | — | 是 |
|  | 2次 | 3705 | 14.9 | 18 | 35 |  |  |  |
|  | 3次 | 3348 | 15.2 | 17 | 35 |  |  |  |
| 二氧化硫 | 1次 | 3595 | 15.2 | 20 | 41 | 300 | — | 是 |
|  | 2次 | 3705 | 14.9 | 18 | 35 |  |  |  |
|  | 3次 | 3348 | 15.2 | 23 | 48 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 1次 | 3595 | 15.2 | 138 | 286 | 300 | — | 是 |
|  | 2次 | 3705 | 14.9 | 130 | 256 |  |  |  |
|  | 3次 | 3348 | 15.2 | 127 | 263 |  |  |  |

湖南金源新材料股份有限公司

生活废水监测结果及评论

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.48 | 无量纲 | 6-9 |
| 悬浮物 | 8 | mg/L | 70 |
| 化学需氧量 | 25 | mg/L | 100 |
| 氨氮 | 0.15 | mg/L | 15 |

锅炉废气监测结果及评价

| 监 测 项 目 | 监 测 频 次 | 实 测 浓 度(mg/m3) | 折 算 浓 度(mg/m3) | 平均标干烟气流量 (Nm3/h) | 含氧量 （%） | 超标倍数（倍） | 标准 限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1 | 1.3 | 1.5 | 3184 | 5.9 | — | 50 |
|  | 2 | 2.1 | 2.4 |  | 5.6 |  |  |
|  | 3 | 1.9 | 2.2 |  | 5.7 |  |  |
| 二氧化硫 | 1 | 18 | 21 | 3184 | 5.9 | — | 50 |
|  | 2 | 30 | 34 |  | 5.6 |  |  |
|  | 3 | 25 | 29 |  | 5.7 |  |  |
| 氮氧化物 | 1 | 132 | 153 | 3184 | 5.9 | — | 200 |
|  | 2 | 142 | 161 |  | 5.6 |  |  |
|  | 3 | 138 | 158 |  | 5.7 |  |  |

益阳海螺水泥有限公司

废水监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 悬浮物 | 14 | mg/L | 70 | — | 是 |
|  | COD | 24 | mg/L | 100 | — | 是 |
|  | 氨氮 | 0.24 | mg/L | 15 | — | 是 |
|  | 总磷 | 0.05 | mg/L | — | — | 是 |
| 备注：1” —”表示无对应限值要求。 |

窑头监测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 监测频次 | 实测浓度 (mg/m3) | 平均标干流量(m3/h) | 最高排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-05-17 | 颗粒物 | 1 | 23 | 243858 | 5.61 |
|  |  | 2 | 1.1 |  |  |
|  |  | 3 | 1.2 |  |  |

窑尾废气监测结果及评价       单位：mg/m3

| 监 测 日 期 | 监 测 项 目 | 监 测 频 次 | 实 测 浓 度(mg/m3) | 折 算 浓 度(mg/m3) | 平均标干烟气流量 (Nm3/h) | 含氧量 （%） | 超标倍数（倍） | 标准 限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-05-18 | 颗粒物 | 1 | 6.3 | 4.5 | 495149 | 5.6 | — | 30 |
|  |  | 2 | 1.8 | 1.3 |  | 5.7 |  |  |
|  |  | 3 | 1.5 | 1.1 |  | 5.9 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 1 | 3 | 2 | 495149 | 5.6 | — | 200 |
|  |  | 2 | 2 | 1 |  | 5.7 |  |  |
|  |  | 3 | 2 | 1 |  | 5.9 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 1 | 322 | 230 | 495149 | 5.6 | — | 400 |
|  |  | 2 | 354 | 255 |  | 5.7 |  |  |
|  |  | 3 | 343 | 250 |  | 5.9 |  |  |
|  | 氟化物 | 1 | 0.10 | 0.07 | 491325 | 5.4 | — | 5 |
|  |  | 2 | 0.09 | 0.07 |  | 5.9 |  |  |
|  |  | 3 | 0.11 | 0.08 |  | 5.3 |  |  |
| 备注：ND表示未检出，即测定值低于方法的测定下限。 |

无组织废气检测结果    单位:mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 废气无组织排放上风向参照点 1# 2021-05-18 | 颗粒物 | 0.122 | 0.188 | 0.127 | 0.122 | / |
|  | 二氧化硫 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | / |
| 废气无组织排放下风向监控点 2# 2021-05-18 | 颗粒物 | 0.220 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | 0.5 |
|  | 二氧化硫 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 0.009 | 0.40 |
|  | 氮氧化物 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.12 |
| 废气无组织排放下风向监控点 3# 2021-05-18 | 颗粒物 | 0.243 | 0.257 | 0.220 | 0.228 | 0.5 |
|  | 二氧化硫 | 0.013 | 0.016 | 0.009 | 0.015 | 0.40 |
|  | 氮氧化物 | 0.020 | 0.019 | 0.025 | 0.021 | 0.12 |

安化县博兴钨业有限公司

废水监测结果及评价

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.83 | 无量纲 | 6-9 | 是 |
| 悬浮物 | 12 | mg/L | 50 | 是 |
| 化学需氧量 | 21 | mg/L | 50 | 是 |
| 氨氮 | 3.00 | mg/L | 10 | 是 |
| 石油类 | 0.28 | mg/L | 3 | 是 |
| 铜 | 0.006L | mg/L | 0.5 | 是 |
| 镍 | 0.026 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 钴 | 0.53 | mg/L | 1 | 是 |

锅炉废气监测结果及评价

| 监 测 项 目 | 监 测 频 次 | 实 测 浓 度(mg/m3) | 折 算 浓 度(mg/m3) | 平均标干烟气流量 (Nm3/h) | 含氧量 （%） | 超标倍数（倍） | 标准 限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1 | 4.1 | 5.9 | 4681 | 12.7 | — | 50 |
|  | 2 | 4.3 | 6.0 |  | 12.4 |  |  |
|  | 3 | 3.8 | 5.3 |  | 12.7 |  |  |
| 二氧化硫 | 1 | 11 | 16 | 4681 | 12.7 | — | 300 |
|  | 2 | 9 | 12 |  | 12.4 |  |  |
|  | 3 | 13 | 19 |  | 12.7 |  |  |
| 氮氧化物 | 1 | 185 | 267 | 4681 | 12.7 | — | 300 |
|  | 2 | 164 | 229 |  | 12.4 |  |  |
|  | 3 | 174 | 252 |  | 12.7 |  |  |

湖南安化渣滓溪矿业有限公司

废水监测结果及评价

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.23 | 无量纲 | 6-9 | 是 |
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 30 | 是 |
| 化学需氧量 | 19 | mg/L | 60 | 是 |
| 总铜 | 0.006L | mg/L | 0.2 | 是 |
| 氨氮 | 0.52 | mg/L | 8 | 是 |
| 总锰 | 0.42 | mg/L | - | 是 |
| 总锑 | 0.12 | mg/L | 0.3 | 是 |
| 总镍 | 0.007L | mg/L | - | 是 |
| 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 是 |
| 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.2 | 是 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 是 |
| 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.02 | 是 |
| 总锌 | 0.004L | mg/L | 1.0 | 是 |
| 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.005 | 是 |
| 硫化物 | 0.008 | mg/L | 0.5 | 是 |
| 石油类 | 0.13 | mg/L | 3 | 是 |

无组织废气检测结果    单位:mg/m3

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |
| 废气无组织排放上风向参照点 1# 2021-05-27 | 总悬浮颗粒物 | 0.125 | 0.120 | 0.142 | 0.135 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.037 | 0.036 | 0.028 | 0.024 | / |
|  | 铅及其化合物 | 1.34*10-4 | 1.37*10-4 | 1.07*10-4 | 1.04*10-4 | / |
|  | 镉及其化合物 | 1.50*10-6 | 1.82*10-6 | 1.37*10-6 | 2.26*10-6 | / |
|  | 锑及其化合物 | 4.96*10-4 | 4.73*10-4 | 4.92*10-4 | 4.85*10-4 | / |
|  | 汞及其化合物 | 3*10-6L | 3*10-6L | 3*10-6L | 3*10-6L | / |
|  | 砷及其化合物 | 4.58*10-5 | 4.72*10-5 | 4.51*10-5 | 4.75*10-5 | / |
| 废气无组织排放下风向监控点 2# 2021-05-27 | 总悬浮颗粒物 | 0.218 | 0.242 | 0.227 | 0.272 | 1.0 |
|  | 氮氧化物 | 0.052 | 0.057 | 0.054 | 0.050 | - |
|  | 铅及其化合物 | 1.48*10-4 | 1.56*10-4 | 1.51*10-4 | 1.67*10-4 | 0.006 |
|  | 镉及其化合物 | 4.28*10-6 | 3.67*10-6 | 4.51*10-6 | 4.50*10-6 | 0.0002 |
|  | 锑及其化合物 | 8.69*10-4 | 9.11*10-4 | 8.98*10-4 | 8.36*10-4 | 0.01 |
|  | 汞及其化合物 | 3*10-6L | 3*10-6L | 3*10-6L | 3*10-6L | 0.0003 |
|  | 砷及其化合物 | 5.16*10-5 | 5.13*10-5 | 5.28*10-5 | 5.15*10-5 | 0.003 |
| 废气无组织排放下风向监控点 3# 2021-05-27 | 总悬浮颗粒物 | 0.232 | 0.235 | 0.252 | 0.218 | 1.0 |
|  | 氮氧化物 | 0.050 | 0.063 | 0.048 | 0.053 | - |
|  | 铅及其化合物 | 1.51*10-4 | 1.54*10-4 | 1.71*10-4 | 1.53*10-4 | 0.006 |
|  | 镉及其化合物 | 5.10*10-6 | 3.95*10-6 | 4.19*10-6 | 4.71*10-6 | 0.0002 |
|  | 锑及其化合物 | 1.21*10-3 | 1.32*10-3 | 1.36*10-3 | 1.28*10-3 | 0.01 |
|  | 汞及其化合物 | 3*10-6L | 3*10-6L | 3*10-6L | 3*10-6L | 0.0003 |
|  | 砷及其化合物 | 7.39*10-5 | 7.75*10-5 | 7.39*10-5 | 7.49*10-5 | 0.003 |

冶炼车间窑炉废气排放监测结果及评价

| 监测项目 | 监测 频次 | 平均标干烟气流量（m3/h） | 实测浓度(mg/m3) | 最高排放速率(kg/h) | 标准限值 (mg/m3) | 超标 倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1次 | 29420 | 2.2 | 0.824 | 30 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 1.9 |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 1.4 |  |  |  | 是 |
| 二氧化硫 | 1次 | 29420 | 23 | 6.47*10-2 | 400 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 20 |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 28 |  |  |  | 是 |
| 氮氧化物 | 1次 | 29420 | 113 | 3.41 | 200 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 104 |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 116 |  |  |  | 是 |
| 铅及其化合物 | 1次 | 29637 | 1.0×10-2 L | — | 0.52 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 1.0×10-2 L |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 1.0×10-2 L |  |  |  | 是 |
| 镉及其化合物 | 1次 | 29637 | 1.8×10-5 | 1.57×10-6 | 0.05 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 5.3×10-5 |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 1.8×10-5 |  |  |  | 是 |
| 砷及其化合物 | 1次 | 29395 | 0.387 | 1.14×10-2 | 0.5 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 0.374 |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 0.385 |  |  |  | 是 |
| 汞及其化合物 | 1次 | 29395 | 3.5×10-5 | 1.03×10-6 | 0.01 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 3.0×10-5 |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 3.3×10-5 |  |  |  | 是 |
| 锑及其化合物 | 1次 | 29947 | 1.7×10-2 | 5.09×10-4 | 4 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 1.5×10-2 |  |  |  | 是 |
|  | 3次 |  | 1.5×10-2 |  |  |  | 是 |

安化县圣德锰业有限公司

生活污水监测结果及评价      单位：mg/L

| 监测项目 | 监测结果 | 执行标准 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 10 | 70 | — | 是 |
| 化学需氧量(CODcr) | 22 | 100 | — | 是 |
| 动植物油 | 0.15 | 10 | — | 是 |
| 氨氮 | 9.01 | 15 | — | 是 |
| 总磷 | 0.02 | — | — | — |

湖南省安化县永兴钨业有限责任公司

车间废水排放口监测结果及评论

| 检测项目 | 检测结果 | 计量单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.83 | 无量纲 | 6-9 |
| 悬浮物 | 9 | mg/L | 50 |
| 化学需氧量 | 24 | mg/L | 50 |
| 氨氮 | 0.32 | mg/L | 10 |
| 石油类 | 0.18 | mg/L | 3 |
| 铜 | 0.006L | mg/L | 0.5 |
| 钴 | 0.02L | mg/L | 1 |
| 砷 | 0.0003L | mg/L | 0.3 |
| 汞 | 0.00011 | mg/L | 0.005 |
| 镉 | 0.005L | mg/L | 0.05 |
| 铅 | 0.07L | mg/L | 0.5 |
| 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.5 |
| 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 |
| 镍 | 0.007L | mg/L | 0.5 |

车间废气排气筒监测结果

| 检测项目 | 样品编号/排放浓度(mg/m3) | 平均标干流量 (m3/h) | 最高排放速率(kg/h) | 标准限值 (mg/m3) | 排气筒高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 次 | 2 次 | 3 次 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 8.8 | 8.4 | 9.6 | 9457 | 9.08×10-2 | 30 | 70 |
| 氯化氢 | 7.6 | 8.9 | 8.9 |  | 8.42×10-2 | 10 |  |
| 硫酸雾 | 5L | 5L | 5L | 9346 | —— | 20 |  |
| 限值标准:《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中 表 3 大气污染物排放限值； 现场情况：管道尺寸□：0.4×0.6m； （颗粒物、氯化氢）第 1 次：废气流量：12732m3/h，废气温度：41.2℃，含湿量：6.8%，废气流速： 14.7m/s。第 2 次：废气流量：12768m3/h，废气温度：40.9℃，含湿量：6.7%，废气流速：14.8m/s。 第 3 次：废气流量：12104m3/h，废气温度：42.1℃，含湿量：6.5%，废气流速：14.0m/s。 （硫酸雾）第 1 次：废气流量：12328m3/h，废气温度：41.6℃，含湿量：6.7%，废气流速：14.3m/s。 第 2 次：废气流量：12541m3/h，废气温度：41.5℃，含湿量：6.5%，废气流速：14.5m/s。 第 3 次：废气流量：12297m3/h，废气温度：41.8℃，含湿量：6.6%，废气流速：14.2m/s。 注：1、“ ”表示检测结果低于方法检出限，不计算均值及排放速率； |

锅炉废气监测结果及评价

| 监测项目 | 监测 频次 | 平均标干烟气流量（m3/h） | 含氧量 （%） | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 超标 倍数 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 1次 | 5540 | 16.7 | 15 | 42 | 300 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 16.9 | 17 | 50 |  |  |  |
|  | 3次 |  | 16.8 | 16 | 46 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 1次 | 5540 | 16.7 | 93 | 260 | 300 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 16.9 | 85 | 249 |  |  |  |
|  | 3次 |  | 16.8 | 90 | 257 |  |  |  |
| 颗粒物 | 1次 | 5540 | 16.7 | 13.1 | 36.6 | 50 | — | 是 |
|  | 2次 |  | 16.9 | 12.2 | 35.7 |  |  |  |
|  | 3次 |  | 16.8 | 11.4 | 32.6 |  |  |  |

桃江县城市生活垃圾无害化处理场

气象参数表

| 检测日期 | 天气状况 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05月20日 | 阴 | 22.2~23.4 | 101.0~101.2 | 0.6~1.1 | 南 | 50~60 |

废水检测结果

| 检测点位 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排口 | 无色、 无气味、 无浮油 | 色度，倍 | 1L | 40 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量，mg/L | 65 | 100 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量，mg/L | 21.3 | 30 | 达标 |
|  |  | 悬浮物，mg/L | 10 | 30 | 达标 |
|  |  | 氨氮，mg/L | 2.12 | 25 | 达标 |
|  |  | 总磷，mg/L | 0.12 | 3 | 达标 |
|  |  | 总氮，mg/L | 9.38 | 40 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群，CFU/L | 5.0×102 | / | / |
|  |  | 总汞，mg/L | 0.00004L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉，mg/L | 0.00005L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬，mg/L | 0.00096 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 铬（六价），mg/L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷，mg/L | 0.0028 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅，mg/L | 0.00009L | 0.1 | 达标 |
| 标准限值来源：参考《生活垃圾填埋场污染物控制标准》GB 16889-2008中表2中标准限值要求。 |

无组织废气检测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向南 | 臭气浓度，无量纲 | 10L | 20 | 达标 |
|  | 氨气，mg/m3 | 0.06 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢，mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向1#东北 | 臭气浓度，无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
|  | 氨气，mg/m3 | 0.05 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢，mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向2#西北 | 臭气浓度，无量纲 | 15 | 20 | 达标 |
|  | 氨气，mg/m3 | 0.05 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢，mg/m3 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
| 厂界下风向3#西南 | 臭气浓度，无量纲 | 13 | 20 | 达标 |
|  | 氨气，mg/m3 | 0.05 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢，mg/m3 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
| 标准限值要求：参考《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93中的二级新改扩建标准。 |

桃江县牛潭河经济开发区污水处理厂（桃江二污）

废水总排口监测结果及评价表     单位：mg/L

| 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温，℃ | 21.9 | / | / |
| pH值（无量纲） | 7.2 | 6~9 | 是 |
| 氨氮，mg/L | 0.245 | 5 | 是 |
| 动植物油，mg/L | 0.50 | 1 | 是 |
| 粪大肠菌群，CFU/L | 8.0×102 | 103 | 否 |
| 化学需氧量，mg/L | 12 | 50 | 是 |
| 铬（六价），mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 |
| 色度，倍 | 1L | 30 | 是 |
| 五日生化需氧量，mg/L | 3.4 | 10 | 否 |
| 石油类，mg/L | 0.41 | 1 | 是 |
| 烷基汞，mg/L | 甲基汞 | 1.0*10-5L | 不得检出 | 是 |
|  | 乙基汞 | 2.0*10-5L |  |  |
| 悬浮物，mg/L | 7 | 10 | 是 |
| 阴离子表面活性，mg/L | 0.05L | 0.5 | 是 |
| 总氮，mg/L | 3.94 | 15 | 是 |
| 镉，mg/L | 0.00005L | 0.01 | 是 |
| 铬，mg/L | 0.00021 | 0.1 | 是 |
| 汞，mg/L | 0.00004L | 0.001 | 是 |
| 总磷，mg/L | 0.04 | 0.5 | 是 |
| 铅，mg/L | 0.00009L | 0.1 | 是 |
| 砷，mg/L | 0.0003L | 0.1 | 是 |
| 挥发酚，mg/L | 0.01L | 0.5 | 是 |
| 硫化物，mg/L | 0.005L | 1.0 | 是 |

湖南桃江南方水泥有限公司

气象参数表

| 检测日期 | 天气状况 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月11日 | 晴 | 20.1 | 98.7 | 0.2~0.3 | 东南 | 45~50 |

无组织废气检测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 检测结果 | 监控点与参照点浓度值差值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | 颗粒物，mg/m3 | 0.331 | / | / | / |
| 厂界下风向1# |  | 0.480 | 0.149 | 0.5 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 0.488 | 0.157 |  | 达标 |
| 标准限值来源：参考《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值要求。 |

有组织废气检测结果

| 检测 点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.二线窑尾出口 | 标干流量，m3/h | 416052 | / | / |
|  | 烟温，℃ | 82.6 | / | / |
|  | 含湿量，% | 14.5 | / | / |
|  | 含氧量，% | 6.1 | / | / |
|  | 二氧 化硫 | 实测排放浓度，mg/m3 | 3 | / | / |
|  |  | 折算排放浓度mg/m3 | 2 | 100 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.248 | / | / |
|  | 氮氧 化物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 148 | / | / |
|  |  | 折算排放浓度mg/m3 | 109 | 320 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 61.576 | / | / |
|  | 颗粒物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 8.9 | / | / |
|  |  | 折算排放浓度mg/m3 | 6 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 3.703 | / | / |
|  | 标干流量，m3/h | 420814 | / | / |
|  | 烟温，℃ | 81.2 | / | / |
|  | 含湿量，% | 14.3 | / | / |
|  | 含氧量，% | 6.1 | / | / |
|  | 氨气 | 实测排放浓度，mg/m3 | 1.02 | / | / |
|  |  | 折算排放浓度mg/m3 | 1 | 8 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 0.429 | / | / |
|  | 汞及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 1.40×10-4 L | / | / |
|  |  | 折算排放浓度mg/m3 | 5.17×10-5 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 2.95×10-5 | / | / |
| 1.二线窑尾出口 | 标干流量，m3/h | 416235 | / | / |
|  | 烟温，℃ | 82.2 | / | / |
|  | 含湿量，% | 14.3 | / | / |
|  | 含氧量，% | 6.2 | / | / |
|  | 氟化物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 0.24 | / | / |
|  |  | 折算排放浓度mg/m3 | 0.18 | 3 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 0.100 | / | / |
| 2.烘干磨 | 颗粒物 | 标干流量，m3/h | 214190 | / | / |
|  |  | 实测排放浓度，mg/m3 | 9.1 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.949 | / | / |
| 3.烘干机 | 颗粒物 | 标干流量，m3/h | 211265 | / | / |
|  |  | 实测排放浓度，mg/m3 | 9.3 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.965 | / | / |
| 4.煤磨机冷却机 | 颗粒物 | 标干流量，m3/h | 73541 | / | / |
|  |  | 实测排放浓度，mg/m3 | 14.7 | 20 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.081 | / | / |

益阳东方水泥有限公司

气象参数表

| 检测日期 | 天气状况 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05月31日 | 晴 | 27.3 | 99.3 | 0.3~0.8 | 南风 | 64~77 |

无组织废气检测结果

| 检测类型 | 监测点位 | 监测项目 | 检测结果 | 监控点与参照点浓度值差值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 废气 | 厂界上风向厂界外2米 | 颗粒物，mg/m3 | 0.371 | / | / | / |
|  | 1#下风向厂界外2米 |  | 0.427 | 0.056 | 0.5 | 达标 |
|  | 2#下风向厂界外2米 |  | 0.443 | 0.072 |  | 达标 |
|  | 3#下风向厂界外2米 |  | 0.463 | 0.092 |  | 达标 |
| 备注 | 标准限值来源：参考《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准限值要求。 |

有组织废气检测结果

| 检测 类型 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 窑尾收尘器排气口 | 标干流量，m3/h | 268541 | / | / |
|  |  | 烟温，℃ | 111.5 | / | / |
|  |  | 含湿量，% | 13.8 | / | / |
|  |  | 含氧量，% | 9.5 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测排放浓度，mg/m3 | 3L | / | / |
|  |  |  | 折算排放浓度，mg/m3 | 1.4 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 0.403 | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 252 | / | / |
|  |  |  | 折算排放浓度，mg/m3 | 241 | 320 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 67.7 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 10.4 | / | / |
|  |  |  | 折算排放浓度，mg/m3 | 9.9 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 2.79 | / | / |
|  |  | 标干流量，m3/h | 220935 | / | / |
|  |  | 烟温，℃ | 111.5 | / | / |
|  |  | 含湿量，% | 13.5 | / | / |
|  |  | 含氧量，% | 8.6 | / | / |
|  |  | 氟化物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 0.46 | / | / |
|  |  |  | 折算排放浓度，mg/m3 | 0.41 | 3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 0.102 | / | / |
|  |  | 标干流量，m3/h | 254537 | / | / |
|  |  | 烟温，℃ | 111.5 | / | / |
|  |  | 含湿量，% | 13.5 | / | / |
|  |  | 含氧量，% | 8.6 | / | / |
|  |  | 汞及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 1.27×10-3 | / | / |
|  |  |  | 折算排放浓度，mg/m3 | 1.13×10-3 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 3.23×10-4 | / | / |
| 有组织 废气 | 窑尾收尘器排气口 | 氨气 | 实测排放浓度，mg/m3 | 1.00 | / | / |
|  |  |  | 折算排放浓度，mg/m3 | 0.89 | 8 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 0.254 | / | / |
|  | 窑头收尘器排口 | 颗粒物 | 标干流量，m3/h | 82428 | / | / |
|  |  |  | 实测排放浓度，mg/m3 | 11.3 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 0.931 | / | / |
|  | 煤磨排气口 | 颗粒物 | 标干流量，m3/h | 65285 | / | / |
|  |  |  | 实测排放浓度，mg/m3 | 14.7 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 0.960 | / | / |
|  | 冷却机废气排放口 | 颗粒物 | 标干流量，m3/h | 87819 | / | / |
|  |  |  | 实测排放浓度，mg/m3 | 11.1 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率，kg/h | 0.975 | / | / |

桃江久通锑业有限责任公司

废水排放口监测结果及评价表

| 样品状态 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无色、 无气味、 无浮油 | 水温，℃ | 16.7 | / | / |
|  | pH，无量纲 | 6.62 | 6~9 | 达标 |
|  | 化学需氧量，mg/L | 11 | 60 | 达标 |
|  | 悬浮物，mg/L | 5 | 70 | 达标 |
|  | 氨氮，mg/L | 0.285 | 8 | 达标 |
|  | 总磷，mg/L | 0.32 | 1.0 | 达标 |
|  | 总氮，mg/L | 3.34 | 15 | 达标 |
|  | 石油类，mg/L | 0.10 | 3 | 达标 |
|  | 总铜，mg/L | 0.00194 | 0.2 | 达标 |
|  | 总锌，mg/L | 0.00643 | 1.0 | 达标 |
|  | 总铅，mg/L | 0.00009L | 0.2 | 达标 |
|  | 总镉，mg/L | 0.00005L | 0.02 | 达标 |
|  | 总锡，mg/L | 0.00008L | 2.0 | 达标 |
|  | 总砷，mg/L | 0.0059 | 0.1 | 达标 |
|  | 总汞，mg/L | 0.00004L | 0.005 | 达标 |
|  | 总锑，mg/L | 0.0391 | 0.3 | 达标 |
|  | 铬（六价），mg/L | 0.004L | 0.2 | 达标 |
|  | 硫化物，mg/L | 0.005L | 0.5 | 达标 |
|  | 氟化物，mg/L | 0.507 | 5 | 达标 |

有组织废气检测结果及评价

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓风炉废气排气筒 | 标干流量，m3/h | 25611 | / | / |
|  | 烟温，℃ | 44.0 | / | / |
|  | 含湿量，% | 8.5 | / | / |
|  | 含氧量，% | 16.2 | / | / |
|  | 颗粒物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 16.2 | 30 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 0.415 | / | / |
|  | 二氧化硫 | 实测排放浓度，mg/m3 | 83 | 400 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 2.12 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 65 | 200 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.66 | / | / |
|  | 标干流量，m3/h | 25485 | / | / |
|  | 烟温，℃ | 44.0 | / | / |
|  | 含湿量，% | 8.5 | / | / |
|  | 含氧量，% | 16.2 | / | / |
|  | 汞及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 2.39×10-4 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 6.19×10-6 | / | / |
|  | 标干流量，m3/h | 25129 | / | / |
|  | 烟温，℃ | 43.9 | / | / |
|  | 含湿量，% | 8.5 | / | / |
|  | 含氧量，% | 16.2 | / | / |
|  | 砷及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 0.163 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 0.0041 | / | / |
| 鼓风炉废气排气筒 | 锑及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 1.26 | 4 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 0.0317 | / | / |
|  | 锡及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 4.97×10-4 | 1 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.25×10-5 | / | / |
|  | 镉及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 4.05×10-5 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.02×10-6 | / | / |
|  | 铅及其化合物 | 实测排放浓度，mg/m3 | 6.84×10-3 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排放速率，kg/h | 1.72×10-4 | / | / |
| 标准限值来源：参考《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）表5中相关标准限值要求。 |

上实环境（桃江）污水处理有限公司

废水监测结果及评价表

| 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温，℃ | 23.1 | / | / |
| pH值，无量纲 | 7.1 | 6~9 | 是 |
| 氨氮，mg/L | 0.116 | 5 | 是 |
| 动植物油，mg/L | 0.50 | 1 | 是 |
| 粪大肠菌群，CFU/L | 7.0×102 | 103 | 是 |
| 化学需氧量，mg/L | 11 | 50 | 是 |
| 铬（六价），mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 |
| 色度，倍 | 1L | 30 | 是 |
| 五日生化需氧量，mg/L | 3.8 | 10 | 是 |
| 石油类，mg/L | 0.51 | 1 | 是 |
| 烷基汞，mg/L | 甲基汞 | 1.0×10-5L | 不得检出 | 是 |
|  | 乙基汞 | 2.0×10-5L |  |  |
| 悬浮物，mg/L | 6 | 10 | 是 |
| 阴离子表面活性剂，mg/L | 0.05L | 0.5 | 是 |
| 总氮，mg/L | 5.28 | 15 | 是 |
| 总镉，mg/L | 0.00005L | 0.01 | 是 |
| 总铬，mg/L | 0.00026 | 0.1 | 是 |
| 总汞，mg/L | 0.00004L | 0.001 | 是 |
| 总磷，mg/L | 0.06 | 0.5 | 是 |
| 总铅，mg/L | 0.00009L | 0.1 | 是 |
| 总砷，mg/L | 0.0003 | 0.1 | 是 |
| 挥发酚，mg/L | 0.01L | 0.5 | 是 |
| 硫化物，mg/L | 0.005L | 1.0 | 是 |

桃江县灰山港污水处理站

废水监测结果及评价表

| 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温，℃ | 17.1 | / | / |
| 色度，倍 | 1L | 30 | 是 |
| pH值，无量纲 | 7.84 | 6~9 | 是 |
| 悬浮物，mg/L | 4 | 20 | 是 |
| 化学需氧量，mg/L | 10 | 60 | 是 |
| 五日生化需氧量，mg/L | 2.8 | 20 | 是 |
| 氨氮，mg/L | 0.064 | 15 | 是 |
| 总磷，mg/L | 0.13 | 1 | 是 |
| 总氮，mg/L | 8.74 | 20 | 是 |
| 石油类，mg/L | 0.23 | 3 | 是 |
| 动植物油，mg/L | 0.44 | 3 | 是 |
| 阴离子表面活性剂，mg/L | 0.05L | 0.5 | 是 |
| 总铅，mg/L | 0.00009L | 0.1 | 是 |
| 总铬，mg/L | 0.00023 | 0.1 | 是 |
| 总镉，mg/L | 0.00005L | 0.01 | 是 |
| 总汞，mg/L | 0.00004L | 0.001 | 是 |
| 总砷，mg/L | 0.0036 | 0.1 | 是 |
| 总锑，mg/L | 0.0142 | / | / |
| 铬（六价），mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 |
| 挥发酚，mg/L | 0.01L | 0.5 | 是 |
| 硫化物，mg/L | 0.005L | 1.0 | 是 |
| 烷基汞，mg/L | 1.0×10-5L | 1.0×10-5L | 不得检出 | 是 |
|  | 2.0×10-5L | 2.0×10-5L |  |  |
| 粪大肠菌群，CFU/L | 5.0×102 | / | / |