益高环评表〔2024〕4号

益阳市生态环境局

关于湖南欣茂环保科技有限公司危险废物收集中转中心改扩建项目环境影响报告表的批复

湖南欣茂环保科技有限公司：

你公司呈报的《湖南欣茂环保科技有限公司危险废物收集中转中心改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

湖南欣茂环保科技有限公司位于益阳高新区谢林港镇北峰山村湖南天缘竹业发展有限公司厂区内，其危险废物临时收集中转中心项目于2022年3月取得我局环评批复（益高环评表〔2022〕6号），2023年8月完成竣工环保自主验收。为扩大收集范围、种类以满足市场和危险废物经营许可证整合要求，公司拟投资500万元，在现有厂区内（占地面积1300m2）进行改扩建，不新增占地，厂内改扩建贮存区及围堰、收集沟，对废气处理设施进行升级改造。改扩建后年收集中转危险废物量达10000吨，厂区最大暂存量达605吨，收集范围为益阳市及周边市州范围小微企业产生的危险废物。项目收集的危废类别、经营规模、范围

以实际核发的危险废物经营许可证为准；当谢林港镇北峰山村未纳入益阳高新技术产业开发区扩区范围或发展规划发生变化时，你公司需在规定时间内完成搬迁。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求及谢林港镇生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意项目选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和生产营运管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，认真做好危险废物收集、转运的台账管理，危险废物电子转移联单应在信息系统中至少保存十年；定期对污染防治设施进行检修和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放。

（二）落实大气污染防治措施。暂存库废气经负压集气采用“碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准限值后通过15米高的排气筒（DA001）排放；加强对废气产生环节的管理，确保厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中限值要求，厂界大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放标准中新扩改厂界标准要求。

（三）落实水污染防治措施。项目无生产废水产生；更换的喷淋塔废液暂存于危废暂存库，委托有资质单位清运处置；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经城镇污水管网排入谢林港镇污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。优化平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等有效降噪措施，确保厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。厂房和危废暂存库建设、运行和管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，做好固废的分类收集、暂存工作，防止二次污染；项目产生的废拖把、废抹布、废劳保用品、废油桶、废吸油毯、废包装材料、废活性炭、喷淋塔废液、泄漏废电解液等危险废物分类贮存于危险废物暂存库，定期外委有危废处置资质单位安全处置；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。

（七）加强环境风险防范。按风险专章建立健全风险事故防范应急体系，加强对危险废物在运输、贮存等各环节的安全管理；制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（八）项目污染物总量控制指标为：挥发性有机物（VOCs）≤0.01t/a，总量指标纳入高新区总量控制管理。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2024年3月20日