益高环评书〔2024〕3号

益阳市生态环境局

关于湖南旭威新能源科技有限公司新能源动力电池资源优化综合利用、预处理项目环境影响报告书的批复

湖南旭威新能源科技有限公司：

你公司呈报的《新能源动力电池资源优化综合利用、预处理项目环境影响报告书》（以下简称“ 报告书 ”）及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

- 湖南旭威新能源科技有限公司拟投资1亿元，在益阳高新区东部产业园欧家冲路与园山路的交汇处，租赁益阳俊鸿精密部件有限公司两栋单层厂房建设新能源动力电池资源优化综合利用、预处理项目。项目总厂房面积9452.56平方米，1号厂房布设放电区、撕碎区、烘干区、2条自动化破碎筛分生产线、原料和成品仓库、办公区以及其他配套公辅设施及环保工程等，2号厂房布设拆解区、测试区、模块并组区、组装区、原料和成品仓库等。项目建成后将实现废旧磷酸铁锂电池和废旧三元理电池年综合利用10000吨、预处理15000吨。

项目符合国家产业政策，符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨湖南益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告书的分析结论，在建设单位认真落实报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南旭威新能源科技有限公司新能源动力电池资源优化综合利用、预处理项目的选址并建设。

- 你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；严格落实环评要求的生产原料的类别、来源和总量要求；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，按要求建设事故应急池，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目破碎、分选工序要求在负压条件下采用自动化全封闭式设备中进行，各工序产生的废气应进行有效收集处理。低温烘干废气收集后经一套“ 旋风除尘+双碱喷淋塔+除雾干燥+吸附浓缩催化燃烧 ”装置处理后通过15米高排气筒（DA001）排放；三元锂电池和磷酸铁锂电池破碎、筛分废气分别经密闭管道收集后经各生产环节配套的旋风除尘设施处理后再汇入集中式布袋除尘器处理通过15米高排气筒（DA002和DA003）排放；外排废气中颗粒物、氟化物、非甲烷总烃、镍及其化合物等满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（ GB37822-2019 ）表A.1中无组织排放限值要求，食堂油烟经油烟净化装置处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度限值要求后高于屋顶排放。

（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”原则建设厂区排水系统，项目放电池盐溶液及喷淋塔废水循环使用，定期更换的废放电池盐溶液及废喷淋液做危废定期交资质单位安全处置；生活污水经隔油池、化粪池处理，初期雨水经沉淀处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳东部新区污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、隔声、消声等措施，合理安排生产时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）落实固体废物处置措施。按照“ 减量化、资源化、无害化 ”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废包装材料和废五金材料、废钢壳、废塑料隔膜收集后外售综合利用；沉淀压滤渣、废放电池溶液、喷淋塔沉渣、废喷淋液、废电路板、废油类物质、废活性炭等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期外委有危废资质单位安全处置；生活垃圾收集后交当地环卫部门清运处理。

（六）落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、跟踪监测、应急响应”的原则，加强各环节清洁生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防渗、防腐、防泄漏工作，防止地下水和土壤环境污染。

（七）本项目污染物总量控制指标为：挥发性有机物（VOCs）≤7.03t/a，总量指标纳入高新区总量控制管理。

三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。

四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告书送至益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

# 2024年3月20日